WPR.271.33.2023	                                                                                     Chełmiec, dnia 05.12.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niskowa w Gminie Chełmiec w km 2+826,00-3+116,20”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie lokalizacji, w której należy wykonać warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojem A wskazanym na rys. 2.

Odp:

W razie konieczności, przekrój A do zastosowania na dowiązaniu wysokościowym do istniejących nawierzchni w rejonie drogi powiatowej oraz na początku zakresu.

Pytanie 2:

Przedmiar robót poz. 10 oraz opis techniczny do projektu budowlanego wskazują do wykonania stabilizację podłoża cementem natomiast wg rysunku nr 2 – przekroje konstrukcyjne należy wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa naturalnego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp:

Do wyceny należy przyjąć stabilizację podłoża cementem zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 3:

Przedmiar robót poz. 18 wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm, a opis techniczny do projektu budowlanego wskazuje gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie grubości, na którą należy wykonać pobocza z kruszywa.

Odp:

Do wyceny należy przyjąć pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 4:

Przedmiar robót poz. 21 wskazuje do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15cm natomiast rysunek nr 2 - przekroje konstrukcyjne oraz opis techniczny do projektu budowlanego wskazują podbudowę gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie grubości na którą należy wykonać podbudowę pod chodnik.

Odp:

Do wyceny należy przyjąć podbudowę gr. 15cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 5:

Przedmiar robót poz. 25 wskazuje do wykonania ławę betonową pod krawężniki w ilości 0,075 m3/mb, natomiast wg rysunku nr 2 - przekroje konstrukcyjne należy wykonać ławę betonową w ilości 0,09 m3/mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp:

Do wyceny należy przyjąć ławę betonową pod krawężniki w ilości 0,075 m3/mb zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 6:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów słupa tt oraz podanie szczegółowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót, gdyż dokumentacja techniczna nie zawiera żadnych informacji na ten temat.

Odp:

Słup nie jest własnością inwestora, dlatego szczegóły dotyczące słupa można uzyskać u zarządcy tj. Orange Polska S.A. Zamawiający zaleca wizje w terenie i dokonanie kalkulacji własnej.

Pytanie 7:

Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania nasypu pod chodnik i zjazdy w ciągu chodnika.

Odp:

Nie przewiduje się wykonania nasypów w ramach przedmiotowego zadania.

Pytanie 8:

W przedmiarze robót poz.12 d.3 i w poz.13 d.3 łączna grubość warstwy wiążącej jaką należy wykonać wynosi 10cm natomiast w części opisowej jak i w Rys.2 Przekroje typowe warstwa ta wynosi 6cm. Prosimy o podanie grubości warstwy wiążącej jaką należy wykonać?

Odp:

Warstwy konstrukcyjne jezdni należy wycenić wg przedmiaru robót

Pytanie 9:

Według przedmiaru robót dla poz.18 d.4 należy wykonać „ Nawierzchnia z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm- pobocza” natomiast w części opisowej warstwa ta ma grubość 15cm. Prosimy o podanie grubości warstwy z kruszywa jaką należy wykonać?

Odp:

Pytanie 10:

Według przedmiaru robót dla poz.21 d.5 grubość warstwy z kruszywa łamanego pod kostkę wynosi 15cm natomiast w Rys.2 Przekroje typowe warstwa ta ma grubość 20 cm. Prosimy o doprecyzowanie na jaką grubość należy wykonać tę warstwę?

Odp:

Warstwy konstrukcyjne chodnika należy wycenić wg przedmiaru robót.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie rysunku nr 2 – przekroje konstrukcyjne do wyceny należy przyjąć nawierzchnię z BA AC11S – warstwa ścieralna gr. 4 cm zgodnie z przedmiarem robót.

Sekretarz Gminy

Artur Boruta