OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim - Zadanie 2 – teren działania obwodu drogowego w Barczewie

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych obejmujących gminy: Barczewo, Biskupiec, Jeziorany i Kolno

Prace należy wykonywać przy użyciu grysów spełniających wymagania podane w normie PN-EN-13043/2004 i emulsji asfaltowej C65B3PU/RC spełniającej wymagania podane w normie PN-EN 13808:2010. Uzupełnieniu będą podlegać ubytki o średniej głębokości 4 cm w łącznej ilości do 9000 m2. Roboty należy wykonać zgodnie z SST przy użyciu specjalistycznego remontera.

Wykonawca opracuje uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Prace będą realizowane na drogach

| Lp. | Numer drogi | Przebieg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1422 N | Bisztynek – Franknowo – Jeziorany |
| 2 | 1424 N | Pierwągi – Lutry – Sątopy - Samulewo |
| 3 | 1426 N | Studnica – Potryty |
| 4 | 1432 N | Gradki – Derc |
| 5 | 1434 N | Derc – Jeziorany – Zerbuń |
| 6 | 1436 N | Tejstymy – Górowo |
| 7 | 1438 N | Tuławki – Lamkowo |
| 8 | 1446 N | Maruny - Barczewo |
| 9 | 1448 N | Olsztyn – Łęgajny |
| 10 | 1450 N | Ramsówko – Czerwonka |
| 11 | 1452 N | Ramsowo – Dadaj |
| 12 | 1454 N | Czerwonka – Węgój – Bredynki – dr. nr 1755 N (Sorkwity) |
| 13 | 1455 N | Gady – Barczewko – Łęgajny |
| 14 | 1456 N | Rukławki – Biskupiec – Rzeck - dr. kraj. nr 16 |
| 15 | 1458 N | Rzeck – Rasząg – Leszno (dr. nr 1462 N) |
| 16 | 1460 N | Stanclewo – Lipowo |
| 17 | 1462 N | dr. nr 1994 N (Kierźliny) – Leszno – Rumy – Rusek Wlk. (dr. nr 1464 N) |
| 18 | 1467 N | Barczewo – Silice |
| 19 | 1473 N | dr. nr 1994 N - Klucznik |
| 20 | 1475 N | Derc - Kronowo |
| 21 | 1483 N | Jeziorany – Ramsowo – Bartołty Wlk. (dr. nr 1462 N) |
| 22 | 1485 N | Księżno – Żardeniki |
| 23 | 1486 N | Rasząg – Dymer |
| 24 | 1487 N | Kikity (dr. woj. nr 593) – Biesowo (dr. kraj. nr 57) |
| 25 | 1495 N | Sątopy Samulewo – Kolno – Bęsia |
| 26 | 1497 N | Wysoka Dąbrowa – Kolno – Kabiny |
| 27 | 1499 N | Troksy – Kominki – Samławki – dr. woj. nr 590 |
| 28 | 1503 N | Zabrodzie – Botowo |
| 29 | 1505 N | dr. woj. nr 59 – Lipowo – dr. kraj. nr 16 (Borki) |
| 30 | 1507 N | dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobułty – Rogale – dr. nr 1498 N (Jeleniewo) |
| 31 | 1509 N | Młynowo – Mrągowo – Gązwa – Zyndaki – Choszczewo – Borki Wkl. – Kobułty – Popowo – Kałęczyn |
| 32 | 1624 N | Samławki – Leginy |
| 33 | 1630 N | dr. woj. nr 590 (Szymanowo) – Gązwa |
| 34 | 1636 N | dr. kraj. nr 16 – Rybno – Gant – Dłużec |
| 35 | 1695 N | dr. nr 1624 N – Łężany |
| 36 | 1993 N | Tuławki - Maruny |
| 37 | 1994 N | Barczewo (dr. pow. Nr 1442 N) – Prejłowo |

Czas realizacji przedmiotu zamówienia 45 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie co najmniej z 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Ewentualne zmiany w umowie:

- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych do wykonywania remontów cząstkowych tj. dni powinny być suche a temperatura otoczenia nie niższa niż + 10oC. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim panowały ww. warunki pogodowe.

- Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż  5 dni.