Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

odczynniki techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków

odurzających i substancji psychotropowych, stanowiące materiały

uzupełniające do zestawów walizkowych”NARKO-2”

Odczynnik Marquis’a - 150 op. ( opakowanie 10 szt)

Odczynnik Fast Blue B Salt - 150 op. ( opakowanie 10 szt)

Odczynnik Neutralizujący - 40 op. ( opakowanie 10 szt)

- Odczynnik Marquis’a  – zastosowanie – wykrywanie amfetaminy,

metaamfetaminy,  MDMA,MDEA,MBDB,2C-B,heroiny,morfiny i kodeiny

- Odczynnik Fast Blue B Salt – zastosowanie - wykrywanie produktów

Cannabis:  marihuany i   haszyszu.

- Odczynnik Neutralizujący –zastosowanie-neutralizacja odczynników pozostałych w

pakietach po przeprowadzeniu testowania.

- Odczynniki z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi

katalogowymi   produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi.

- Opakowania odczynników powinny zabezpieczać użytkownika przed skaleczeniem lub

poparzeniem kwasami.

- Tło opakowania powinno ułatwić odczyt wyniku – tak zwane kontrastowe.

- Test powinien być saszetkowy.

- Do każdej dostawy  odczynników  Wykonawca winien dostarczyć aktualne Karty

charakterystyki substancji niebezpiecznych  sporządzone w  języku polskim..

- Okres ważności minimum – 12 m-cy liczony od daty dostawy.