OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

o wartości równej lub wyższej niż 50 000,00 zł netto,

ale mniejszej niż 130.000,00 zł netto

SEKCJA I:  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

33. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Witkowska 8/Powidz-Osiedle 6,

62-430 Powidz,

woj. wielkopolskie, państwo Polska,

adres strony internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl

adres platformy zakupowej: platformazakupowa.pl/pn/33bltr

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przegląd kulochwytu na strzelnicy oraz wymiana elementów metalowych

Zamówienie podzielone jest na części: - nie dotyczy

II.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Główne elementy łapacza kul stanowią płyty ze stali gat.S-355 gr.16 mm i wymiarach  jak na rys. KG/2 z ukosowaną krawędzią czołową. Płyty są elementami wymiennymi. Na przesłonie P1 zamontowane są elementy stalowe zbijaka przesłony o wymiarach 310x10mm z dospawanym elementem pod kątem 120° o wymiarach 145x10mm /rys. przekrój A-A w każdym oknie o długości 3x700mm.

Przedmiot obejmuje:

a) trzy przeglądy łapacza kul i tłumika rykoszetów na obiekcie w terminach pierwszy 
19-29.04.22 r., drugi przegląd 01-05.08.22 r. oraz trzeci  03-14.10.22 r.,

- demontaż oraz montaż płyt antyrykoszetowych,

- oczyszczenie płyt łapacza i rynny oraz utylizacji odłamków,

- oględziny płyt łapacza wraz z wykonaniem pomiarów,

- kwalifikacja elementów do regeneracji lub wymiany,

- oględziny pozostałych elementów wsporczych,

- kwalifikacja do regeneracji lub wymiany konstrukcji wsporczych płyt antyrykoszetowych i ich mocowań,

- sporządzenie każdorazowo po przeglądzie protokołu z opisem i wartościami ostrzelanych płyt i konstrukcji wsporczej oraz dokumentacją fotograficzną;

- wymiana lub naprawa elementów metalowych wg potrzeby i zgodnie 
z dokumentacją obejmuje:

- demontaż oraz montaż płyt antyrykoszetowych,

- wykonanie jednego lub kilku elementów płyty łapacza kul wg potrzeby ze stali 
S-355 gr 16mm z demontażem starej i montażem nowej płyty;

- wykonanie jednego elementu lub kilku elementów zbijaka przesłony P1 
wg potrzeby ze stali S-355 gr 10mm,

- wykonanie naprawy/renowacji płyty łapacza lub/i zbijaka wg potrzeby,

- uzupełnienie uszkodzonych mocowań płyt antyrykoszetowych,

- wykonanie lub naprawa innego elementu metalowego w przesłonach ze stali S-355;

-wszystkie wymieniane elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farba podkładową antykorozyjną i nawierzchniowo farbą olejną w kolorze czarnym;

-wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

- przed przystąpieniem do wymiany wszystkie wymiary oraz rzędne należy bezwzględnie sprawdzić i należy dostosować do stanu istniejącego z zachowaniem zasad zawartych w projekcie;

II.4) Termin realizacji zamówienia: okresowo, trzy razy w roku

- pierwszy przegląd w okresie19-29 kwiecień 2022 r.

- drugi przegląd w okresie 01-05 sierpień 2022 r.

- trzeci przegląd w okresie 03-14 październik 2022 r.

II.5) Wymagany okres gwarancji: Na wykonane przeglądy, naprawy oraz na zastosowane i zamontowane materiały udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy licząc 
od dnia  spisania protokołu odbioru usługi.

SEKCJA III: KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów i  sposobu ich oceny:

| Kryteria | Waga |
| --- | --- |
| CENA | 100% |

Ad. 1 zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w kwocie brutto dla przeglądu oraz dla poszczególnych elementów zadania wyliczoną wg wzoru:

Cena minimalna/Cena oferty badanej x 100pkt x 100%

SEKCJA IV: SKŁADANIE OFERT

IV.1) Sposób złożenia oferty: e-mailem na adres 33bltr.tun@ron.mil.pl pod nazwą: Oferta cenowa na: „Przegląd kulochwytu na strzelnicy oraz wymiana elementów metalowych”

IV. 2) Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy przesłać w terminie do dnia 28.01.2022 roku, do godz. 15.00

IV.3) Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:

W zaoferowaną cenę należy wliczyć całkowitą wartość usługi wraz kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz obowiązujący podatek VAT.

SEKCJA V: DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

- Formularz oferty cenowej wg załączonego do ogłoszenia wzoru,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- Inne: certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych, certyfikat oceny procesu spawalniczego, spawalnicze świadectwo kwalifikacji.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- p. Adrian BIESIEDIN, tel.261-544-308

- p. Andrzej KOPACZEWSKI, tel.261-544-040

- p. Dominik KOŁODZIEJCZYK, tel.261-544-308

- p. Szymon MICHALAK, tel. 261-543-215

Załączniki:

- Wzór formularza oferty cenowej

- Wzór umowy

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji stalowego kulochwytu głównego

- Podglądowe rysunki techniczne

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Zmiany treści ogłoszenia bądź załączników przed upływem terminu składania ofert

- Nierozpatrywania ofert, otrzymanych po terminie.

- Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

- Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.

- Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

- Przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe – ochrona danych osobowych.

..............................................................		  ..............................................................

(Data i podpis osoby prowadzącej sprawę) 		                (Data i podpis przełożonego)