Opis przedmiotu zamówienia Część I

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje miejscowości Kaczki, Zła Wieś, Trąbki Wielkie, Pawłowo, Błotnia, Sobowidz.

Kaczki ul. Parkowa:

- Przewiduje się rozbiórkę i ponowne ułożenie płyt Yomb w ilości 375 m2. Płyty z rozbiórki znajdują się w części drogi znajdującej się na nachyleniu i zostaną wbudowane w dalszym fragmencie ul. Parkowej (odległość około 200 m). W miejsce płyt z rozbiórki wykonawca wbuduje płyty drogowe pełne, które są w zasobach zamawiającego. Płyty te znajdują się w miejscowości Sobowidz przy ul. Polnej w odległości ok.7 km. Wykonawca wybierze płyty całe nadające się do ponownego wbudowania natomiast uszkodzone zostaną ponownie ułożone na sztapel. Załadunek, segregacja, transport płyt w zakresie wykonawcy.

- W kolejnej części około 130 mb zostaną wbudowane nowe płyty JOMB o szerokości 4 m – z materiału wykonawcy.

- Pobocze na stoku o długości 100 zostanie wykonane o szerokości 0.5 m z dwóch stron z kruszywa łamanego 0-31,5.

- Dodatkowo wykonawca pogłębi/wykona rów melioracyjny na długości 10 metrów.

Płyty drogowe zostaną ułożone ze spadkiem jednostronnym 2%.

(materiał zamawiającego: płyty JOMB 375 m2, oraz płyty MON w ilości 400m2, pozostały materiał w tym płyty JOMB 520 m2 w gestii wykonawcy).

Celem jest przełożenie istniejących płyt JOMB wbudowanych na górce w dalszy fragment drogi, zastąpienie ich płytami pełnymi oraz budowa nowego odcinka drogi, który utwardzi - połączy brakujący fragment drogi. (w załączeniu szkic)

Zła Wieś: działka nr 41. Ułożenie 90 m2 płyt drogowych pochodzących z rozbiórki – materiał zamawiającego. Transport segregacja, załadunek, rozładunek po stronie wykonawcy. Odległość do transportu ok 11 km.

Zła Wieś: działka nr 12. Ułożenie nowych płyt typu MON 300x150x15 cm – z materiału Wykonawcy. Płyty zostaną ułożone na podsypce piaskowej zagęszczonej ze spadkiem jednostronnym 2%. Po jednej stronie zostanie ułożone betonowe koryto odwadniające - kontynuacja  tożsame z istniejącym o długości 60 mb na podbudowie piaskowo cementowej o grubości 20 cm z betonu B-15. Pobocza zostaną uzupełnione warstwą z korytowania, zagęszczone.

Trąbki Wielkie: ulica Poziomkowa. Rozbiórka i utylizacja płyt drogowych w ilości 266 m2. Ułożenie 266 m2 płyt JOMB. Płyty Jomb zostaną ułożone na całej szerokości drogi. Początek zostanie wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. Wyprofilowanie niwelety jezdni w celu uzyskania spadku w celu odprowadzenia wód w kierunku istniejącej studni. Zamawiający złożył Zgłoszenie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót rozpocznie się po uzyskaniu zgłoszenia bez sprzeciwu.

Pawłowo: działka nr 24/2 początek od asfaltu - drogi powiatowej. Ułożenie 100 mb płyt żelbetonowych pochodzących z rozbiórki – materiał zamawiającego. Ułożenie na podbudowie piaskowej zagęszczonej. Pobocza ułożone zagęszczone warstwą z korytowania. Transport segregacja, załadunek, rozładunek po stronie wykonawcy. Odległość do transportu ok 15 km. Zamawiający złożył zgłoszenie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót rozpocznie się po uzyskaniu zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu.

Błotnia:  droga na działce nr 55/1 kontynuacja ułożonych płyt drogowych. Pod pierwszą układaną płytą (MON) należy wbudować dren odsączający w otoczeniu grubego żwiru, który ma za zadanie odprowadzić sączącą się wodę spod istniejących płyt do rowu. Wykonawca po lewej stronie wykona rów odwadniający o długości 70 mb. Na zakończeniu zostanie wbudowany krawężnik leżący o długości 3mb. Pobocza o szerokości 0,5m zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5. Zostaną zastosowane płyty typu MON o wymiarach 300x150x15 cm nowe w ilości 70mb (210m2). W dalszej części zostaną ułożone płyty typu Yomb w ilości 40 mb szerokość 3m (120 m2) Materiał dostarczy wykonawca.

Sobowidz:

ul. Ogrodowa dostawa i montaż barier drogowych ochronnych typu U-12a z poprzeczką długość 2 m koloru żółtego. 16 sztuk barier w obrębie ul. Ogrodowej w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Razem do ułożenia płyty:

JOMB łącznie do wbudowania = 1281 m2

W tym 375 m2 płyt do ponownego wbudowania pochodzących z materiału zamawiającego oraz 906 m2 nowych dostarczonych przez wykonawcę.

Płyty drogowe pełne 300x150x15  łącznie do wbudowania = 1240 m2

w tym 790 m2 płyty pochodzące z rozbiórki stanowiące materiał zamawiającego – zeskładowane w Sobowidzu przy ul. Polnej (oczyszczalnia ścieków) – załadunek, segregacja, transport, rozładunek, ułożenie po stronie wykonawcy oraz 450 m2 płyt jako nowe dostarczone przez wykonawcę.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- ułożenie płyt drogowych pełnych 300x150x15,

- zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

- opisane pozostałe roboty

Opis przedmiotu zamówienia Część II

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB oraz płyt drogowych pełnych (MON)  na drogach gruntowych gminy Trąbki Wielkie w miejscowościach: Kaczki, Klępiny, Kłodawa , Kleszczewo, Mierzeszyn, Ełganowo, Graniczna Wieś, Gołębiewo Wielkie, Trąbki Wielkie, Trąbki Małe, Łaguszewo. Gołębiewko

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- ułożenie płyt drogowych pełnych 300x150x15,

- zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

- opisane pozostałe roboty

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Płyty zostaną ułożone zgodnie z poniżej przedstawionymi parametrami:

W miejscowości:

- Klępiny odcinek na działce nr 7 od połączenia z istniejącymi płytami w stronę miejscowości Łaguszewo o długości 12m x szerokość 3 m = 36m2.  Odcinek na działce nr 25 kontynuacja o długości 147 m x szerokość 3 m + wykonanie mijanki 18m2 = 459 m2

- Kleszczewo ul. Spacerowa kontynuacja w kierunku Warcza o długości 112 m x szerokość 4,5 m = 504 m2

- Kleszczewo ul. Leśna kontynuacja w kierunku ul. Spokojnej o długości 108 m x szerokość 4,5 m, wykonać poszerzenia po obu stronach na zjeździe w ul. Spokojną 18m2 = 504 m2

- Mierzeszyn ul. Leśna kontynuacja o długości 142 m x szerokość 4,5m = 639 m2,

- Ełganowo ul. Wiktora Orlikowskiego początek od ul. Szkolnej w kierunku Czerniewa o długości 178 m x szerokość 4,5m = 801 m2

- Graniczna Wieś droga prowadząca od leśniczówki w kierunku Glinna Góra kontynuacja długość 68 m x szerokość 4 m, wykonać zjazdy do posesji 66m2 = 338 m2.

- Gołębiewo Wielkie ul. Liliowa kontynuacja, długość 33 m x 4m = 132 m2

- Kaczki ul. Spacerowa o długości 152 m x szerokość 5m = 760 m2,

- Trąbki Małe ul. Ogrodowa początek od istniejących płyt. Długość 150 m x szerokość 4,5 m = 675 m2,

- Kłodawa ul. Słoneczna o długości 140 m x szerokość 4,0m z płyt JOMB= 560 m2 + długość 50 mb x 4 m z płyt betonowych pełnych 300x150x15 (MON) = 200 m2

- Łaguszewo droga na działce nr 91/21. Ułożenie płyt JOMB o długość 38 mb szerokość 4,5 = 171 m2, ułożenie na działce 103/2 płyt JOMB w ilości 40,5 m2 płyt JOMB

- Gołębiewko droga na działce nr 84, 85 o długości 192 mb x szerokość 5 m = 960 m2.

Razem do ułożenia płyty:

JOMB = 6599,5 m2

Płyty drogowe pełne 300x150x15 = 200 m2

Dodatkowo:

- Na zakończeniu płyt wbuduje betonowy krawężnik leżący w łącznej ilości 36 mb (Kleszczewo ul. Leśna 9 m, ul. Spacerowa 4,5 m Ełganowo 4,5 m, Pruska Karczma 4m, Kaczki ul Spacerowa 5m, Kłodawa ul. Słoneczna 4m, Gołębiewko 5m.

- Wykona rów melioracyjny o długości łącznej 30 mb (Ełganowo 20 mb, Pruska Karczma 10 mb,),

- Wykonanie przepustu fi300 o długości 12 m w Pruskiej Karczmie

- Dokona regulacji wysokości istniejących studni w celu dopasowania wysokości włazów do niwelety jezdni. Przewiduje się regulacje 9 studni wraz z ich obudowaniem kostką betonową na 20 cm podbudowie betonowej B-15.

- Montaż progu zwalniającego (gumowy o długości 4,5 m + plus montaż dwóch słupków metalowych koloru żółto czarnego po jednym z każdej strony) – droga w Ełganowie,

- Wykonanie studni odwadniającej z wpustem ulicznym wraz z rurą odwadniającą fi 200 – 8 mb w m. Łaguszewo,

- Rozbiórka i utylizacja kostki kamiennej (bruk) w Pruskiej Karczmie 180 m2, dopasowanie wysokości budowanych płyt do wysokości zjazdów do posesji,

- Demontaż i utylizacja trylinki ok. 200 m2 – Łaguszewo,

- Przewiduje się usypanie dodatkowej warstwy piasku w celu podniesienia oraz regulacji niwelety układanych płyt JOMB w Łaguszewie ok 20m3.

Wspólne dla Części I i II:

Napotkane studnie wymagają obudowania i regulacji do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi zostanie wskazany przez osobę reprezentującą zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

Wymagania odnośnie wymaganej przez Zamawiającego jakości płyt drogowych:

Wytrzymałość na ściskanie – klasa C30/37 i powyżej,

Nasiąkliwość – do 5% wg PN-B-06250:1988,

Odporność na działanie mrozu – stopień F150,

Odporność na ścieranie – do 18000/5000 [mm3/mm2] wg PN-EN 1339:2005

Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna spełniać wymagania: 30+/- 5mm,

Stopień zbrojenia płyt powinien być wystarczający do zapewnienia wytrzymałości na zginanie elementu. Wytrzymałość na zginanie płyt drogowych powinna wynosić odpowiednio:

-50 kN dla płyt drogowych pełnych,

-30 kN dla płyt drogowych wielotorowych

Przy badaniu zgodnie z BN-80/6775-03/01 p. 5.5.7.

W przypadku wątpliwości odnośnie jakości dostarczonych materiałów Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia badania wytrzymałości materiału (płyty JOMB, płyty MON, kruszywo) w akredytowanym laboratorium celem weryfikacji zgodności dostarczonych elementów z wymaganiami przetargowymi. W przypadku gdy jakość materiałów będzie niezgodna z parametrami wymaganym przez Zamawiającego wykonawca usunie wadliwe partie materiału z terenu budowy i zamieni na zgodny z wymaganiami przetargowymi na swój koszt. W przypadku niezgodności Wykonawca pokrywa w pełnej wysokości koszt zlecenia oraz badań.

Układanie płyt:

Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie.

Układanie płyt na odcinkach prostych: Płyty na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi drogi.  Układanie płyt na łukach: Płyty na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. W przypadku możliwości powstania szczelin między płytami na łukach większych niż 4 cm (po jednej stronie)  wymagane będzie cięcie płyt, bądź ich wypełnienie trwałą masą nie podlegającą wypłukaniu. Wybór rozwiązania wymaga konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru).

Pomiędzy płytami zostanie zachowania odpowiednia dylatacja, która powinna wynosić 0,5-1cm.

- wykonawca ułoży płyty zapewniając odpowiednie odwodnienie nawierzchni.

Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

Układanie płyt na istniejącej nawierzchni brukowej z kamienia polnego: Minimalna warstwa piasku 10 cm. Wykonawca w wycenę wkalkuluje nierówności, które mogą spowodować większą ilość wymaganego materiału na podbudowę.

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Kruszywo sztuczne istniejące (wbudowane) w drodze przed korytowaniem zostanie starannie zebrane i ponownie wbudowane w pobocza lub dalsze odcinki. Nie dopuszcza się mieszania z warstwą korytowania, utylizacji, wywożenia kamienia wbudowanego w ślad drogowy (nie dotyczy bruku).

Wszystkie materiały (nie będące materiałem Zamawiającego) muszą być nowe. Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. Otwory technologiczne o równych krawędziach w pełni owalne, całkowicie otwarte.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ, Polską Normą. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą bądź  zapewnić objazd oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach – obowiązkowo sołtysa danej miejscowości). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie, złożenie i uzyskanie projektu organizacji ruchu.

Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną  należy odtworzyć.

Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, , c) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem, że te materiały zostały wbudowane, f) szkic powykonawczy obrazujący w sposób czytelny na jakim odcinku danej drogi zostały ułożone płyty.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp).

Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu oraz miejsca ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

Sporządził : Seweryn Nagórski

Ispektor ds.inwestycji gminnych