COZL/DZP/MJ/3413/Z-14/2021																			Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływomierz tlenu: - dozownik tlenu rotametryczny, o przepływie 0-15 l/min z płynnym nastawem przepływu - obudowa urządzenia wykonana z chromowanego mosiądzu - maksymalne ciśnienie 600 kPa - końcówka wejściowa do punktu poboru AGA o długości 6.8 – 7 cm - gwint z możliwością stosowania jednorazowych butelek nawilżaczy bez konieczności stosowania przejściówek | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Ssaki próżniowe montowane do szyny: - regulator próżniowy montowany do szyny - zakres regulacji 0-950 mbar - stopień siły ssania 115 l/min +/- 5 l/min - system precyzyjnego ustawienia siły ssania - system szybkiego odcinania siły ssania On/Off - system zabezpieczenia antyprzelewowego o pojemności 50 ml z możliwością stosowania wewnętrznych filtrów antybakteryjnych - wtyk AGA - uchwyt szynowy zespolony z wężem o długości 1,5 m | szt. | 4 |  |  |  |
| 3 | Ssaki próżniowe montowane do szyny: - regulator próżniowy montowany do szyny - zakres regulacji 0-950 mbar - stopień siły ssania 115 l/min +/- 5 l/min - system precyzyjnego ustawienia siły ssania - system szybkiego odcinania siły ssania On/Off - system zabezpieczenia antyprzelewowego o pojemności 50 ml z możliwością stosowania wewnętrznych filtrów antybakteryjnych - wtyk AGA - uchwyt szynowy zespolony z wężem o długości 4 m | szt. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy