OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno naprawcze polegające na przełożeniu pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi w budynku koszarowym nr 8 w Sulechowie.

Kod CPV 	45000000-7 			Roboty budowlane

45261410-1			Izolowanie dachu

45261910-6			Naprawa dachu

45312310-3			Ochrona odgromowa

- Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Krótka charakterystyka (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie, odporność ogniowa itp.) obiektu (urządzenia), gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia:

Budynek zlokalizowany na terenie JW przy ul. Wojska Polskiego1 w Sulechowie. Budynek koszarowy, wolnostojący, murowany z cegły, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, przykryty wielospadowym dachem w konstrukcji drewnianej z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę. W dachu występują lukarny pokryte papą. Budynek jest ocieplony.

Parametry:

Powierzchnia ogólna	 4070,27 m2

Kubatura			 21 500,00 m3

Stan techniczny pokrycia dachu ocenia się jako średni. Dachówki są przemieszczone względem mocowania do łat i względem siebie. Podczas silnych wiatrów spadają pojedyncze dachówki. Stan techniczny obróbek blacharskich kominów, lukarn ocenia się jako dobry. Stan techniczny łat drewnianych na krokwiach jest dobry. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych więźby dachowej ocenia się jako dobry. Remont dachu był przeprowadzony w 2013r. W związku z powyższym przyjęto za cel przedsięwzięcia budowlanego przełożenie pokrycia dachowego wraz z jego elementami uzupełniającymi i dociepleniem jego od spodu między krokwiami.

- Zakres robót i usług do realizacji:

- przełożenie połaci dachowej z dachówki karpiówki,

- przełożenie gąsiorów kalenicowych,

- naprawa folii paroprzepuszczalnej od strony strychu,

- wymiana częściowa łacenia z desek impregnowanych,

- sprawdzenie szczelności obróbek blacharskich i częściowa naprawa,

- ocieplenie od spodu pokrycia, miedzy krokwiami wełną mineralną gr. 15 cm, niepalną,

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej ( montaż  zwodów poziomych na dachu),

- demontaż i ponowny montaż barierek śniegowych,

- podłączenie wywiewek kanalizacyjnych,

- montaż ławek kominiarskich i stopni,

- pomiary instalacji odgromowej,

- prowizoryczne zabezpieczenie odkrytych części dachu przed czynnikami atmosferycznymi,

- transport i utylizacja odpadów z rozbiórki.

Uwaga: przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego i nie określa przedmiotu zamówienia.

Materiały z demontażu takie jak złom stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest je przekazać do magazynu SOI w Sulechowie i przedstawić asygnatę dokumentującą przekazanie.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje nowe materiały zaoferowane w kosztorysie ofertowym oraz materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania  ( dachówka, gąsiory, instalacja odgromowa, płotki śnieżne).

Wykonawca jest zobowiązany do pobrania  dokładnych wymiarów  niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- Wymagania dotyczące zastosowania materiałów:

Dachówka karpiówka do uzupełnienia, prążkowana Koramik lub równoważna, segmentowa w kolorze naturalnej czerwieni o wymiarach 155x360x12 mm. Kolorem i typem dachówki należy nawiązać do istniejącego pokrycia. Do mocowania dachówek ceramicznych stosować wkręty i inne łączniki zgodnie z zaleceniami producenta materiałów pokryciowych dla danego systemu. W 97% zakłada się wykorzystanie istniejącej dachówki

Gąsiory do uzupełnienia w kształcie i kolorze zbliżonym do istniejących. W 95 % zakłada się wykorzystanie istniejących gąsiorów.

Membrana dachowa z folii  do naprawy, do klejenia tkaniny należy używać taśm zalecanych przez producenta membrany dachowej.

Łaty drewniane z drewna iglastego zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz o zwiększonej odporności ogniowej. Przekrój łat 38x50mm. Tarcica nowa na uzupełnienia.

Wełna mineralna skalna, klasa reakcji na ogień A1, gr 15 cm, gęstość powyżej 40kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła lambda =0,035 W/mK.

Płotek przeciwśniegowy z demontażu, montować według rozwiązań przewidzianych w systemie na wspornikach w rozstawie nie przekraczającym 80 cm. Mocować za pomocą śrub do drewna.

Obróbki blacharskie w razie konieczności naprawić podłoże po sprawdzeniu szczelności.

Obróbki z blachy tytan- cynkowej o gr. 0,6 mm.

Kanały wentylacyjne ( wywiewki) należy wykonać z blachy cynk-tytan gr 0,6 mm o średnicy 150 mm oraz połączyć z wywietrznikami kopułowymi.

Okna wyłazowe pozostają istniejące.

Instalacja odgromowa do ponownego montażu, zwody poziome, mocowanie za pomocą uchwytów. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary zgodnie z normami.

Stopnie i ławeczka kominiarska- nowe.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobatę techniczną, deklarację zgodności wydaną przez producenta, atest techniczny PZH.

2) Wymagania dotyczące środków transportu

W ramach zawartej umowy Inwestor nie zapewnia środków transportowych. Dostarczenie materiałów na plac robót ( przewóz, transport) ponosi Wykonawca

3) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa pożarowego.

4) Wymagania dotyczące prowadzenia robót:

Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów   bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich.

Roboty mogą być realizowane w dni robocze:

- poniedziałek - czwartek w godzinach od 7:30 do 15:00,

- piątek w godzinach od 7:30 do 12.30.

Na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Dowódcy JW  czas pracy może być zmieniony.

Roboty należy prowadzić wycinkami, każdorazowo zabezpieczając zdemontowane elementy połaci dachowej folią przed zalaniem wskutek opadów atmosferycznych.

Zaleca się, aby Wykonawcy w celu oszacowania wielkości  oraz zakresu prac przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane           z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 1 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 2 do OPZ).

Załączniki

1. Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

2. Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

PROTOKÓŁ Nr………/…… 
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień............................................... |
| --- | --- |
|  | ............................................................................................................................................. |
| 2. | Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu..................................................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 3. | Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym....................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 4. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych ........................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 5. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich ................................ |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 6. | Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac ............................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 7. | Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ..................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 8. | Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.: |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 10. | Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich: |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 11. | Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów: |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 12. | Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa: |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 13. | Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac: |
|  | - po ich zakończeniu: |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | - po 2 godz. |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | - po 4 godz. |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | - po 8 godz. |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 14. | Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ...................................... od godz. ........................ do godz. ........................... |
|  | podpisy członków komisji: |  |
|  | .................................................. |  |
|  | .................................................. |  |
|  | .................................................. |  |

## ZEZWOLENIE Nr ……/…… 
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Miejsce pracy ....................................................................................................................... |
| --- | --- |
| 2. | Rodzaj pracy ........................................................................................................................ |
| 3. | Czas pracy, dnia ..................................... od godz. ....................... do godz. ....................... |
| 4. | Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Nr ............. z dnia ................... |
| 5. | Dodatkowe środki zabezpieczające ..................................................................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 6. | Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ................ do dnia ................w godz. ................... |
|  | ................................................... tel. ........................ podpis ............................................... |
| 7. | Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego |
| 8. | Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./....... oraz wymagań określonych w zezwoleniu |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. |
|  | godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. ..................................................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
|  | wstrzymujący prace |  | wykonujący prace |
|  | .................................. |  | ................................... |
|  | podpis |  | podpis |