Opis robót – „Roboty remontowe dachu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku”:

1). Demontaż istniejących obróbek blacharskich na dachu budynku (obróbki blacharskie kominów murowanych i maszynowni) – ok.27,8m2,

(Uwaga: pozostają istniejące obróbki blacharskie okapów oraz istniejące orynnowanie budynku),

2). Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach murowanych oraz ścianach zewnętrznych maszynowni windy (uzupełnienie tynków po demontażu istniejących obróbek blacharskich) – ok.18,0m2,

3). Przygotowanie istniejącego pokrycia z papy zgrzewalnej do montażu na nim pokrycia           z papy termozgrzewalnej (likwidacja purchli i pęcherzy powietrznych, zawilgoceń, ubytków                  i uszkodzeń istniejącego pokrycia, gruntowanie istniejącego pokrycia przy zastosowaniu emulsji asfaltowej) – ok. 1.034m2,

4). Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej (pokrycie jednowarstwowe wraz z montażem papy na czapkach betonowych kominów wentylacyjnych oraz montażem kominków wentylacyjnych wprowadzonych pod istniejące warstwy pokrycia w ilości ok. 1szt./60m2) – ok.1.034,0m2,

(Uwaga: do wykonania nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz obróbek            z papy termozgrzewalnej należy przyjąć materiały spełniające następujące, minimalne wymagania jakościowe – papy termozgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej,             o gramaturze osnowy min. 250 g/m2, modyfikowane SBS, grubości min. 5,2mm.

5). Montaż klinów styropianowych przy kominach murowanych, murkach ogniowych, ścianach zewnętrznych maszynowni – ok. 182,0mb,

6). Wykonanie obróbek kominów, ścian maszynowni windy, podstaw wentylatorów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (przyjęto obróbki do wysokości ok.40cm) – ok. 120,7mb (ok.50,0m2),

7). Montaż profilowanych aluminiowych listew dociskowych na obróbce kominów z papy termozgrzewalnej oraz na obróbce ścian maszynowni windy – ok.120,7mb,

8). Wykonanie obróbek murków ogniowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (część pionowa i pozioma na istniejącej, przygotowanej obróbce blacharskiej murków ogniowych) – ok.46,4m2,

9). Zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie istniejących wywiewek kanalizacyjnych – 10szt.,

10). Wykonanie obróbek istniejących wywiewek kanalizacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej – ok.1,4m2 (ok.3,6mb),

11). Izolacja miejsca zamocowania masztu do konstrukcji budynku przy zastosowaniu membrany EPDM – ok.2,1m2,

12). Uzupełnienie obróbki blacharskiej komina 1,57x2,56m – ok.3,3m2

13). Wykonanie obróbek blacharskich czapek betonowych kominów murowanych – ok. 20,0m2 (Uwaga: pokrycie czapek papą termozgrzewalną ujęto w poz.4)

14). Konserwacja i uzupełnienie elementów istniejącej instalacji odgromowej - wsporników oraz złączy na dachu budynku.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych, szczegółowych pomiarów z natury oraz oględzin dachu potrzebnych do przygotowania oferty.

Roboty budowlane prowadzone będą przez Wykonawcę w czynnym obiekcie Zamawiającego, w związku z tym Wykonawca powinien przewidzieć w trakcie realizacji przedmiotu umowy stosowne zabezpieczenia terenu wykonywania robót oraz stosowanie prawidłowej organizacji prac umożliwiające Zamawiającemu bezpieczne i niezakłócone korzystanie z obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Opracował:

Paweł Wątły

30.08.2017r.