Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa wraz z rozbudową ul. Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Wylotowej |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Środkowa – droga gminna na odc. od skrzyżowania z ul. Grabowską do skrzyżowania z ul. Wylotową – odc. długości ok. 1,044 km w Ostrowie Wielkopolskim |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Miejski Zarząd Dróg Ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski |

Kody i nazwy robót:

Przedmiot główny:

45000000-7  -  Roboty budowlane

Przedmiot dodatkowy:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych,

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową ul. Środkowej 
w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Wylotowej.

Miejsce inwestycji – ul. Środkowa – droga gminna na odc. od skrzyżowania z ul. Grabowską do skrzyżowania z ul. Wylotową – odc. długości ok. 1,044 km w Ostrowie Wielkopolskim;

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych dokumentów:

- Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) – załącznik nr 10

01 	Branża drogowa – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

02	Branża sanitarna – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

03 	Branża drogowa – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

04	Branża sanitarna – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

- Projekt budowalny – załącznik nr 11

01 	Branża drogowa – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

02 	Branża sanitarna – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

03 	Branża drogowa – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

04	Branża sanitarna – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

- Projekt wykonawczy – załącznik nr 12

- Branża drogowa – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

- Branża sanitarna – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

- Branża drogowa – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

- Branża sanitarna – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

- Projekt stałej organizacji ruchu  – załącznik nr 13

- SST - załącznik nr 14

- Branża drogowa – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

- Branża sanitarna – odcinek od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

- Branża drogowa – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

- Branża sanitarna – odcinek od ul. Drzymały do ul. Wylotowej

a także na etapie budowy na podstawie wytycznych inspektora nadzoru
i  Zamawiającego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudową ul. Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Wylotowej – odc. długości ok. 1,044 km.

Zakres inwestycji obejmuje:

− 	przebudowę ulicy Środkowej na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały  
w zakresie obejmującym wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,50m 
z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej – odcinek dł. 0,455km;

−	budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały – odcinek dł. 0,453km

− 	rozbudowę ulicy Środkowej na odcinku od ul. Drzymały do ul. Wylotowej 
w zakresie obejmującym wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,00-7,00m z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej oraz  jednostronną ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej – odcinek dł. 0,589km  ;

−	budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Drzymały do ul. Wylotowej 
z wyprowadzeniem kolektora w boczne ulice – odcinek dł. 0,626km.

- Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa:

Wykonawca jest zobowiązany:

- 	zapewnić właściwy nadzoru nad realizacją zadania oraz przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją,

- 	uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,

-  	zapewnić  dojazd  do obiektów zlokalizowanych w rejonie inwestycji,

- 	przekazać właścicielom obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac, informacji o  mogących wystąpić utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków,

- 	zapewnić niezbędne zabezpieczenie p.poż, BHP,

- 	zapewnić pomieszczenia sanitarne, magazynowe, a także we własnym zakresie zabezpieczyć dostawę mediów do celów budowy,

-	posiadać ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzenia robót.

- 		zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestnictwa 
w czynnościach odbiorowych

- potwierdzić jakość materiałów wbudowanych poprzez dostarczenie aprobat, certyfikatów,

- 	wykonać i dostarczyć zamawiającemu dokumentację powykonawczą, łącznie  
z protokołami, aprobatami certyfikatami i inwentaryzacją geodezyjną;

- 	rozpocząć roboty na przedmiotowym obiekcie bez zbędnej zwłoki,

- 	po zakończeniu budowy doprowadzić tereny sąsiednie do stanu nie gorszego od zastanego w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

III. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2. 	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

3. 	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie,

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

6. 	Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

7.	Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

7. 	Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

8. 	Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

9. 	Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

10. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna

IV. UWAGI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót (kosztorysami ofertowymi), SST i ustaleniami zawartymi w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Ostrów Wielkopolski, 29.04.2022 r.