Załącznik nr 2 do  SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU BAZOWEGO

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia (należy wypełnić kolumnę) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
| 1. | Pojazd z nadwoziem kombi van (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii N1 lub M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu |  |
| 2. | Ładowność nie mniejsza niż 650 kg (według deklaracji producenta pojazdu) |  |
| 3. | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób |  |
| 4. | Drzwi przednie skrzydłowe po obu stronach pojazdu + drzwi boczne tylne przesuwne po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 5. | Wszystkie drzwi przeszklone |  |
| 6. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2970 mm |  |
| 7. | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4700 mm i nie większa niż 4900 mm |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |
| 8. | Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy o zapłonie iskrowym lub samoczynnym spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu |  |
| 9. | Pojemność skokowa silnika, nie mniejsza niż 1350 cm3 |  |
| 10. | Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 84 kW |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |
| 11. | Układ hamulcowy wyposażony, co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania. |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |
| 12. | Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: min. góra – dół |  |
| 13. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 14. | Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 15. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h |  |
| 16. | System stabilizacji toru jazdy |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |
| 17. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
| 18. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy |  |
| 19. | Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/ importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 18. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177). Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych opon śniegowych (zimowych) dla wszystkich pojazdów. |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 18. lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów |  |
| 21. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 18. oraz 19. są zgodne z dokumentem, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia |  |
| 22. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru danej partii pojazdów |  |
| 23. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |
| 24. | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie) |  |
| 25. | Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| 26. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |
| 27. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 28. | Poduszki gazowe min. przednie kierowcy i pasażera |  |
| 29. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 30. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby min. drzwi przednich |  |
| 31. | Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |  |
| 32. | Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi |  |
| 33. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 34. | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz fotela pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie |  |
| 35. | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 36. | Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń |  |
| 37. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki |  |
| 38. | Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu, minimum z sygnalizacją akustyczną |  |
| 39. | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodbiornika i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego |  |
| 40. | Klimatyzacja sterowana elektronicznie/automatycznie |  |
| 41. | Hak holowniczy |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |
| 42. | Pojazd posiada barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w pkt 1.5.6.1. opisu przedmiotu zamówienia |  |
| 43. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości |  |

................................., dn. .......................	   	.........................................................             			                                          				(podpis Wykonawcy)