# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1503W Ojrzanów ul. Tarczyńska na odc. 961m,

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)”.

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1503W Ojrzanów ul. Tarczyńska na odc. 961m.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni jedni na odcinku 961m, poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na głębokość ok. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,mm gr. 15cm – na poszerzeniach w miejscach korekty niwelety oraz nad przepustami, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,mm gr. 8cm – warstwa górna, wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 7 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, poboczy utwardzonych kruszywem naturalnego frakcji 0-31,5mm o szer. 0,5m, poboczy gruntowych ziemnych o szerokości 0,5m, regulację istniejących zjazdów do posesji, wykonanie wymiany przepustów pod koroną drogi, ustawienie barier energochłonnych w rejonie przepustów pod koroną drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych (linie segregacyjne).

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę istniejących zjazdów betonowych, części istniejącej podbudowy, zjazdów z kostki betonowej, istniejących przepustów pod koroną drogi.

- Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta poszerzenia jezdni i pobocza.

- Nawierzchnia, roboty obejmują wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku 961m, poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na głębokość ok. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,mm gr. 15cm – na poszerzeniach w miejscach korekty niwelety oraz nad przepustami, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,mm gr. 8cm – warstwa górna, wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 7 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością.

- Przepusty pod koroną drogi – zakres robót obejmuje wymianę istniejących przepustów pod koroną drogi, przepust nr 1 o średnicy 80cm dł. 12m, przepust nr 2 o średnicy 50cm dł. 10,5m. Dla wykonanych przepustów należy wykonać obustronne umocnienie wylotów przepustu, dna i skarp rowu kamieniem polnym ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10cm.

- Pobocza zakres robót obejmuje wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym frakcji 0-31,5mm o szer. 0,5m, poboczy gruntowych ziemnych o szerokości 0,5m.

- Zjazdy – zakres robot obejmuje regulację wysokościową nawierzchni istniejących zjazdów do posesji z wykorzystaniem kruszywa pozyskanego z rozbiórki podbudowy oraz materiału wykonawcy. Do regulacji wysokościowej zjazdów należy stosować kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm, warstwa nawierzchni zjazdów o śr. gr. 10cm. Ułożenie rur przepustowych śr. 40cm pod zjazdami, ustawienie krawężników i oporników betonowych na zjazdach z kostki betonowej, ułożenie kostki betonowej na istniejących zjazdach posiadających nawierzchnię z kostki betonowej.

- Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych (linie segregacyjne).

- Urządzenia BRD – zakres robót obejmuje wykonanie barier energochłonnych w rejonie przepustów pod koroną drogi.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektowa – rysunki wraz z przedmiarem.

- Stwor - OPZ.

- obowiązującymi normami i przepisami, OST, WT-1 i WT-2.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

1. Roboty przygotowawcze

1.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Roboty pomiarowe należy wykonać wg ST nr D-01.01.01.

2. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, wykonanie nasypów z zagęszczeniem, uformowanie pobocza gruntowego ziemią z urobku. Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy. Nadmiar urobku stanowi własność wykonawcy.

2. Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu – gr. 20cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm – gr. 15cm (poszerzenia, korekta niwelety, przepusty),

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,mm gr. 8cm – warstwa górna,

- poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0m,

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 7 cm dla ruchu KR-3/4, po zagęszczeniu,

- warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, po zagęszczeniu.

Nawierzchnię jezdni należy ułożyć pełną szerokością.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Podbudowę należy wykonać o gr. 7cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i dodatków. Mieszankę mineralno-asfaltową na podbudowę wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną, spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszyw wapiennych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badania materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz). Materiały będą podlegały badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium.

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o gr. 4 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4.Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt. Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Pobocza. Zakres robót obejmuje wykonanie n/w robót:

- Roboty ziemne obejmują wykonanie profilowania istniejących poboczy gruntowych. Roboty należy wykonać na warunkach określonych w ST nr D- 02.01.01 – wykopy, ST D-02.03.01 – nasypy.

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne należy wykonać na warunkach określonych w ST nr D-04.01.02

4. Zjazdy. Zakres robót obejmuje wykonanie ich regulacji wysokościowej:

  - nawierzchni gruntowej włączeń w drogi boczne i zjazdów indywidualnych poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm – gr. 10cm,

  - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 8cm, wraz z obramowaniem.

5. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

6. Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dopuszcza się złożenie oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilość próbek do pobrania po 4 na każdy pas ruchu jezdni dla drogi).

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

7. Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, i obowiązującymi WT-1 i WT-2, normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych, i niniejszą STWiOR.

8. Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę,.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z późn. zm.):

a. łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu zamówienia musi wynosić co najmniej 10%.

## b. przy obliczaniu procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, o których mowa powyżej należy uwzględnić zaokrąglenie do pełnych jednostek (sztuk) zgodnie z zasadami określonymi w art. 36a ustawy

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

### 9. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.