„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Nr postępowania: 52 Z TP 22

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET II

## Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy endoskopowy  (CPV: 33192200-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Stół wyposażony w czterosegmentową powierzchnię roboczą (segment głowy, pleców, siedziska, segment nożny ). | Tak | - | - |
| 2 | Napęd stołu elektromechaniczny. | Tak | - | - |
| 3 | Stół osadzony na elektromechaniczne regulowanej kolumnie. | Tak | - | - |
| 4 | Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 5 | Podstawa stołu, kolumna oraz spodnie części segmentu głowy, pleców, siedziska oraz segmentu nożnego obudowane tworzywową osłoną w kolorze białym, z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji. | Tak | - | - |
| 6 | Stół osadzony na podstawie jezdnej. Koła o średnicy minimum 75mm wyposażone w indywidualne hamulce. | Tak | - | - |
| 7 | Całkowita długość stołu w pozycji leża 2000mm (+/- 100 mm). | Tak | - | - |
| 8 | Szerokość powierzchni roboczej leża w zakresie 600 - 630mm. | Tak | - | - |
| 9 | Regulacja wysokości elektromechaniczna w zakresie minimum 650-950mm. Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 10 | Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna w zakresie minimum -10/+70o . Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 11 | Elektromechaniczna regulacja segmentu siedzenia z możliwością ustawienia stołu do pozycji Trendelenburga 0/+ 20o . Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 12 | Elektromechaniczna regulacja segmentu nożnego 0/-90o . Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 13 | Stół wyposażony w programator minimum 2 pozycji zabiegowych z możliwością programowania i realizacji wszystkich ustawień za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | Powyżej 2 pozycji – 10 pkt 2 pozycje – 0 pkt |  |
| 14 | Manualna regulacja segmentu głowy +/-30o za pomocą przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców. | Tak | - | - |
| 15 | Bezszwowe blaty stołu | Tak | - | - |
| 16 | Nośność stołu minimum 150 kg | Tak | Powyżej 150 kg – 10 pkt 150 kg – 0 pkt | - |
| 17 | Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki z minimum 10 dostępnych kolorów | Tak | - | - |
| 18 | Tapicerka wykonana z tkaniny zmywalnej | Tak | - | - |
| 19 | Konstrukcja łóżka pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny – nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej) | Tak / Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| WYPOSAŻENIE STOŁU |
| 20 | Para listew na segmencie pleców do montażu wyposażenia dodatkowego - 1 para. | Tak | - | - |
| 21 | Para listew na segmencie siedzenia do montażu wyposażenia dodatkowego - 1 para. | Tak | - | - |
| 22 | Wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców - 1 sztuka. | Tak | - | - |
| 23 | Poliuretanowa- wyprofilowana podpórka infuzyjna ręki wyposażona w rzep mocujący , podpórka z mocowaniem na listwę stołu - 1 sztuka. | Tak | - | - |
| 24 | Podpórki pod ręce pacjenta wykonane ze zmywalnego tworzywa sztucznego z uchwytami na listwę - 2 sztuki. Podpórki stanowią zabezpieczenie boczne stołu gwarantujące szybkie przesuwanie i przepinanie między listwami . | Tak | - | - |
| 25 | Poliuretanowe podpórki rąk pacjenta do umiejscowienia rąk pacjenta podczas procedury w pozycji siedzącej stołu wyposażone w rzepy mocujące oraz uchwyty do montażu na listwach stołu. – 2 sztuki | Tak | - | - |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 26 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |