Załącznik nr 8.2  do SWZ

DZP/13/2023

FORMULARZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH (stanowi treść oferty).

Część nr 2. Odczynniki niezbędne do wykonywania około 74 000 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch nowych automatycznych analizatorów parametrów krytycznych przez okres 48 miesięcy.

| L.p. | Parametr wymagany | Wymagana odpowiedź | Opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974) | tak |  |
| 2 | Analizatory parametrów krytycznych ( podstawowy i wspomagający ) fabrycznie nowe ( nie używane ), z kompletnym wyposażeniem, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. | tak |  |
| 3 | UPS-y umożliwiające niezakłóconą pracę z pełną wydajnością przez 20 min. jako integralna część zestawów. | tak |  |
| 4 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa. | tak |  |
| 5 | Odczynniki - w zamkniętych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia. | tak |  |
| 6 | Możliwość wyboru poszczególnych parametrów. | tak |  |
| 7 | Drukarka wyników wbudowana w analizator. | tak |  |
| 8 | Zamknięty system ścieków, pojemniki na ścieki 1x użytku. | tak |  |
| 9 | Parametry mierzone ( przedziały minimalne ) : | xxxxxx | xxxxxx |
| a | parametry rkz : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | pH 6,300 - 8,000 | tak |  |
|  | pCO2 5,0 - 200,0 mmHg | tak |  |
|  | pO2 0,0 - 749,0 mmHg | tak |  |
| b | oksymetria : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | O2Hb 0-100% | tak |  |
|  | COHb 0 -100% | tak |  |
|  | HHb 0-100% | tak |  |
|  | MetHb 0-100% | tak |  |
|  | S02 0-100% | tak |  |
| c | elektrolity : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Na+ 20,0 - 250,0 mmol/l | tak |  |
|  | K+ 0,2 - 25,0 mmol/l / | tak |  |
|  | Cl- 20,0 - 250,0 mmol/l | tak |  |
|  | Ca ++ 0,25 - 4,0 mmol / l | tak |  |
| d | metabolity : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | bilirubina całkowita 3,0 - 50,0 mg/dl | tak |  |
|  | glukoza 9,1 - 720,0 mg/dl | tak |  |
|  | mleczany 0,3 - 20,0 mmol/l | tak |  |
| e | mocznik i/lub kreatynina | tak |  |
| 10 | Parametry wyliczane : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | koncentracja jonów wodorowych | tak |  |
|  | wysycenie hemoglobiny tlenem | tak |  |
|  | aktualne stężenie wodorowęglanów | tak |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | tak |  |
|  | zawartość tlenu | tak |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | tak |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | tak |  |
|  | pęcherzykowe ciśnienie tlenu | tak |  |
| 11 | Parametry wprowadzane : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | temperatura pacjenta ( automatyczna korygowanie wyników pomiarów w oparciu o wprowadzoną temparaturę pacjenta ). | tak |  |
|  | numer identyfikacyjny pacjenta | tak |  |
|  | numer identyfikacyjny operatora | tak |  |
| 12 | Możliwość podawania badanego materiału z : | xxxxxx | xxxxxx |
| a | kapilar, | tak |  |
| b | strzykawek, | tak |  |
| c | ampułek, | tak |  |
| 13 | Materiał kontrolny podawany przez operatora. | tak |  |
| 14 | Możliwość wprowadzenia aparatów w tryb pracy standby. | tak |  |
| 15 | Zasilanie 220 - 240V. | tak |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | tak |  |
| 17 | Skrócona ( stanowiskowa ) instrukcja obsługi w języku polskim. | tak |  |
| 18 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS(IM) Zamawiającego ( wykupienie licencji na aparat od Asseco + podłączenie ). | tak |  |
| 19 | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | tak |  |
| 20 | Zamawiający wymaga zainstalowania klimatyzatora przenośnego z wewnętrznym zbiornikiem na skropliny o wydajności, która umożliwi utrzymanie optymalnej temperatury otoczenia analizatorów i komfortu pracy operatora w pomieszczeniu o kubaturze 60 m³. | tak |  |
| 21 | Serwis: | xxxxxx | xxxxxx |
| a | Serwis Oferenta. | tak |  |
| b | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych ( podać terminy wszystkich przeglądów z dokładnością do 2 tygodni oraz określić ich zakres ), a także inne niewymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. | tak |  |
| c | Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) - podać numery kontaktowe: telef. stacjonarny, fax, tel. komórkowy, mail. Oferent zobowiąże się do przedstawienia aktualnych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany. | tak |  |
| d | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Analizator musi być przywrócony do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii. W przypadku awarii krytycznych ( np. awarii obu analizatorów jedocześnie ) - Wykonawca będzie przystępował do czynności naprawczych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. | tak |  |
| e | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. | tak |  |
| f | Oferent zapewni monitorowany dostęp do każdego analizatora z możliwością wykonywania badań, kontroli jakości, drobnych czynności serwisowych dla różnych poziomów uprawnień. Zamawiający wymaga aby dostęp dla użytkowników był możliwy z użyciem kodów kreskowych jednoznacznie identyfikujących operatora i zakres jego uprawnień. Zamawiający wymaga także aby rejestr wszystkich czynności realizowanych przez osoby uprawnione z użyciem kodów dostępu był możliwy do odtworzenia z poziomu administratora systemu bez konieczności dodatkowych zakupów bądź inwestycji ze strony Zamawiającego. Wszystkie dane wytworzone od momentu instalacji do chwili zakończenia pracy analizatora muszą być dostępne dla Zamawiającego po wygaśnięciu umowy. Oferent jest zobowiązany do wszelkich niezbędnych działań, które to umożliwią. | tak |  |
| g | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników ( interferencje, zakresy wartości referencyjnych, itp. ). | tak |  |
| h | Wykonawca dostarczy wraz z odczynnikami i analizatorami niezbędną do wykonania deklarowanej liczby badań ilość : kapilar stabilizowanych jonami wapnia z materiału przejrzystego, o pojemności gwarantującej wykonanie kompletu dostępnych parametrów, zatyczek wyłapujących skrzep, zatyczek do kapilar, mieszalników do kapilar, magnesów. Oferowane kapilary wraz z zatyczkami muszą być przystosowane do przesyłania ich po pobraniu materiału od pacjenta za pomocą poczty pneumatycznej. | tak |  |
| i | Oferowane, wyspecyfikowane powyżej urządzenia, winny być gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ). | tak |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.