Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

  - Usługa usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki poprzez wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, związanych z:

    - Demontażem (rozbiórką) wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe oraz elewacje wraz z zapakowaniem, przygotowaniem do transportu, uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, zważeniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w szacowanej ilości 1322,00 m2 (21,15 Mg) – z zachowaniem terminu zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej wykonania prac usuwania wyrobów zawierających azbest - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. I.9;

    - zebraniem odpadów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w szacowanej ilości 6679,75 m2 (106,88 Mg) – niezwłocznie po uzgodnieniu harmonogramu, o którym mowa w pkt. 4. - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt I.8.

  - Wykonawca dokona zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1a, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania Wykazu Nieruchomości z danymi Wnioskodawców.

  - Przez wyroby zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680), rozumie się m.in. płyty faliste i płyty płaskie wykorzystywane jako pokrycia dachowe, okładziny ścienne, przegrody wewnętrzne, rury, materiały ognioochronne do konstrukcji budynków, złącza i uszczelki, materiały cierne i wyroby włókiennicze.

  - Wykonawca po podpisaniu umowy na podstawie otrzymanego Wykazu nieruchomości w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, sporządzi harmonogram świadczenia Usług, uwzględniając terminy realizacji uzgodnione przez Wykonawcę z Wnioskodawcą. Harmonogram zaplanowanych prac winien określać datę rozpoczęcia robót na terenie danego obiektu lub nieruchomości oraz termin ich zakończenia. Harmonogram będzie przesyłany do akceptacji do Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego na adres: gmina@rudniki.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sporządzanych okresowych harmonogramów prac. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

  - Po zatwierdzeniu harmonogramu świadczenia Usług, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o przewidywanym terminie usuwania i ważenia wyrobów właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do kart ewidencji oraz karty przekazania odpadów i spisuje protokół z właścicielem/zarządcą nieruchomości. Protokół wykonania usługi stanowi załącznik nr 5 do umowy.

  - Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przedstawiającą nieruchomości, z których zdemontowano i usunięto wyroby zawierające azbest, wykonanie z tego samego miejsca (z tej samej perspektywy) na nieruchomości przed i po wykonaniu prac. Opisane zdjęcia (z adresem nieruchomości) należy przekazać drogą elektroniczną na adres: srodowisko@rudniki.pl

  - Wykonawca staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów azbestowych powstałych w wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest, które należy opakować na miejscu, niezwłocznie po zdemontowaniu.

  - Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z przepisami zawartymi w:

      - rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., nr 8, poz. 31),

      - rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.),

      - rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., nr 216, poz. 1824),

      - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 756),

      - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

      - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

  - Podana w pkt I.1. a) i b) ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez Wnioskodawców. Ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji.

  - Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu kalkulację kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz łączną cenę brutto wszystkich pozycji z wykazu. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach.

Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

  - Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Świadczenia Usługi z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz odpadami azbestowymi, o których mowa w pkt I.9.

  - Przedstawienia harmonogramu wykonywanych prac ze wskazaniem terminu i miejsca usuwania wyrobów zawierających azbest.

  - W przypadku braku możliwości realizacji Usługi w terminach określonych w harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, Wykonawca może dokonać zmiany terminu wykonania Usługi, powiadamiając o tym Zamawiającego z podaniem przyczyny zmian. Powiadomienie Zamawiającego nastąpi drogą elektroniczną najpóźniej w dniu planowanej realizacji prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy.

  - Zapewnienia bezpieczeństwa, przy demontażu i przygotowywaniu odpadów do transportu i transportu odpadów.

  - Przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w związku z możliwością narażenia na działanie pyłu azbestowego.

  - Zabezpieczenia budynków, na których wykonane zostały prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez zamontowanie plandek ochronnych w miejsce zdemontowanego poszycia, w sposób trwały, odporny na niekorzystne warunki np. silny wiatr czy deszcz, w przypadkach gdy Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć budynku.

  - Dokumentowania wykonywanych prac poprzez sporządzanie:

- dokumentacji fotograficznej obrazującej prace związane z demontażem,

- kart przekazania odpadów potwierdzających przekazanie odpadów do miejsca unieszkodliwienia .

  - Legitymowania się aktualną umową zawartą z podmiotem zarządzającym składowiskiem uprawnionym do przyjmowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (o kodzie odpadu 17 06 01* i 17 06 05*), gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji umowy lub legitymowania się zezwoleniem na prowadzenie takiego składowiska.

  - Dysponowania odpowiednim sprzętem i urządzeniami, w tym co najmniej dwoma środkami transportu, przystosowanymi do przewozu wyrobów zwierających azbest (odpadów niebezpiecznych), w tym minimum jednym z HDS oraz jeden wózek widłowy.

  - Dysponowania narzędziami (urządzeniami technicznymi, wyposażeniem technicznym) niezbędnymi do wykonania umowy.

  - Posiadania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jako transportujący odpady o kodzie odpadu 170601* i 170605* - o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

  - Zabezpieczenia terenu, na którym będą wykonywane prace w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów określonych w pkt. I.9.

  - Przekazania usuwanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (o kodzie odpadu 17 06 01* i 17 06 05*) bezpośrednio na uprawnione składowisko odpadów, co udokumentuje kartami przekazania odpadów, sporządzonymi zgodnie ze wzorem określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po. 779 ze zm.). Dodatkowo karty przekazania odpadów winny zawierać adnotację, że odpady pochodzą z realizacji Usługi w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych, elewacji lub przegród wewnętrznych i innych oraz usługi w zakresie usuwania składowanych odpadów azbestowych - z terenu Gminy Rudniki.

  - Po zakończeniu wykonywania Usługi:

    - oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego;

    - przekazania Wnioskodawcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.