Sprawa nr 150/2022 Dostawa odzieży -ochrona przed promieniowaniem jonizującym

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garsonka ochronna Fartuch dwustronny: garsonka (komplet) zabezpieczającyprzód, boki i tył użytkownika, do stosowania w zabiegach zzakresu angiografii. Dwie zachodzące na siebie części. Kamizelka zapinana z przodu na rzep, na tzw. zakładkę. Spódnica z pasem biodrowym - rzep, zamki boczne oraz klamra. Zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę. Fartuch wykonany z materiału bezwinylowego,zawierającego ołów 0.5mm, 0.35 oraz 0.25 Pb na całej powierzchni przedniej dowyboru, oraz 0.25 mm Pb z tyłu. Możliwość wyboru z palety kolorów oraz materiałów pokryciowych Do każdej Garsonki ochrona tarczycy w kolorze Garsonki – Osłona z klipsem do połączenia z fartuchem, materiał bezwinylowy, zawierający ołów, ekwiwalent ołowiu 0,5Pb, zapięcie magnetyczne | - | - | - | - | - | - | - |
|  | rozmiar XS,0,5 mm Pb, | 2 kompl |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płaszcz Fartuch dwustronny typu płaszcz, chroniący przód i tył. Fartuch zapinany na rzep, na tzw. zakładkę, każdy fartuch wyposażony w szeroki elastyczny pas. Pas przypinany do fartucha za pomocą bocznych zatrzasków, z tyłu fartucha wycięcie na nogi, zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę,zapobiegające przesuwaniu się osłony. przód fartucha - 0.35 mm Pb lub 0.5 mm Pb, tył 0.25 mm. fartuch dwustronny typu płaszcz Pb 0.5 mm lub 0.35 mm -przód oraz Pb 0.25 mm – tył wykonanie z materiału bezwinylowego,zawierającego ołów możliwość wyboru z palety kolorów oraz materiałów pokryciowych Do każdego Płaszcza ochrona tarczycy w kolorze Płaszcza - Osłona z klipsem do połączenia z płaszczem, materiał bezwinylowy, zawierający ołów, ekwiwalent ołowiu 0,5Pb, zapięcie magnetyczne | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Rozmiar XS, 0.5mmPb, | 5 kompl |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar M, 0.5mmPb, | 1 kompl |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar L, 0.5mmPb, | 2 kompl |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar XL, 0.5mmPb, | 1 kompl |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch ochronny Fartuch jednostronny - ochrona przedniej części ciała. Wykonany z materiału bezwinylowego,zawierającego ołów, materiał zewnętrzyny łatwozmywalny. Możliwość wyboru z palety kolorów oraz pokryciowychmateriałów zewnętrznych. Rzepy umieszczone w części przedniej. Szerokie pasy, aby chronićczęściowo plecy w tym łopatki i nerki. Dodatkowo pasy rozciągliwe, tak aby dostosować się doróżnych typów sylwetki. Możliwość odpięcia i wymiany rzepów na nowe. Łatwe zakładanie i zdejmowanie. Do każdego Fartucha ochrona tarczycy w kolorze Fartucha - Osłona z klipsem do połączenia z fartuchem, materiał bezwinylowy, zawierający ołów, ekwiwalent ołowiu 0,5Pb, zapięcie magnetyczne | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Rozmiar XL,0.5 mm Pb, | 3szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Komplet Wieszaków ściennych Wieszaki montowane do ściany na 3 fartuchy (2 szt. w jednym komplecie) składane w prawą stronę wykonane ze stali nierdzewnej | 1 kompl |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wieszak mobilny Wieszak mobilny na 10 fartuchów, metalowy, wykonany ze stali chromowanej, skrętny lewo-prawo w zakresie 180°. Wyposażony w cztery skrętne kółka dwa wyposażone dodatkowo w hamulec | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wieszak mobilny Wieszak mobilny na 5 fartuchów, metalowy, wykonany ze stali chromowanej, skrętny lewo-prawo w zakresie 180°. Wyposażony w cztery skrętne kółka dwa wyposażone dodatkowo w hamulec | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymagania, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych ( nie dotyczy poz. 4,5  i 6).

Zaoferowany asortyment zgodny z normą IEC 61331-1:2014 oraz IEC  61331-3:2014 (nie dotyczy poz. 4,5 i 6)

Zaoferowany asortyment spełnia wymagania dotyczące odzieży do pracy przy promieniowaniu jonizującym.

Okres gwarancji na cały asortyment  min 24 miesiące

Dla pozycji 1-3 okres gwarancji ………………………..miesięcy  (min 24 miesiące)- kryterium oceniane