OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

- Wysokość mebli liczona łącznie ze ślizgaczami – stopkami.

- Usłojenie płyty w meblach - wzdłuż dłuższej krawędzi płyty, z wyjątkiem wieńców 
w kontenerach, w których usłojenie winno być równoległe do frontu.

- Wszystkie uchwyty meblowe zamontowane od wewnętrznej strony drzwi i szuflad (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie).

- Kolor wybarwień okleiny naturalnej (koniak) - do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferenta.

- Meble muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

- Wszystkie półki ruchome danego mebla umiejscowione w jego dolnej części (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie).

- Kluczyki do zamków przyklejone za pomocą taśmy od wewnętrznej strony szuflad i drzwi bezpośrednio przy zamku.

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- ocechowane za pomocą naklejki (naniesiony trwały symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji    np. WP 8-2/20 wysokości ok. 1,5 cm). Lokalizacja naklejki: szafy, regały, biurka na prawym boku po prawej górnej stronie; stoły pod spodem blatu; krzesła pod spodem siedziska;

- oznakowane kodem kreskowym (wymagana oddzielna naklejka) zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania). Zamawiający wymaga aby etykieta (naklejka) z kodem kreskowym posiadała dodatkowo nazwę asortymentu, numer zawartej umowy oraz numer pozycji z formularza cenowego.

Opis nr 1:

Biurko gabinetowe o wymiarach 1600x750x767 mm. Wykonane z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Blaty o grubości 58 mm, wąskie płaszczyzny wzdłużne oklejone doklejkami profilowanymi (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy o grubości min. 23 mm, stojaki (nogi płytowe) wykonane z płyty grubości min. 44 mm płaszczyzny proste pionowe oklejone doklejkami profilowanymi z tarcicy o grubości min. 23 mm. Nogi wyposażone w stopki posiadające regulację poziomowania. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 2:

Kontener 4-szufladowy do biurka gabinetowego o wymiarach 450x455x515 mm. Kontener na kółkach. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 - 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Szuflady wyposażone w zamek patentowy blokujący centralnie. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru

Opis nr 3:

Łącznik do biurka gabinetowego ¼ koła, o wymiarach 760x760x767 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Blat o grubości 58 mm, wąskie płaszczyzny wzdłużne oklejone doklejkami profilowanymi (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy o grubości min. 23 mm, stojaki (nogi płytowe) wykonane z płyty min. 44 mm płaszczyzny proste pionowe oklejone doklejkami profilowanymi z tarcicy o grubości min. 23 mm. Nogi wyposażone w stopki posiadające regulację poziomowania. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 4:

Stolik gabinetowy pod komputer o wymiarach 800x750x767 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Blaty o grubości 58 mm, wąskie płaszczyzny wzdłużne oklejone doklejkami profilowanymi (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy o grubości min. 23 mm, stojaki (nogi płytowe) wykonane z płyty o grubości min. 44 mm płaszczyzny proste pionowe oklejone doklejkami profilowanymi z tarcicy o grubości min. 23 mm. Stolik z wysuwaną szufladą pod klawiaturę. W balacie dwa otwory na okablowanie z przelotkami. Nogi wyposażone w stopki posiadające regulację poziomowania. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 5:

Krzesło gabinetowe drewniane, wyściełane.

- Krzesło o wymiarach:

- szerokość siedziska (od frontu): 470-480 mm

- szerokość siedziska (przy oparciu): 330-340 mm

- głębokość siedziska: 400-420 mm

- szerokość oparcia (ze stelażem): 320-330 mm na dole, 270-290 mm na górze

- wysokość oparcia: 510-530 mm

- wysokość siedziska: 440-460 mm

- wysokość krzesła: 950-908 mm

- Stelaż krzesła wykonany litego drewna bukowego. Łączyny pod siedziskiem wzmocnione od wewnątrz czterema drewnianymi zastrzałami.

- Stelaż krzesła wybarwiony w kolorze koniak, lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Elementy drewniane krzesła muszą mieć gładką wyszlifowaną powierzchnię;

- Siedzisko w kształcie trapezu, wykonane ze sklejki liściastej o grubości min. 6 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 35 mm i gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane.

- Oparcie w kształcie trapezu, wykonane ze sklejki liściastej, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 30 mm i gramaturze 25 kg/m3. Tylna część oparcia wykonana z wyprofilowanej sklejki wybarwionej w kolorze stelaża.

- Tapicerka wykonana z tkaniny o ścieralności min. 50 000 cykli, z atestem higienicznym: opinia pozytywna. Kolor oraz rodzaj tkaniny do ustalenia po wyborze oferenta.

- W dolnej części stelaża nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniającymi.

- Na spodniej części nóg krzesła, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Krzesło musi stanowić jednolitą całość pod względem wybarwienia do powyższego kompletu mebli gabinetowych.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min.

50 000 cyki,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej;

- Model krzesła jak na zdjęciu.

Opis nr 6:

Szafa gabinetowa aktowa o wymiarach 766x425x2000 mm. Wykonana z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Płyty boczne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 30 mm. Górna i czołowa płaszczyzna wąska płyt bocznych wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Przednie górne narożniki zaokrąglone, promień zaokrąglenia 100 — 120 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 22 mm wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Półki min. 4 szt. z płyty o gruboci 18 mm. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Zawiasy puszkowe. Meble muszą posiadać regulację poziomowania. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 7:

Szafa gabinetowa ubraniowa o wymiarach 766x425x2000 mm. Wykonana z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Płyty boczne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 30 mm. Górna i czołowa płaszczyzna wąska płyt bocznych wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Przednie górne narożniki zaokrąglone, promień zaokrąglenia 100 — 120 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 22 mm wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Szafa z wysuwanym drążkiem do wieszania ubrań. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Zawiasy puszkowe. Meble muszą posiadać regulację poziomowania. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 8:

Regał gabinetowy witryna o wymiarach 766x425x2000 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Płyty boczne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 30 mm. Górna i czołowa płaszczyzna wąska płyt bocznych wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Przednie górne narożniki zaokrąglone, promień zaokrąglenia 100 — 120 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 22 mm wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Półki min. 4 szt. z płyty o grubości 18 mm. Drzwi przeszklone (szkło przezroczyste, bezpieczne) wyposażone w zamek patentowy. Zawiasy puszkowe. Meble muszą posiadać regulację poziomowania. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 9:

Regał gabinetowy o wymiarach: 416x425x2000 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Płyty boczne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 30 mm. Górna i czołowa płaszczyzna wąska płyt bocznych wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Przednie górne narożniki zaokrąglone, promień zaokrąglenia 100 — 120 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 22 mm wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Regał z półkami oraz 2 szufladami, szuflady wyposażone w zamek blokujący centralnie. W górnej części 2 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Meble muszą posiadać regulację poziomowania. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 10:

Stół gabinetowy o wymiarach 2000x1000x767 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Blaty o grubości 58 mm, wąskie płaszczyzny wzdłużne oklejone doklejkami profilowanymi (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy o grubości min. 23 mm, stojaki (nogi płytowe) wykonane z płyty o grubości min. 44 mm płaszczyzny proste pionowe oklejone doklejkami profilowanymi z tarcicy o grubości min. 23 mm. Nogi wyposażone w stopki posiadające regulację poziomowania. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 11:

Regał gabinetowy niski (komoda) o wymiarach: 1240x545x960 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Płyty boczne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 30 mm. Górna i czołowa płaszczyzna wąska płyt bocznych wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Przednie górne narożniki zaokrąglone, promień zaokrąglenia 100 — 120 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 22 mm wykończone profilowanymi doklejkami z tarcicy. Regał szafką (z 1 półką wewnętrzną) oraz 3 szufladami po lewej stronie. Półka wykonana z płyty o grubości 18 mm, szafka z zamkiem, szuflady wyposażone w zamek blokujący centralnie. Meble muszą posiadać regulację poziomowania. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Opis nr 12:

Ława gabinetowa o wymiarach: 750x750x560 mm. Wykonana z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Blat o grubości min. 30 mm, wąska płaszczyzna wzdłużna (obwód) oklejona doklejkami profilowanymi (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy, stojaki (nogi płytowe) wykonane z płyty o grubości min. 22 mm płaszczyzny wąskie pionowe oklejone doklejkami profilowanymi (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Nogi wyposażone w stopki posiadające regulację poziomowania. Komplet mebli gabinetowych musi stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej

Opis nr 13:

Regał gabinetowy witryna o wymiarach 766x425x2000 mm. Wykonany z płyty wiórowej min. 640 kg/m3 odpowiadającej klasie higieny E1, fornirowanej dwustronnie naturalną okleiną dębową (o grubości 0,6 – 0,7 mm) wybarwioną na kolor koniak wykończonej lakierem nawierzchniowym. Na elementach frontowych musi być zastosowana okleina typu „pasiak”. Faktura okleiny blatów musi być taka sama jak elementów frontowych. Nie może być widocznych łączeń pasów okleiny. Płyty boczne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 30 mm. Górna i czołowa płaszczyzna wąska płyt bocznych wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Przednie górne narożniki zaokrąglone, promień zaokrąglenia 100 — 120 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 22 mm wykończone profilowanymi doklejkami (kształt jak na rysunku poniżej) z tarcicy. Półki min. 4 szt. z płyty o grubości 18 mm. Drzwi przeszklone (szkło przezroczyste, bezpieczne) wyposażone w zamek patentowy. Zawiasy puszkowe. Meble muszą posiadać regulację poziomowania. Uchwyty metalowe satynowe 128 mm. Kolor regału dopasowany do istniejącego wyposażenia – kontynuacja wyposażenia. Wg wzoru.

Kształt doklejki profilowanej