Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym – ZP-3/2021

I. Podwozie 1 sztuka - fabrycznie nowe z następującą specyfikacją techniczną:

- Przystosowanie do zabudowy śmieciarki jednokomorowej z tylnym załadunkiem o DMC 26 ton i ładowności min. 10 000 kg.

- Rok produkcji – 2021r.

- Układ napędowy 6x2 – trzecia oś podnoszona i skrętna.

- Rozstaw osi do 4000 mm.

- Koło kierownicy z lewej strony.

- Blokada mechanizmu różnicowego.

- Zawieszenie przednie resorowe, zawieszenie tylne pneumatyczne.

- Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota.

- Hamulce tarczowe,system EBS, ESP- system kontroli trakcji.

- Oś przednia nośność min. 8000 kg.

- Oś tylna napędowa min. 12700 kg.

- Ttrzecia oś nośność min. 7300 kg, podnoszona i skrętna.

- Ogumienie 315/80R22,5.

- Koło zapasowe – ogumienie 315 /80R22.5.

- Silnik poj. powyżej 10 dm 3, moc min.320 KM.

- Norma emisji spalin Euro 6.

- Silnik wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy.

- Ogranicznik prędkości z nastawą do 90 km/h.

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów.

- Zbiornik płynu Adblue o pojemności min. 50 litrów.

- Układ podgrzewania paliwa.

- Hamulec postojowy elektroniczny.

- Automatyczna skrzynia biegów lub całkiem zautomatyzowana bez pedału sprzęgła.

- System HHC ( hill hold control) zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach.

- Systemy ABS, ASR.

- Alternator min. 24 V/100A.

- Akumulator min. 2 x170 Ah.

- Kabina z dodatkową przestrzenią (przedłużona) za fotelami: kolor biały, 3 osobowa, dzienna.

- Kabina klimatyzowana, podnoszona ręcznie.

- Boczne belki ochronne.

- Szyby sterowane elektrycznie.

- Podgrzewane lusterka, regulowane elektrycznie.

- Światła do jazdy dziennej.

- Przednie swiatła przeciwmgielne.

- Radio firmowe z wejściem USB.

- Tachograf, immobilizer fabryczny, gniazdo elektryczne 12V.

- Komputer pokładowy.

- Wyposażenie standardowe: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.

- Wyposażenie dodatkowe: 2 kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.

- Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.

II.  Zabudowa - 1 sztuka: - fabrycznie nowa z następującą specyfikacją techniczną:

  - Skrzyniowa z urządzniem zasypowym tylnym przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych, surowców wtórnych, biodegradowalnych i odpadów wielkogabarytowych.

  - Fabrycznie nowa.

  - Skrzynia ładunkowa gładka, spawana i wodoszczelna.

  - Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3.

  - Skrzynia ładunkowa posiadajaca drzwi kontrolne na bocznej ścianie.

  - Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3.

  - Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy.

  - Minimalny stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5.

  - Możliwość zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce wtórne, gabaryty, papier, komunalne.

  - Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów zgodnych z EN 840 -1, -2, -3.

  - Dwuetapowy proces podnoszenia pojemnika:

    - prostopadłe unoszenie pojemnika,

    - obrót.

  - Maksymalny czas opróżniania pojemników:

    - dla pojemników dwukołowych max. 9s,

    - dla pojemników czterokołowych max. 12s.

  - Odwłok automatycznie blokowany i odblokowywany.

  - Siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych, umieszczone na zewnątrz odwłoka.

  - Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.

  - Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem.

  - Kamera tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowane w kabinie kierowcy.

  - Dwa wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy.

  - Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedyńczego.

  - Sterowanie ręczne załadunku, umieszczone po obu stronach odwłoka.

  - Sterowanie płytą wypychającą ,,wysuwanie i wsuwanie" odbywa się z kabiny kierowcy.

  - Możliwość odczytu w urzadzeniu rejestrującym liczby cykli pracy.

  - Zabudowa wyposażona w system centralnego smarowania.

  - Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana.

  - Oświetlenie wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

  - Pasy ostrzegawcze na kabinie i zabudowie.

  - Błotniki kół tylnych z chlapaczami.

  - Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości.

  - Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu.

  - Zabudowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązujacymi normami, w tym EN – 1501-1 
i posiadać znak CE.

III. Inne istotne warunki dostawy przedmiotu zamówienia, serwisu i warunki gwarancji.

- W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację dotyczącą pojazdu oraz każdego osprzętu, w szczególności:

-  książkę serwisową i instrukcję obsługi – w języku polskim

-  katalog części zamiennych – w języku polskim

-  deklarację zgodności (CE) – w języku polskim

-  książki gwarancyjne

-  harmonogram i warunki niezbędnych przeglądów dotyczących pojazdów oraz

-  fabryczne komplety kluczy do stacyjki.

- Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia przeszkoli pracowników ( 2 osoby) 
z zakresu obsługi pojazdu.

- Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis znajdował się nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na fabrycznie nowy przedmiot zamówienia tj.: podwozie oraz zabudowę na wskazany  w ofercie okres w miesiącach (kryterium oceny ofert).

- Gwarancja ulega przedłużeniu na okres w ciągu którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać.