Część nr 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

- Zadanie nr 1 o nazwie „Samochody dostawcze ciężarowe o napędzie elektrycznym o DMC do 3,5 tony”

- Wspólny Słownik Zamówień (kody i nomenklatura CPV):

- 34136100-0		Lekkie samochody półciężarowe.

- Termin wykonania (dostarczenia): 	26 listopada 2021 r.

- Ilość: cztery auta (4 szt.).

- Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1:

- Dane techniczne:

- rok produkcji: 2021 r.,

- moc silnika: co najmniej 60 KM,

- zasięg na jednym pełnym ładowaniu: co najmniej 200 km,

- homologacja ciężarowa N1,

- pojemność przestrzeni ładunkowej: nie mniej niż 2 m³ i nie więcej niż 5 m³,

- ładowność: co najmniej 600 kg,

- jeden rząd siedzeń z 2-3 miejscami,

- ściana działowa oddzielająca część ładunkową od kabiny kierowcy,

- drzwi prawe boczne rozsuwane pełne,

- drzwi tylne dwu skrzydłowe pełne;

- Wyposażenie:

- tapicerka materiałowa ciemna,

- centralny zamek sterowany pilotem,

- szyby przednie opuszczane elektrycznie,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości,

- lusterka zewnętrze elektrycznie regulowane,

- gniazdo 12V w kabinie,

- system wspomagający parkowanie tyłem,

- zamykany schowek w desce rozdzielczej,

- radioodtwarzacz z Bluetooth i USB,

- klimatyzacja,

- ogrzewanie standardowe,

- ABS,

- system kontroli jazdy ESP,

- przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,

- wspomaganie kierownicy,

- immobiliser,

- autoalarm,

- kołpaki ozdobne,

- stalowe obręcze kół z oponami wielosezonowymi,

- koło zapasowe standardowe,

- system hamowania rekuperacyjnego,

- przewód  ładowania standardowy do  Wall box’ów i stacji publicznych o  minimalnej długości  przewodu 5 metrów,

- przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego 230V o minimalnej długości 5 metrów;

- Inne:

  - zgoda producenta na montaż sterowników GPS, poprzez podpięcie do szyny CAN, bez utraty prawa do gwarancji na pojazd.

- Zadanie nr 2 o nazwie „Samochody dostawcze o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 3,5 tony.”

- Wspólny Słownik Zamówień (kody i nomenklatura CPV):

- 34136100-0		Lekkie samochody półciężarowe.

- Termin wykonania (dostarczenia): 26 listopada 2021 r.

- Ilość: dwa auta (2 szt.).

- Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2:

- Dane techniczne:

- rok produkcji: 2021 r.,

- moc silnika: co najmniej 60 KM,

- zasięg na jednym pełnym ładowaniu: co najmniej 200 km,

- liczba miejsc: 5,

- liczba drzwi: 4/5,

- pojemność przestrzeni ładunkowej od 1 m³ do 2 m³,

- ładowność: co najmniej 600 kg,

- drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone,

- drzwi boczne lewe i prawe rozsuwane przeszklone;

- Wyposażenie:

- zamykany schowek w desce rozdzielczej,

- składane oparcie tylnej kanapy,

- tapicerka materiałowa ciemna,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości,

- lusterka zewnętrze elektrycznie regulowane,

- szyby przednie opuszczane elektrycznie,

- gniazdo 12V na desce rozdzielczej,

- klimatyzacja,

- ogrzewanie standardowe,

- ABS,

- system kontroli jazdy ESP,

- przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,

- wspomaganie kierownicy,

- system wspomagający parkowanie tyłem,

- radioodtwarzacz z Bluetooth i USB,

- system hamowania rekuperacyjnego,

- stalowe obręcze kół z oponami wielosezonowymi,

- kołpaki ozdobne,

- koło zapasowe standardowe,

- relingi dachowe,

- przewód ładowania standardowy do Wall box’ów i stacji publicznych o minimalnej długości  przewodu 5 metrów,

- przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego 230V o minimalnej długości 5 metrów;

- Inne:

- zgoda producenta na montaż sterowników GPS, poprzez podpięcie do szyny CAN, bez utraty prawa do gwarancji na pojazd.