Załącznik nr  2A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA CZĘŚCI 1

1. ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY                                                   szt.  4

- odkurzacz przeznaczony do pracy na sucho i na mokro,

-  funkcja nadmuchu

-  funkcja automatycznego włączania/wyłączania,

-  funkcja podłączenia elektronarzędzia,

-  po podłączeniu elektronarzędzia, odkurzacz powinien być włączany

i wyłączny automatycznie za pomocą włącznika elektronarzędzia,

-  wąż antystatyczny, ograniczający gromadzenie się ładunków

elektrostatycznych,  suchych i mokrych, bez  konieczności wymiany filtra,

-  funkcja do usuwania liści lub zanieczyszczeń z miejsc  trudno dostępnych,

-  długość przewodu zasilającego – 10 – 15 m.

-  powinien posiadać:

-  2 x rura ssąca, o średnica 35 – 40 mm

- dysza podłogowa

- wąż antystatyczny o dł. 2,20 -2,5 m

-  adapter elektronarzędzi

- worek na nieczystości

- filtr o powierzchni – 4200 – 4400 cm3

- dysza do szczelin,

- rękojeść z regulacją strumienia,

- dysza do dużych odpadków ( z włosiem, z uszczelką gumową,

standardową),

- wąż ssący o długości – nie krótszy niż 3 m,

- tekstylny worek na pył,

- instrukcja obsługi w języku polskim

- kart gwarancyjna

- dane techniczne:

- moc zasysania 1200 – 1250 W

- pojemność zbiornika – 25 – 30 l

- podciśnienie maks. – 240 -270 bar

- maks. przepływ powietrza – 60 -70 l/s,

- max ciśnienie – 240 – 250 bar,

- pojemność użytkowa zbiornika na wodę – nie mniejsza niż 16

litrów,

- pojemność worka na pył – 9 litrów

- pojemność worka na pył,

- waga – około 10 kg.

2.  NAGRZEWNICA PRZENOŚNA                                                          szt . 5

- moc grzewcza  -   do  5 kW,

- zasilanie – elektryczne 230 V,50 Hz,

- elektryczna

- przepływ powietrza – 158 – 165 m³/h

- regulacja mocy – 1000/2000 W,

- regulacja termostatem,

- regulacja temperatury w zakresie 5° - 35°,

- prąd znamionowy – 8,7 A,

- stopień ochrony – IP 20,

- tryby pracy:

- wyłączony

- wentylacja

- 50( mocy ( 1 kW)

- 100( mocy ( 2 kW)

- płynnie regulowany manualny termostat

- dioda sygnalizująca pracę urządzenia, na górnym panelu

- termostat

- przełącznik mocy grzewczej,

- wtyczka – w zestawie,

- waga – około 1,7 kg,

- wymiary –                gł.      -  16/18 cm

szer.   -  21/23 cm

wys.    -  21,7 – 23,7 cm

3. GRZEJNIK OLEJOWY 2000 W, 240 V                                      szt.  20

- urządzenie jedenastożeberkowe,

- powinien posiadać automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa,

zapewniający bezpieczeństwo podczas przewrócenia lub przegrzania,

- trzypoziomowa regulacja temperatury za pomocą pokrętła termostatu,

- powinien posiadać kółka, rączki do przemieszczania oraz zwijacz kabla,

- moc maksymalna – 2500 – 2700 W

- moc minimalna – nie mniej niż 2000 W

- liczba żeberek – 11

- termostat

- trzy poziomy grzania,

- zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- zasilanie sieciowe,

- typ – olejowy,

- kolor – biały lub beżowy,

- głębokość – 486 mm

- szerokość – 250 mm,

- wysokość – 600 mm

- waga – około 8,3 kg

4. LAMPKA BIUROWA LED + ZASILACZ                                  kpl. 160

- wykonanie – metal/tworzywo sztuczne

- kolor – czarny/grafit

- stojąca,

- minimalna moc źródła – 5,5 W

- zintegrowane źródło światła w komplecie,

- żywotność – min. 20 000 h

- kąt świecenia (oscylacja) – min. 80°,

- barwa światła – biel dzienna,

- trzy stopnie świecenia,

- zasilanie – elektryczne 230 V, 50 Hz,

- zasilacz z przewodem – dł. Min. 180 cm

- gwarancja min. – 24 m-ce

5. ZEGAR ŚCIENNY CYFROWY, PROSTOKĄTNY                                 szt. 6

- czytelny wyświetlacz i duże cyfry zegara ściennego zapewniające

doskonałą widoczność, nawet z dużej odległości,

- cechy zegara:

- temperatura pokojowa

- budzik

- kalendarz

- właściwości:

- zegar kwarcowy

- wyświetlanie godziny w formacie 12/24 h

- wyświetlanie daty i dni tygodnia

- funkcja drzemki

- możliwość zamocowanie na ścianie lub ustawienie na stole

- dane zegara:

- temperatura wewnątrz pomieszczenia

- kalendarz

- kwarcowy

- kolor tarczy – zielony, szary

- kolor obudowy – srebrny ( czarny lub szary)

- zegar ścienny

- rodzaj wyświetlacza – cyfrowy

- źródło zasilania  - 2 x bateria AA

- głębokość -  35 - 40 mm

- szerokość  - 220 – 240 mm

- wysokość – 170 – 190 mm

Zegar nie powinien posiadać parametrów gorszych niż Techno Line WS 8004

6. ZEGAR ŚCIENNY QWARTZ 200 mm                                         szt. 15

- mechanizm kwarcowy

- zasilanie baterią 1,5 V

- mechanizm umieszczony w wytrzymałej  obudowie,

- kolor obudowy – czarny /srebrny,

- tarcza w kolorze białym

- cyfry arabskie w kolorze czarnym,

- zegar wyposażony w szkło hesalitowe

- kształt – okrągły.

7. LUSTRO DROGOWE                                                                        szt.  2

- znak drogowy – U -18b

- wymiary lustra – 600 x 400 mm,

- wymiary zewnętrzne – 500 x 700 mm,

- tafla lustra płaska,

- uchwyt do mocowania lustra na rurę ø 60 mm,

- rama lustra wykonana z tworzywa sztucznego ( poliwęglan) koloru białego,

- oznaczona czerwonymi elementami z folii odblaskowej,

- odległość obserwacji – do 11 m ( max. odległość między użytkownikiem

a lustrem),

- kąt widzenia  - 90°,

- kierunek widzenia  - 2

- naklejki – czerwone, folia odblaskowa II generacji,

- gwarancja – minimum 24 miesiące.

- wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

- odporne na zarysowania, uderzenia i zmianę temperatur

8. WYSIĘGNIK ŚCIENNY REGULOWANY DO LUSTER DROGOWYCH

szt. 2

- wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60 mm,

- podstawa metalowa o wymiarach 160 x 170 mm, z czterema otworami,

- długość wysięgnika – min. 400 mm,

- wysokość ramienia mocującego – min. 160 mm,

- w zestawie – komplet do mocowania ( kołki i wkręty).

- odległość od ściany – 400 – 500 mm

- wkręty do mocowania, ocynkowane.

9. LUSTRO ŁAZIENKOWE                                                                   szt. 10

- kształt – prostokątne,

- oprawa wykonana z PCV,

- kolor – biały,

- wymiary: szer. – 40 cm,

dł.    – 60 cm,

- przeznaczenie – łazienka,

- sposób mocowania – naścienne,

- elementy mocujące – nie widoczne,

10. SUSZARKA DO RĄK                                                                          szt. 20

- moc – 1650 – 1750 W,

- obudowa – plastik ABS szary,

- poziom hałasu -  do 65 dB

- montowanie – na ścianie,

- sposób uruchomienia – fotokomórka,

- wymiary:      wysokość  – 280 290 mm

szerokość  - 210 – 220 mm

głębokość – 150 – 160 mm

- czas suszenia – 20 – 30 sekund,

- waga – 2,4 – 2,5 kg,

- napięcie zasilania – 220 – 240 V,

- częstotliwość prądu – 50 – 60 Hz

- długość przewodu sieciowego – min. 0,8 m

- gwarancja – min. 24 miesiące.

11. SKRZYNKA NA LISTY  PRZERZUTOWA W DRZWI                   szt. 1

- skrzynka dwustronna przelotowa na listy,

- wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej,

- górny otwór wrzutowy z samo opadająca klapką,

- wewnętrzne drzwiczki z zamkiem,

- w dolnej części drzwiczek umieszczony wewnętrzny szyld, do

monitorowania zawartości skrzynki,

- wymiary skrzynki: szerokość – 265 mm

wysokość  - 360 mm,

głębokość -  55 mm.

- wymiary – front wrzutowy: szer. 285 mm

wys.   110 mm,

-  wymiary – otwór wrzutowy:  szer. 230 mm

wys.   30 mm

- wielkość wrzucanej koperty – min. C 4

- waga – około 2,5 kg.

- parametry skrzynki nie powinny być gorsze niż skrzynki typu 76 N.

12. POJEMNIK WARSZTATOWY 230 X 150 X 125                         szt. 100

- konstrukcja modułowa,

- możliwość łączenia pojemników w regały do wysokości 1 m,

- typ MODUŁOBOX,

- materiał –polipropylen

- kolor - czarny

13. POJEMNIK WARSZTATOWY 350 X 210 X 160                          szt. 200

- konstrukcja modułowa,

- możliwość łączenia pojemników w regały do wysokości 1 m,

- typ MODUŁOBOX,

- materiał –polipropylen

- kolor - czarny

14. POJEMNIK WARSZTATOWY 490 X 310 X 190                          szt. 750

- konstrukcja modułowa,

- możliwość łączenia pojemników w regały do wysokości 1 m,

- typ MODUŁOBOX,

- materiał –polipropylen

- kolor - czarny

15. MATA ZABEZPIECZAJĄCA POD FOTEL                                   szt. 50

1400 X 1000 MM,

- materiał – poliwęglan, przezroczysty,

- grubość – 0,8 – 1, mm,

- odporna na zarysowania i pęknięcia,

- antypoślizgowa,

- nie powinna posiadać toksycznych związków chemicznych,

16. DOZOWNIK CHROMOWANY DO MYDŁA W PŁYNIE

I PŁYNÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, POJ. 500 ml                        szt. 100

- przeznaczenie – do mydła w płynie i płynów do dezynfekcji,

- wykonanie – stal nierdzewna,

- kolor obudowy – srebrny ( satyna mat),

- sposób dozowania – ręczny,

- sposób napełnienia – nalewanie z kanistra,

- pojemność – 500 ml,

- wizje do kontroli ilości płynu,

- napełnianie – z kanistra,

- wymiary: wysokość – 200 – 210 mm

szer.         – 90 – 100 mm

głębokość – 100 – 110 mm

- łatwy w montażu i demontażu,

- w komplecie zestaw do montażu,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- karta gwarancyjna.

17. AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO MYDŁA, CHROMOWANY,

500ml                                                                                                  szt.    20

- pojemność – 500 ml- nie więcej niż 1 litr ,

- wyposażony w zbiornik wewnętrzny,

- zasilanie – baterie AA LR6 1,5V,

- zakres czułości – 5 -15 cm,

- wymiary: wysokość – 215 -220 mm,

głębokość – 90 -100 mm

szerokość -  90 – 92 mm.

- typ naścienny,

- dozowanie automatyczne,

- kolor – chrom.

18. DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO W PŁYNIE, 500 ml.    szt. 30

- wykonanie – tworzywo sztuczne ABS, o dużej odporności na

alkohol,

- możliwość regulowania dozowanego preparatu, 0,5 – 1,5 ml,

- typ mocowania – naścienny,

- łatwy w montażu i demontażu,

- wykorzystanie – preparaty dezynfekujące, mydła i kremy,

- sposób użycia – łokciowy,

- sposób dozowania – ręczny

-  kolor – biały, biało-szary, szary,

- napełnianie z kanistra,

- zabezpieczenie przed kapaniem,

- wziernik kontroli płynu,

- powinien posiadać atest higieniczny PZH nr 2/B – 1390/97,

19. POJEMNIK NA RĘCZNIKI  PAPIEROWE ZZ                             szt.  100

- wykonanie – tworzywo sztuczne ABS,

- wymiary: 270 – 280  x 270 - 280 x 130 mm,

- okienko do kontroli ilości papieru,

- pojemność – około 350 – 400 listków

- kolor – biały, szary, biało-szary,

- w zestawie kpl. do mocowania.

20. UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY CHROMOWANY             szt. 100

- wykonanie – metal,

- kolor – srebrny ( chrom),

- mocowanie – ścienne,

- ogranicznik osuwania rolki,

- metalowa klapa,

- gwarancja producenta.

21. KOSZ NA SMIECI Z PEDAŁEM, 12 l                                           szt.  100

- obudowa – wykonana z polerowanej stali nierdzewnej,

- wykończenie obudowy – chrom,

- kolor obudowy – srebrny ( połysk),

- wyposażony w pojemnik wewnętrzny z rączką,

- pojemność – 12 litrów,

- posiadający pokrywę, otwierana przyciskiem nożnym ( pedał),

- sposób otwierania – nożny,

- wymiary: wys.  – 395 mm,

szer. – 320 mm,

głęb. – 250 mm,

- rodzaj – wolnostojący,

- waga – około 1,90 kg.,

-  gwarancja  -  nie mniej niż 24 miesiące,

22. KOSZ NA ŚMIECI ULICZNY  40 l                                                      szt. 8

- wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo,

- grubość blachy – 0,9 – 2 mm

- opróżnianie przez zdjęcie pojemnika,

- powinien posiadać popielnicę,

- do kosza dołączony słupek metalowy z kotwą do mocowania do podłoża,

- pojemność – 40 litrów,

- kolor – zielony lub zielono –żółty.

23. KOSZ NA ŚMIECI ULICZNY  STALOWO - DREWNIANY              szt. 8

- konstrukcja stalowa, okrągła,

- średnica około 400 mm,

- kolor – czarny,

- deski sosnowe lub olchowe, zaimpregnowane,

- wymiar desek – 30 x 80 mm,

- parametry kosza:  - wysokość –  550 - 650 mm,

-  średnica – 350 – 400 mm

- możliwość przykręcenia do podłoża,

- wkład z rączką z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego,

- kosz jest przewidziany do zestawu z ławką, poz. 28 ( kolorystyka)

24. PODNÓŻEK  ERGONOMICZNY DO PRACY PRZY BIURKU

szt. 50

- trwała i mocna konstrukcja,

- specjalnie wyprofilowana powierzchnia z wypustkami,

- dwie pozycje regulowanej wysokości ( 9 i 11 cm),

- możliwość płynnej  zmiany kąta nachylenia,

- powierzchnia stopy – 310 x 430 mm,

- zatwierdzony certyfikatem FIRA,

- kolor – czarny.

25. WYCIERACZKA DYWANOWA PODGUMOWANA 900 x 1500 mm

szt.  40

- wykonana z poliamidu, trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne

materiału,

- grubość – około 7 – 9 mm

- rodzaj przędzy – poliamid,

- powinna posiadać antypoślizgowy spód, bezpieczna do stosowania na

śliskich powierzchniach,

- kolor – odcień brązu,

- może być stosowana do pomieszczeń, jak i na zewnątrz,

- powinna posiadać certyfikat OEKO – TEX ( bezpieczna dla

użytkowników i środowiska),

- kształt – prostokątny,

26.  WYCIERACZKA  DYWANOWA PODGUMOWANA 600 x 900 mm

szt. 50

- wykonana z poliamidu, trwałego i odpornego na warunki  atmosferyczne

materiału,

- grubość – około 7 – 9 mm

- rodzaj przędzy – poliamid,

- powinna posiadać antypoślizgowy spód, bezpieczna do stosowania na

śliskich powierzchniach,

- kolor – odcień brązu,

- może być stosowana do pomieszczeń, jak i na zewnątrz,

- powinna posiadać certyfikat OEKO – TEX ( bezpieczna dla

użytkowników i środowiska),

- kształt – prostokątny,

27.  MATA WEJŚCIOWA GUMOWANA                                              szt. 10

- wymiary: 1000/1200 x 1500/1800 mm, grubość – nie mniej niż 20 mm,

- antypoślizgowa,

- wykonana z gumy o wysokich właściwościach,

- odporna na wodę i trudne warunki atmosferyczne,

- kolor – czarny,

- kształt – prostokątny,

- waga – około 20 kg.

- gwarancja minimum 24 miesiące

28. WOREK DO ODKURZACZA KARCHER                                          szt. 30

- wykonany z najlepszej jakości mikrowłókna,

- wytrzymały na rozerwania i płyny,

- redukcja emisji kurzu, pyłków i roztoczy,

- powinien szczelnie wypełniać komorę odkurzacza,

- klasa filtracji – HEPA H10 ( EPA 10)

- higieniczne zamknięcie,

- liczba warstw – co najmniej 5

- kolor – biały,

- pojemność – 100 l

- przystosowany do modelu odkurzacza – KARCHER WD 3200, SE 4001,

- kod produktu – 6.959 – 130.0

29. PRZEPYCHACZ                                                                                    szt. 2

-  trzonek drewniany,

- kołnierz – gumowy,

- średnica – 135 mm,

- wymiary:  wys.     – 40 – 45 cm,

szer.    -  15 cm

głęb/gr. – 15 cm

30. ŁAWKA PARKOWA 150 cm                                                                szt. 8

- konstrukcja metalowa z rur o średnicy 60 mm,

- konstrukcja malowana proszkowo, kolor czarny,

- siedzisko i oparcie – deski sosnowe

- deski zaimpregnowane ( kolor – palisander lub podobny)

- parametry ławki:

- dł. całkowita   - 150 - 160 cm,

- wys. siedziska  - 43 - 45 cm,

- wys. oparcia     - 40- 45  cm,

- głębokość         - 40 – 45  cm,

- wymiary deski – 45 x 70 mm

- gwarancja – minimum 24 miesiące.

31. PACHOŁEK DROGOWY, U – 23 c                                                  szt. 10

- znak drogowy – U – 23 c,

- wykonanie – elastyczne tworzywo PEHO,

- kolor – czerwony, z poprzecznymi pasami ( białe) wykonanych z

materiałów odblaskowych,

- parametry :              -  wysokość – 500 mm,

-  podstawa o wymiarach – 300 x 300 mm

- szerokość pasów – 100 mm,

- minimalna masa po obciążeniu  - 2 kg

- w górnej części powinien posiadać otwór na lampę ostrzegawczą

Ø 35 mm

- szerokość pachołka w górnej części – ø50 mm

32. OLEJ DO NISZCZAREK, poj. 350 ml.                                           szt. 50

- opakowanie – butelka z dozownikiem,

- pojemność butelki – 350 ml,

- wymiary butelki – 16 x 8,8 x 4 cm,

- kolor – żółty,

- waga jednostkowa brutto – około 0,4 kg,

33. PLOMBY OŁOWIANE                                                                       kg 50

- materiał – miękki ołów rafinowany,

- średnica -   ø 8 mm,

- pakowane w woreczkach po 1 kg

- otwór – w kształcie litery X

-  wśród odchylenie – nie większe niż 10(

34.  DRUT PLOMBOWNICZY                                                                  kg 5

- średnica        –  ø 0,8 – 1,2 mm,

- oplot stalowy – 0,3 – 0,4 mm

- długość         – 30 – 35 cm

- pakowany w motkach ( po około 1000 odcinków)

35.  IDENTYFIKATOR Z KLIPSEM I AGRAFKĄ

kpl. 50

- identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa,

- wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę,

- w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką,

- format wkładki – 57 x 90 mmm.

36.  LINKA  fi 20 mm                                                                          mb. 100

- wykonana z polipropylenu,

- odporna na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne itp.,

- odporna na działanie UV,

- powinna posiadać zbliżoną do zera absorbcję wody,

- nie powinna podrażniać skóry podczas używania,

- średnica nie mniejsza niż fi 20 mm,

- udźwig nie mniejszy niż 500 kg,

- siła zrywająca nie mniejsza niż 1800 daN

- ilość oplotów –   24 lub więcej

37.  ZBLOCZE DO LINY                                                                    szt. 2

- wykonany  ze stali, ocynkowany,

- odporny na uszkodzenia mechaniczne,

- łatwy w zamocowaniu,

- przystosowany do współpracy z linami co najmniej  fi 20 mm,

-  udźwig nominalny nie mniejszy niż 250 kg,

- zmiana kierunku ciągu,

- zakończony hakiem zatrzaskowym, w celu łatwego montażu.

- zblocze przystosowane powinno być do współpracy z liną z poz. 36

niniejszego opisu.

38. PASTA/KREM NABŁYSZCZAJĄCY DO MASZYNY DO

CZYSZCZENIA OBUWIA                                                         szt. 15

- pasta przeznaczona do maszyn do czyszczenia obuwia,

-  do pielęgnacji obuwia,

- kolor – naturalny (bezbarwny),

-  gęsta i wydajna,

- pojemność – 1 litr,

39. FOLIA ZBROJONA O WYMIARACH 12 X 33,20 m                   szt. 1

- arkusz o wymiarach – 12 x 33,20 m,

- gramatura – 150 g/ m²,

- wykonanie – siatka polietylenowa HDPE dwustronnie laminowana

LDPE,

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie,

- odporność na UV ( UV3),

- folia transparentna.

40. PRZEDŁUŻACZ 6 – GNIAZDOWY, 2 m                                      szt. 30

- napięcie znamionowe – 230 V

- częstotliwość – 50 Hz,

- prąd znamionowy obciążenia – 10 A ( 2300W),

- absorbcja energii – 155J,

- bezpieczniki – automatyczny o charakterystyce 10A/250V,

- system ochrony ppoż. – kołki ochronne gniazd połączone przewodem

ochronnym,

- ilość gniazd – 6,

-  długość przewodu – 3 m

- obudowa  - tworzywo sztuczne, samogasnące,

- wyłącznik – podświetlany, dwubiegunowy,

- wymiary: dł.  – 420 mm,

szer. – 60 mm,

wys. – 50 mm

- waga netto – około 336 g.

- kolor – czarny,

41. STACJA POGODY                                                                               szt. 2

- powinna posiadać:

-  bezprzewodowy zewnętrzny czujnik pogody,

- pomiar temperatury – na zewnątrz i wewnątrz,

- pomiar wilgotności powietrza – na zewnątrz i wewnątrz,

- prognoza pogody,

- zegar,

- zasilanie – 3 x bateria AAA +  sieciowe,

- barwa – czarny,

- rozmiary: ( S x W x G) 16 x 12 x 3 cm,

- gwarancja – min. 24 miesiące,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- karta gwarancyjna,

- zasilacz,

- kolorowy wyświetlacz,

Parametry urządzenia nie powinny być gorsze, niż stacji Reinston

ESPOG04.

42. ZAMEK CYLINDRYCZNY                                                                 szt. 30

- zamek przeznaczony jest do szafek ubraniowych,

- podstawowe wymiary:

- przystosowany pod otwór – ø 19 – 20,5 mm,

- średnica na gwincie          - 18,5 mm,

- dwa nacięcia na gwincie na – 15,5 mm ( zapobiegające obracaniu się

zamka),

- długość rygla od środka zamka – 42 mm,

- odległość rygla od zamka – 18 mm,

- długość gwintu – 13 mm,

- dwa kluczyki w komplecie,

- niklowany korpus, mosiężna nakrętka,

- obrót rygla 180°,

- możliwość zmieniania ustawienia rygla względem zamka co 90 °,

- rygiel zabezpieczony śrubą ø 4,

- brak plastikowych elementów  w budowie zamka, które mogą się złamać.

- parametry zamka nie powinny być gorsze niż EURO – LOCKS.

43. FOLIA NA SZYBY PRYSZNICOWE                                       - mb. 60

- biała, matowa folia na szyby prysznicowe PCV imitująca szkło trawione,

- folia powinna przepuszczać dużo światła i nie przepuszczać obrazu,

- wykonana z jednostronnie powlekanego silikonem papieru, 137 g/m²,

- grubość bez papieru – 75 mikronów,

- waga – 115 g/m² ,

- odporność na wodę – naklejona na aluminium po 48 godz./23°C, nie

powinna  wykazywać  zmian,

- odporność na temperaturę – naklejona na aluminium nie powinna wykazywać

zmian w temperaturze - 40°C do + 80°C

- trwałość kształtu – naklejona na stal nie powinna wykazywać mierzalnego

kurczenia :

- w kierunku poprzeczny

- w kierunku wzdłużnym - < 0,4 mm

- siła klejenia – przynajmniej 16 N/25 mm,

- odporność na rozdarcie – DIN 53 455:

- wzdłuż        – min. 19 MPa

- poprzeczne – min. 19 MPa

- odporność na rozciąganie :

- wzdłużne     - min. 130 (

- poprzeczne – min. 150(

- klej – poliakrylan na bazie wody, permanentny,

- szerokość – 1,0 – 1,2 m,

- wytrzymałość – 3 – 4 lata.

44. LINKA POLIPROPYLENOWA FI 10 mm, 20 mb.                            kpl. 2

- wykonanie  -  jedwab  polipropylenowy,

- średnica linki – fi 8 – 10 mm,

- sploty linki – min. 16,

- po przecięciu linka nie powinna się rozplatać,

- stabilizacja na promienie UV,

- odporność na działanie środków chemicznych i organicznych,

- odporna wysokie temperatury,

- bardzo niska chłonność wody ( przybliżona do zera),

- karabińczyk ze stali ocynkowanej,  nierdzewnej,

- możliwość szybkiego łączenia z inną liną,

- obciążenie nie mniejsze niż 300 kg,

Komplet powinien składać się z :

1. linka o długości 20 mb               - 2 szt.

2. elementy zaciskowe linki           - 4 szt. ( do wykonania pętli mocującej

karabińczyk)

3. karabińczyk                                - 4 szt.

OPRACOWAŁ

Andrzej MALINOWSKI