OPIS TECHNICZNY

Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287003P w m. Braciszewo

Długość odcinka: 782,00 m

- Podstawa opracowania

Inwestor: Urząd Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, 62-000 Gniezno.

- Dane wyjściowe do projektowania

- mapy orientacyjne w skali 1:25000,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020r. poz. 470).

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. / (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.)

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 287003P w miejscowości Braciszewo, gmina Gniezno. Remont istniejących nawierzchni bitumicznych polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu dla lokalnych użytkowników oraz mieszkańców gminy Gniezna. Droga Braciszewo kierunek droga krajowa „S5”. Zakres remontu składa się z odcinka o długości 782 mb.

- Założenia do projektu

- klasa techniczna drogi  				- D – dojazdowa

- kategoria ruchu 					- KR – 1

- rodzaj nawierzchni 				- AC11S

- szerokość jezdni					- 3,10 – 3,20 m

- szerokość pasa ruchu 				- 1,55 – 1,60 m

- spadek drogi daszkowy 				- 2,0 %