Załącznik nr 5 do SWZ

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165E – ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim- przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 5165E – ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH
Prace polegać będą na rozbiórce starego ciągu pieszego wykonanego z płyt 50 x 50 i wykonaniu nowego chodnika w tym zjazdów z kostki betonowej typu BEHATON gr. 6,8 cm na powierzchni 1211,75 m2.

Lokalizacja chodnika: od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Długość chodnika: 487,0 m.b.
Szerokość chodnika: ok 2,0m
Odprowadzenie wody powierzchniowej grawitacyjnie.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie koryta
- wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko
- umocnienie skarpy nasypu płytami ażurowymi betonowymi 60 x 50 grubość 8 cm.
- wykonanie robót brukarskich, w tym podbudowy pod nawierzchnię chodnika
- uzupełnienie masą bitumiczną nawierzchni jezdni wzdłuż krawężnika
- regulacja armatury ulicznej
- założenie zieleńców
- pielęgnacja drzew

Konstrukcja nawierzchni:
Kostka betonowa typu BEHATON grub. 6cm (nawierzchnia chodnika) i 8 cm (nawierzchnia zjazdów).
Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub.15 cm
Krawężnik betonowy „15” układany na ławie betonowej
Obrzeże betonowe „8” układane na podsypce cementowo – piaskowej

Po zakończeniu robót otoczenie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania wykonanych robót w oprogramowaniu RoadMan (dotyczy aktualizacji bazy danych będącej w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Zgierzu).