# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU FIZYKO-CHEMICZNEGO 
I LABORATORYJNEGO

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, „Oferowany czas reakcji”, „Dodatkowy okres gwarancji”, „Oferowany czas naprawy”, „Oferowany czas wymiany”, „Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych”, „Dodatkowy okres wsparcia technicznego”, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji w kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

# Część I: CIŚNIENIOWA KOLUMNA JONOWYMIENNA

Zamawiamy jedną ciśnieniową kolumnę jonowymienną z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostawa i uruchomienie ciśnieniowej kolumny jonowymiennej stanowiącej przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy (stanowiącej z wyposażeniem system oczyszczania wody), musi być zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia i zapisami SWZ.

- Montaż i uruchomienie ciśnieniowej kolumny jonowymiennej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi 
oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Dostarczona ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem (stanowiąca z wyposażeniem instalację systemu oczyszczania wody) musi być kompletna tzn. uruchomiona i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem 
i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania 
i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przystąpi do naprawy usunięcia awarii ciśnieniowej kolumny jonowymiennej z wyposażeniem (stanowiącej instalację systemu oczyszczania wody - ofertę wykonawcy)  w czasie nie dłuższym niż 5 dni, liczonym od chwili otrzymania od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia i oferty wykonawcy.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie wymieniać złoże jonowymienne w ciśnieniowej kolumnie jonowymiennej (zastąpi zużyte złoże nowym złożem). Usługa wymiany złożą musi być realizowana przez serwis dostawcy/ wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 2 dni, liczonych od daty otrzymania przez wykonawcę zlecenia/ zamówienia na wymianę zużytego złoża jonowymiennego (usługa wymiany złoża jest usługą odpłatną i nie jest wliczana w cenę ciśnieniowej kolumny jonowymiennej z wyposażeniem – cenę za część I zamówienia). Nowe instalowane złoże jonowymienne musi zapewnić zachowanie wszystkich wymagań i parametrów minimalnych ciśnieniowej kolumny jonowymiennej, wymienionych w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (wymagania i parametry oferowane przez wykonawcę nie mogą być gorsze od wymagań i parametrów wymaganych przez zamawiającego).

Oferujemy jedną ciśnieniową kolumnę jonowymienną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | uzyskiwanie wody chemicznie czystej, wody dejonizowanej z wody wodociągowej, o parametrach 0,1 do 20,0 μS/cm (10,0 do 0,05 MΩxcm) |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry | prędkość oczyszczania wody ok. 900 L/h; przewodnictwo właściwe wody oczyszczonej od 0,1 µS/cm do 20,0 μS/cm, w miarę zużywania złoża; wydajność złoża jonowymiennego przy 10°dH co najmniej 2800 litrów wody oczyszczonej; max temperatura wody do 30ºC. |  |
| 12 | Inne | Ciśnieniowa kolumna jonowymienna z konduktometrem musi: utrzymywać ciśnienie wody wodociągowej (do co najmniej 10 bar); posiadać obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316 (do wielokrotnego użytku) wypełnioną złożem kationitowo-anionitowym, o objętość złoża jonowymiennego nie mniejszej niż 22 litry; posiadać konduktometr analogowy, monitorujący na bieżąco jakość produkowanej wody, nakręcany na kolumnę wyposażony w skalę z podziałką wskazującą przewodnictwo w µS/cm z pomiarem od 0 z zaznaczeniem przekroczenia wartości 20 µS/cm. |  |
|  | Napięcie zasilania konduktometru | ~230V 50Hz |  |
|  | Wyposażenie | dystrybutor z kranem do poboru wody z zamawianej/oferowanej kolumny (1 punktowy odbiór, zamocowany do ściany nad umywalką), węże połączeniowe, złączki do podłączenia kolumny do instalacji wodociągowej z zaworem R 3/4" z gwintem zewnętrznym oraz z dystrybutorem z kranem poboru wody z kolumny, zasilacz sieciowy do konduktometru analogowego i inne akcesoria niezbędne do uruchomienia i eksploatacji kolumny jonowymiennej, itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Ciężar pełnej kolumny | nie większy niż 30 kg |  |
|  | Wymiary miejsca pod kolumnę z konduktometrem (wys. x szer./gł.) | nie większe niż 900 mm x 300 mm |  |
|  | Gwarancja | dostarczona i uruchomiona instalacja (instalacja systemu oczyszczania wody) do zamawianej/ oferowanej kolumny wysokociśnieniowej wraz z konduktometrem objęta będzie gwarancja co najmniej 24 miesięczną, natomiast dostarczone złoże jonowymienne objęte będzie gwarancją równą co najmniej wydajności oferowanego złoża jonowymiennego, z wydajnością złoża nie mniejszą jednak niż 2800 litrów wody oczyszczonej przy 10°dH lub okresem jego użytkowania nie krótszym niż 12 miesięcy (w zależności co nastąpi prędzej) liczonym od dnia oddania wykonawcy kolumny z nowym złożem do użytku. |

| CIŚNIENIOWA KOLUMNA JONOWYMIENNA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Cena wymiany złoża - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę ceny usługi wymiany złoża jonowymiennego (zastąpienie starego zużytego złoża nowym) w którą to cenę muszą być wliczone wszystkie koszty, które składałyby się na niniejszą usługę tj. koszty dostarczenia nowego złoża i odbioru starego złoża z siedziby zamawiającego, deinstalacja starego i instalacja nowego złoża, koszty dojazdu i wykonania usługi wymiany złoża przez serwis wykonawcy w siedzibie zamawiającego oraz inne koszty, które wchodzą w niniejszą usługę (w usługę tę nie wlicza się kosztów naprawy/ usunięcia usterki instalacji systemu oczyszczania wody). W związku z powyższym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z wymianą złoża jonowymiennego. Wykonawca usługę wymiany złoża jonowymiennego będzie realizował przez cały okres trwania gwarancji podany pod pozycją „Gwarancja” w cenie nie wyższej niż cena podana w kryterium cena wymiany złoża. Wymiana złoża jonowymiennego (zastąpienie zużytego złoża nowym złożem) musi być realizowana przez serwis dostawcy/ wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 2 dni, liczony od daty otrzymania przez wykonawcę zlecenia/ zamówienia na wymianę zużytego złoża jonowymiennego. Cenę netto oraz brutto należy podać w złotych. | Cena netto wymiany złoża (PLN) | Cena brutto wymiany złoża (PLN) |
|  | Tutaj należy wpisać cenę netto usługi wymiany złoża jonowymiennego | Tutaj należy wpisać cenę brutto usługi wymiany złoża jonowymiennego |

Cena netto za część I - (Ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I - (Ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem) ….... złotych

# Część II: WYKROJNIK DO FOLII I TEKTURY

Zamawiamy dwa wykrojniki: jeden do folii, drugi do tektury.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczone wykrojniki muszą być kompletne gotowe do użycia, do wycinania/ wykrawania próbek 
(bez konieczności doposażenia tego asortymentu w jakiekolwiek akcesoria, które nie są wymienione w specyfikacji technicznej, a są wymagane do jego prawidłowej pracy). Oferowane wykrojniki spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej w tym wymagania CE, 
a zarazem być zgodne z ofertą wykonawcy.

- Wykrojniki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden wykrojnik do tektury

model: ....................... producent: ...........................

oraz jeden wykrojnik do folii

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | przygotowanie precyzyjnych/ powtarzalnych próbek badanego materiału do testów wytrzymałościowych (próbek z nieposzarpanymi/ ostrymi krawędziami, zapewniających powtarzalność i wiarygodność pomiarów), próbek wycinanych wykrojnikami z kartek/ z płatów badanego materiału tj. np.: papieru, kartonu, folii, tworzywa sztucznego, itp.. |  |
|  | Ręczny wykrojnik/ gilotyna do tektury | Ręczny wykrojnik/ gilotyna do tektury np. gilotyna z podwójnym ostrzem, musi posiadać m.in.: konstrukcję wolnostojącą, ustawiany na stoliku laboratoryjnym, wykrojnik/ gilotyna z wytrzymałą podstawą zapewniający bezpieczną obsługę wykrojnika/ gilotyny, możliwość wymienny stalowego hartowanego ostrza wykrojnika; możliwość wykrawania próbek w postaci pasków o szerokości 15mm i długości pasków ok. 254 mm z zachowaniem równoległości krawędzi nie gorszą niż 0,03mm, wykrawanych pasków z papieru, tektury o gramaturze co najmniej od 25g/m2 do 150g/m2; wagę nie większą niż 20kg; dokumentację techniczną, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Ręczny wykrojnik do folii | Ręczny wykrojnik do folii, musi posiadać m.in.: konstrukcję wolnostojącą, ustawiany na stoliku laboratoryjnym, zapewniającą bezpieczną obsługę wykrojnika; możliwość wymienny stalowych hartowanych ostrzy; możliwość jednoczesnego wycięcia (w pojedynczej operacji cięcia/ wykrawania) co najmniej pięciu równoległych pasków o szerokościach 15 mm i długości ok. 200mm z folii o grubości do co najmniej 0,25 mm; wagę nie większa niż 30kg; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 6 miesięcy |  |

Cena netto za ręczny wykrojnik/ gilotyna do tektury  ........................ złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za ręczny wykrojnik/ gilotyna do tektury …………….... złotych

Cena netto za ręczny wykrojnik do folii   ........................ złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za ręczny wykrojnik do folii …………….... złotych

| WYKROJNIK DO FOLII I TEKTURY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część II - (WYKROJNIK DO FOLII I TEKTUR – łączna wartość za jeden wykrojnik do folii oraz jeden do tektury) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część II - (WYKROJNIK DO FOLII I TEKTUR – łączna wartość za jeden wykrojnik do folii oraz jeden do tektury) ….... złotych

(słownie:................................................................................................................złotych)

# Część III: WAGI PRECYZYJNE

# Wymagania ogólne:

- Dostarczone laboratoryjne wagi precyzyjne z wyposażeniem muszą być kompletne, spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy. Oferowane wagi  precyzyjne z wyposażeniem muszą spełniać wymagania CE.

- Laboratoryjne wagi precyzyjne  z wyposażeniem stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą od A do C,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- LABORATORYJNA WAGA PRECYZYJNA I

Zamawiamy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 1000 g |  |
| 3 | Działka odczytowa d | 0,01g |  |
| 4 | Liniowość | ± 0,03 g |  |
| 5 | Powtarzalność | 0,01 g |  |
| 7 | Jednostki ważenia | g, kg |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s. |  |
| 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, itp.; możliwość wyboru trybu pracy: ważenie, odchyłka procentowa względem przyjętego wzorca masy, sumowania ważeń; wbudowany akumulator pozwalający na zasilanie wagi przez co najmniej 12 godzin (przy w pełni naładowanym akumulatorze), w czasie braku napięcia w sieci ~230V 50Hz lub gdy waga nie jest podłączona do sieci energetycznej; możliwość wykonania ręcznie adiustacji/ kalibracji zewnętrznej odważnikiem umieszczanym na szalce; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową o rozmiarze od ok. 120mm x 120mm do ok. 200mm x 200mm; obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 10000 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera i pamięci zewnętrznej np. pendrive; wbudowane złącze do połączenia wagi z komputerem PC, z pamięcią flash typy pendrive (archiwizacja ważeń i raportów z ważeń), drukarką np.: RS 232, USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej na napięcie ~230V 50Hz; odważnik do kalibracji zewnętrznej oferowanej wagi, o masie i klasie odważnika, zgodnie z zaleceniami producenta wagi; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną stacjonarną laboratoryjna wagę precyzyjną (część III lit. A)  ........................ złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część III lit. A) …………….... złotych

- LABORATORYJNA WAGA PRECYZYJNA II

Zamawiamy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 2000 g. |  |
| 3 | Działka odczytowa d | 0,01g |  |
| 4 | Liniowość | ± 0,03 g |  |
| 5 | Powtarzalność | 0,01 g |  |
| 7 | Jednostki ważenia | g, kg |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s. |  |
| 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, itp.; możliwość wyboru trybu pracy: ważenie, odchyłka procentowa względem przyjętego wzorca masy, sumowania ważeń; wbudowany akumulator pozwalający na zasilanie wagi przez co najmniej 12 godzin (przy w pełni naładowanym akumulatorze), w czasie braku napięcia w sieci ~230V 50Hz lub gdy waga nie jest podłączona do sieci energetycznej; możliwość wykonania ręcznie adiustacji/ kalibracji zewnętrznej odważnikiem umieszczanym na szalce; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową o rozmiarze od ok. 120mm x 120mm do ok. 200mm x 200mm; obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 10000 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera i pamięci zewnętrznej np. pendrive; wbudowane złącza/ interfejsy do połączenia wagi z komputerem PC, z pamięcią flash typy pendrive (archiwizacja ważeń i raportów z ważeń), drukarką np.: RS 232, USB oraz Wi-Fi lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej na napięcie ~230V 50Hz; odważnik do kalibracji zewnętrznej oferowanej wagi, o masie i klasie odważnika, zgodnie z zaleceniami producenta wagi; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część III lit. B)  ....................... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część III lit. B) ……………... złotych

- LABORATORYJNA WAGA PRECYZYJNA III

Zamawiamy jedną precyzyjną legalizowaną wagę laboratoryjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną precyzyjną legalizowaną wagę laboratoryjną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Maksymalny zakres ważenia | co najmniej 8100 g |  |
|  | Obciążenie minimalne | nie większe niż 0,5 g |  |
|  | Działka legalizacyjna e | 0,1g |  |
| 1 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż 0,01g |  |
| 2 | Liniowość | nie gorsza niż ±0,03g |  |
|  | Powtarzalność standardowa (5% MAX) | nie gorsza niż 0,005 g |  |
|  | Powtarzalność standardowa (MAX) | nie gorsza niż 0,01 g |  |
|  | Jednostki ważenia | co najmniej: gramy, kg |  |
|  | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s |  |
| 2 | Inne | Waga musi posiadać: duży czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem lub równoważny do wyświetlania wyników, parametrów konfiguracyjnych, błędów, stabilizacji wyniku pomiaru itp., z możliwością pracy w trybie: ważenia, doważania, dozowania, liczenia sztuk, odchyłki, ważenia statystycznego (możliwość wyznaczania wartości maksymalnej i minimalnej, różnicy, sumy, wartość średniej, odchylenia standardowego); zaimplementowaną funkcję pozwalającą na personalizację ustawień wagi, dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika tj. np.: wybór wersji językowej (z pośród co najmniej języka: polskiego i angielskiego), ustawienie/ konfiguracja przycisków szybkiego dostępu, filtrów tłumienia zakłóceń, wyboru trybów pracy, typu wydruku itp.; wbudowaną automatyczną wewnętrzną kalibracje wagi z możliwością zdefiniowania harmonogramu wykonania w określonym czasie adiustacji wagi; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową o rozmiarze od ok. 180mm x 180mm do ok. 200mm x 200mm; wbudowane co najmniej złącza do połączenia wagi z komputerem PC, realizacji połączenia przez sieć np.: USB, RS 232 lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; możliwość generowania raportów w formacie GLP z wykorzystaniem standardowych wbudowanych szablonów oraz tworzenia raportów użytkownika zawierających indywidualne dane, sekcje oraz zmienne; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za precyzyjną legalizowaną wagę laboratoryjną (część III lit. C) ……………... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za precyzyjną legalizowaną wagę laboratoryjną (część III lit. C) …………...... złotych

| WAGI PRECYZYJNE (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

# Cena netto za część III – (WAGI PRECYZYJNE  - suma pozycji lit. od A do C): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część III - WAGI PRECYZYJNE  - suma pozycji lit. od A do C): …….... w złotych

(słownie:................................................................................................................złotych)

# Część IV: SPRZĘT LABORATORYJNY

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt laboratoryjny musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy. Oferowane sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE.

- Sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w pozycjach pod literą od A do D, musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE

Zamawiamy cztery pipety automatyczne jednokanałowe z wyposażeniem (dwie pipety automatyczne jednokanałowe 1000µL oraz dwie pipety automatyczne jednokanałowe 5000µL), które muszą stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy dwie pipety automatyczne jednokanałowe 1000µL

model: .............................. producent: ........................................

oraz dwie pipety automatyczne jednokanałowe 5000µL

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry | Zestaw składający się z czterech pipet automatycznych jednokanałowych, pochodzących od jednego producenta, o parametrach nie gorszych niż: Pipeta 1 (2 szt.) - regulowana objętość dozowania w zakresie od 100μl do 1000μl z przyrostem nie większym niż 5μl z granicami błędu pomiaru dla pojemności 1000 μl: systematycznego nie większego niż ±0,8% oraz przypadkowego nie większego niż ±0,3%; Pipeta 2 (2 szt.) - regulowana objętość dozowania w zakresie od 500μl do 5000μl z przyrostem nie większym niż 10μl z granicami błędu pomiaru dla pojemności 5000 μl: systematycznego nie większego niż ±0,8% oraz przypadkowego nie większego niż ±0,3%. |  |
|  | Inne | Pipety automatyczne jednokanałowe muszą posiadać: ergonomiczny kształt i konstrukcja umożliwiającą obsługę pipety jedną ręką, dla osób lewo i praworęcznych; możliwość ustawienia dozowanej objętości z co najmniej trzymiejscowym wskaźnikiem nastawionej objętości z zablokowaniem zadanej wartości dozowania; możliwość autoklawowania pipet w całości; możliwość poddania pipet kalibracji wg norm EN ISO 8655; możliwość doposażenia u producenta oferowanych pipet w końcówki zgodne z wymaganiami normy EN ISO 8655; oznakowanie CE; świadectwo kalibracji, potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). |  |
|  | Wyposażenie | niezbędne narzędzia do kalibracji i realizacji przez użytkownika prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych pipet; instrukcja obsługi pipet w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za dwie pipety automatyczne jednokanałowe 1000µL (część IV lit. A)….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za dwie pipety automatyczne jednokanałowe 1000µL (część IV lit. A)….... złotych

Cena netto za dwie pipety automatyczne jednokanałowe 5000µL (część IV lit. A)….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za dwie pipety automatyczne jednokanałowe 5000µL (część IV lit. A)….... złotych

- UNIWERSALNA KOMBINOWANA ELEKTRODA pH

Zamawiamy jedną uniwersalną kombinowaną elektrodę pH spełniającą wszystkie zdefiniowane wymagania 
i parametry minimalne.

Oferujemy jedną uniwersalną kombinowaną elektrodę pH

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar wartości pH różnych produktów spożywczych tj. np. mleka, soków, jogurtów, itp. w tym ekstraktorów różnych roślin pomiarów realizowanych miernikiem HI4521 Hanna Bench Meters |  |
|  | Parametry | Uniwersalna kombinowana elektroda pH musi posiadać m.in.: możliwość wykonania pomiarów pH w zakresie od 0 pH do 14 pH; możliwość pomiaru roztworów w temperaturze, temperatura pracy, w przedziale co najmniej od 0°C do +80°C; możliwość wielokrotnego napełniania, uzupełniania, wymiany elektrolitu KCl elektrody; szklany korpus o średnicy ok. 12 mm z membraną/ bańką kulistą; złącze BNC kompatybilne z miernikiem HI4521 Hanna Bench Meters z przewodem połączeniowym o długości co najmniej 1 m. |  |
|  | Wyposażenie | dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 1miesiąc |  |

Cena netto za uniwersalną kompatybilną elektrodę pH z wyposażeniem (część IV lit. B)….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za uniwersalną kompatybilną elektrodę pH z wyposażeniem (część IV lit. B)….... złotych

- STACJONARNY LABORATORYJNY PH-METR

Zamawiamy dwa stacjonarne laboratoryjne pH-metry z wyposażeniem, które muszą stanowić kompletny 
do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy dwa stacjonarne laboratoryjne pH-metry

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: .....................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | pomiar pH oraz temperatury badanych próbek |  |
| 1 | Zakres pomiarowy | pH: w zakresie co najmniej od 0 do 14 pH z dokładnością nie gorszą niż ±0,01 pH i rozdzielczością nie gorszą niż 0,01 pH; temperatury: -20,0 °C do +120,0 °C z dokładnością nie gorszą niż ± 0,4 °C z rozdzielczością odczytu 0,1°C. |  |
|  | Inne | Zamawiane/ oferowane pH-metry muszą posiadać m.in.: konstrukcję pozwalającą na podłączenia do elektrod pH (elektrod zespolonych, półogniw, z wbudowanym termometrem itp.), elektrod do pomiaru redoks, elektrod referencyjnych, czujnika temperatury itp. (zgodnie z wymaganym zakresem pomiarowym) z wbudowanym dużym czytelnym wyświetlaczem LCD lub równoważnym do wyświetlania wyników pomiarów (ph, temperatury badanego roztworu); stanu elektrod, daty, czasu, parametrów konfiguracyjnych, błędów, stabilizacji wyniku pomiaru itp.; możliwość wykonania od jedno do co najmniej dwupunktowej kalibracji na roztworach buforowych: 4,01 pH; 6,86 pH; 7,01pH; 9,18pH; 10,01pH; możliwość automatycznej i ręcznej kompensacji wpływu temperatury roztworu na wynik pomiaru w pełnym zakresie pomiarowym tj. co najmniej od -20°C do +120 °C; wbudowaną automatyczną funkcję oceny stanu elektrody oraz buforu, itp.; opisy wskaźników i klawiszy pH-metru oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Każdy z zamawianych/ oferowanych pH-mertów musi być wyposażony w: uniwersalną kombinowaną elektrodę pH kompatybilną z oferowanym pH-metrem, przeznaczoną do wielokrotnego napełniania, ze szklanym korpusem i bańką kulistą, ze złączem np. BNC i przewodem połączeniowym o długości ok. 1 m; czujnik do pomiaru temperatury np. typu Pt-1000 , kompatybilny z oferowanym pH-metrem; statyw na elektrodę pH oraz czujnik temperatury (kompatybilny z oferowanymi elektrodami/ czujnikami wymienionymi powyżej) posiadający konstrukcję pozwalającą na swobodny ruch ramienia statywu z zamocowanymi elektrodami/ czujnikami tak w pionie jak i poziomie; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi z w języku polskim lub angielskim. |  |
| 1 | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga miernika | nie większa niż 1,8kg |  |
| 1 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

# Cena netto za dwa stacjonarne laboratoryjne ph-metry z wyposażeniem (część IV lit. C): …….. w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za dwa stacjonarne laboratoryjne ph-metry z wyposażeniem (część IV lit. C): ……...w złotych

- STACJONARNY LABORATORYJNY PH/ JONOMETR

Zamawiamy jeden stacjonarny laboratoryjny ph/ jonometr z wyposażeniem, który musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden stacjonarny miernik pH/ jonometr laboratoryjny

model: .............................. producent: ........................................ 
z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | Pomiary pH, jonometryczne, potencjału redox oraz temperatury. |  |
|  | Parametry pomiarowe | pomiar pH: w zakresie co najmniej od 0pH do 14pH z dokładnością nie gorszą niż ± 0,002pH i rozdzielczością 0,001 pH oraz 0,01pH (możliwość wyboru rozdzielczości dla realizowanego pomiaru); pomiar mV w zakresie co najmniej od -1999,0 mV do 1999,0 mV z dokładnością nie gorszą niż ±0,1 mV i rozdzielczością nie gorsza niż 0,1mV; pomiary jonometryczne w zakresie co najmniej od 0 do 1000 g/l z dokładnością nie gorszą niż ± 0,25% i rozdzielczością nie gorszą niż 0,01 g/l (możliwość wykonania pomiarów w jednostkach: pX, M/l, g/l oraz ppm); pomiar temperatury w zakresie co najmniej od -5°C do 100°C z dokładnością nie gorszą niż ± 0,1°C i rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C. |  |
|  | Inne | Stacjonarny laboratoryjny ph/ jonometr musi posiadać m.in.: wbudowany wyświetlacz LCD (z regulowaną jaskrawością podświetlenia) lub równoważny do wyświetlania wyników pomiarów; stanu elektrod, daty, czasu rzeczywistego (wbudowanego zegara czasu rzeczywistego z możliwością ustawiania daty i czasu), parametrów konfiguracyjnych, błędów itp.; wbudowaną nieulotna pamięć pozwalającą na zapamiętanie co najmniej 4000 wyników pomiarów z godziną i datą pomiaru oraz co najmniej trzech charakterystyk elektrod pH-metrycznych i trzech charakterystyk elektrod jonoselektywnych; możliwość wykonania pomiaru stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich; możliwość automatycznego podstawiania masy molowej wybranego jonu; możliwość automatycznego przeliczania jednostek np. z mol/l na mg/l; możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach; możliwość automatycznej i ręcznej kompensacji wpływu temperatury roztworu na wynik pomiaru w pełnym zakresie pomiarowym miernika; możliwość automatycznego rozpoznawania buforów przy wzorcowaniu z szeregu zdefiniowanych wzorców; możliwość wykonania od jedno do pięciopunktowej kalibracji miernika dla elektrod pH; wbudowaną funkcję sygnalizacji stanu elektrody, buforu itp. oraz możliwość odczytania charakterystyki elektrody; możliwość wykonania pomiarów w tzw. seriach pomiarowych z zadanym interwałem czasowym; możliwość zapamiętania daty następnej kalibracji; możliwość przesłania danych pomiarowych do komputera poprzez wbudowany interfejs do transmisji danych np.: złącze USB lub równoważne, zapewniające zachowanie pełnej wymaganej funkcjonalności miernika; możliwość podłączenia do miernika elektrod pH (elektrod zespolonych, półogniw, z wbudowanym termometrem itp.), do pomiaru redoks, elektrod referencyjnych, czujnika temperatury itp. zgodnie z wymaganym zakresem prowadzonych badań; możliwość jednoczesne podłączenie elektrod do pomiaru pH oraz jonów (oddzielne, izolowane gniazda). możliwość realizacji pomiarów zgodnie wymogami GLP; możliwość doposażenie w późniejszym czasie w oprogramowanie (oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows np.: Windows 10) z nośnikiem np.: płycie CD do zbierania danych z pomiarów przesyłanych do komputera PC przez np. złącze USB lub równoważne do połączenia miernika z komputerem PC, opisy wskaźników i klawiszy miernika oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | szklana uniwersalna kombinowana elektroda do pomiaru pH w zakresie od 0pH do 14pH i temp. od 0ºC do 70ºC, kompatybilna z oferowanym miernikiem, statyw na co najmniej dwie elektrody/czujniki: na elektrodę pH oraz czujnik temperatury (kompatybilny z oferowaną elektrodą/ czujnikiem wymienionym powyżej) posiadający konstrukcję pozwalającą na swobodny ruch ramienia statywu z zamocowanymi elektrodami/ czujnikami tak w pionie jak i poziomie; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 800g |  |
| 1 | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
| 1 | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

# Cena netto za stacjonarny laboratoryjny ph/ jonometr z wyposażeniem (część IV lit. D): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za stacjonarny laboratoryjny ph/ jonometr z wyposażeniem (część IV lit. D): …….... w złotych

| SPRZĘT LABORATORYJNY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

# Cena netto za część IV – (SPRZĘT LABORATORYJNY - suma pozycji lit. od A do D): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część IV - (SPRZĘT LABORATORYJNY - suma pozycji lit. od A do D): …….... w złotych

(słownie:................................................................................................................złotych)

# Część V: LABORATORYJNY TERMOSTAT CHŁODZĄCY

Zamawiamy jeden laboratoryjny termostat chłodzący z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony laboratoryjny termostat chłodzący z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany laboratoryjny termostat chłodzący musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Dostarczony laboratoryjny termostat chłodzący z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden laboratoryjny termostat chłodzący

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: .....................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | Termostatowanie cieczą np. wodą zewnętrznych przyrządów/ układów pomiarowych np. lepkościomierza HÖPPLER, refraktometru, kuwet w spektrometrze, itp., w pracy termostatu w trybie cyrkulatora. |  |
| 1 | Parametry | elektroniczna regulacja temperatury termostatowania w zakresie co najmniej od: -10,0 ºC do +100,0 ºC z dokładnością nie gorszą niż ± 0,1 °C i rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C; pojemność wanny/ zbiornika z czynnikiem/ cieczą termostatującą ok. 3L; wydajność wbudowanej pompy termostatu/ cyrkulatora, do termostatowania przyrządów/ zewnętrznych układów pomiarowych, ok. 5l/min z ciśnieniem max ok. 0,12 bar. |  |
|  | Inne | Termostat chłodzący/ cyrkulator cieczowy musi posiadać m.in.: konstrukcję pozwalająca na pracę ciągła termostatu/ cyrkulatora w trybie z obiegiem zewnętrznym czynnika termostatującego (termostatowanie zewnętrznych przyrządów/ układów pomiarowych) oraz w układzie z termostatowaniem próbek w wbudowanej wannie termostatu/ cyrkulatora; wbudowany elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LED (wyświetlania parametrów konfiguracyjnych i pracy, zgłaszanych błędów, itp.) lub rozwiązanie równoważne; wbudowaną wanną/ zbiornik na czynnik termostatujący wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach co najmniej (dł. x szer. x gł.) co najmniej 100mm x 100mm x 120mm; wbudowane zabezpieczenie: przed przekroczeniem bezpiecznej/ zadanej temperatury pracy zgodnie DIN 12876 klasa 3 lub równoważne oraz sygnalizacji braku/ niskiego poziomu wody/ czynnika termostatującego; opisy wskaźników i klawiszy termostatu oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | niezbędne akcesoria np. dwa węże silikonowe lub równoważne o śr wew. ok. 8mm i dł. ok. 1m, zaciski, itp. do podłączenia oferowanego termostatu/ cyrkulatora cieczowego z lepkościomierzem HÖPPLER’a z króćcami (lepkościomierz nie jest przedmiotem zamówienia); dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
| 1 | Zasilanie | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | 30kg |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod termostat (dł. x szer. x gł.) | 350 x 350 x 600 mm |  |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| LABORATORYJNY TERMOSTAT CHŁODZĄCY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część V - (Laboratoryjny termostat chłodzący z wyposażeniem): ............................... w złotych

Podatek VAT – stawka:  .......................................%

Cena brutto za część V - (Laboratoryjny termostat chłodzący z wyposażeniem): ............................. w złotych

(słownie:....................................................................................................................................złotych)

# Część VI: ŁAŹNIA ULTRADŹWIĘKOWA Z TERMOSTATOWANIEM

Zamawiamy jedną łaźnie ultradźwiękową z termostatowaniem i wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona łaźnia ultradźwiękowa z termostatowaniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowana łaźnia ultradźwiękowa z termostatowaniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Dostarczona łaźnia ultradźwiękowa z termostatowaniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jedną łaźnię ultradźwiękową z termostatowaniem

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: .....................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | mieszanie, rozpuszczanie, dyspergowanie i odgazowanie probówek, rozpuszczalników, usuwanie ogólnych zanieczyszczeń, czyszczenie kapilar, itp. za pośrednictwem substancji cieczowych/ wodnych wzbudzanych ultradźwiękowo. |  |
| . | Parametry pracy | Możliwość pracy łaźni w trybie: z wzbudzeniem ultradźwiękowym z wyborem częstotliwości pracy co najmniej: 37kHz i 80kHz z regulacją mocy wzbudzania ultradźwiękowego w zakresie co najmniej 30% do 100%, ze stabilizacją temperaturową czynnika grzejnego z temperaturą regulowaną w zakresie co najmniej od 30°C do 80°C, czasowym: z regulowanym czasem pracy w zakresie co najmniej od 1 min do 60 min oraz pracy ciągłej. |  |
|  | Budowa | Łaźnia ultradźwiękowa z termostatowaniem musi posiadać m.in.: wbudowany wyświetlacz LCD, umożliwiający zadanych jak i aktualnych parametrów pracy (moc i częstotliwości wzbudzenie ultradźwiękowego, temperatury czynnika łaźni, itp.) z cyfrowym kontrolerem trybu pracy łaźni, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na kawitację o pojemności nie większej niż 3L i wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż (dł. x szer. x gł.) 230mm x 130mm x 90mm; zawór spustowy do opróżnienia łaźni z wody, środka czyszczącego; system zabezpieczenia/ automatycznego wyłączenia łaźni, w trybie pracy ciągłej, ochronny łaźni przed przegrzaniem/ przeciążeniem; opisy wskaźników i klawiszy łaźni oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | kosz ze stali nierdzewnej do zbiorniku oferowanej łaźni pod czyszczone elementy/ obiekty umieszczenia w łaźni ultradźwiękowej; pokrywa z tworzywa sztucznego kompatybilna z oferowaną łaźnią ultradźwiękową, dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50 Hz |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod łaźnię (dł. x szer. x wys.) | nie większy niż 400 mm x 300 mm x 300 mm |  |
|  | Waga | nie większa niż 4kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| ŁAŹNIA ULTRADŹWIĘKOWA Z TERMOSTATOWANIEM (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VI - (Łaźnia ultradźwiękową z termostatowaniem i wyposażeniem): ........... w złotych

Podatek VAT – stawka:  .......................................%

Cena brutto za część VI - (Łaźnia ultradźwiękową z termostatowaniem i wyposażeniem): ......... w złotych

(słownie:....................................................................................................................................złotych)

# Część VII: DRUKARKA ŻYWICZNA 3D

Zamawiamy jedną drukarkę żywiczną 3D z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona drukarka żywiczna 3D z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowana drukarka żywiczna 3D z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie drukarki żywicznej 3D z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Drukarka żywiczna 3D z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jedną drukarkę żywiczną 3D

model: ....................... producent: ...........................

z wyposażeniem: .....................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | tworzenie precyzyjnych modeli do celów badawczych z pomocą wydruków 3D w technologii LCD |  |
|  | Parametry | druk z rozdzielczością w przestrzeni XY nie gorszą niż 0,04 mm; druk z rozdzielczością w przestrzeni Z nie gorszą niż 0,01 mm; szybkość druku nie gorsza niż 90mm/ godz.; możliwość wydruku obiektów o wymiarach co najmniej: 130 x 70 x 190 mm; wydruk w technologii LCD z matrycą LCD 4K co najmniej 6 calową z naświetlaniem promiennikiem/ lampą UV o dł. falowej 405nm, z lampą zapewniającą jednorodność optyczną nie gorszą niż 85% i żywotnością matrycy LCD co najmniej 2000 godz.. |  |
|  | Inne | Drukarka żywiczna 3D musi posiadać m.in.: konstrukcję aluminiową lub równoważną, z układem mocowania platformy druku pozwalającym na uzyskanie stabilnej osi Z, z wbudowanym panelem sterowania w postaci dużego dotykowego np. 4 calowego wyświetlacza LCD lub równoważnego do konfiguracji i monitorowania pracy drukarki, z wbudowaną funkcją automatycznej detekcji wystąpienia błędów w pracy drukarki; możliwość drukowania, w samodzielnej pracy drukarki bez połączenia z komputera PC, pobrania modelu/ elementu do druku bezpośrednio z pamięci flash np. pendrive podłączonej do drukarki; możliwość wykorzystania w druku żywic do: LCD, DLP oraz SLA UV, w tym żywic: NextDent, Keystone , HarzLab, Dreve, Enlighen i Dentona, itp.; złącza do podłączenia drukarki z pamięcią flash, komputerem PC tak przewodowo jak i bezprzewodowo np.: USB, LAN, Wi-Fi (połączenie bezprzewodowe może być realizowane przez adapter/ router Wi-Fi, itp.); oprogramowanie do przygotowania do druku utworzonych wcześniej gotowych modeli 3D. Oprogramowanie musi posiadać m.in.: możliwość umieszczania utworzonego modelu 3D na płaszczyźnie roboczej, jego pozycjonowania/ centrowania, obracania, skalowania, tworzenia odbicia lustrzanego modelu, możliwość selektywnego pogrubiania lub pocienianie ścianek modelu, sprawdzania modelu/ obiektów pod kątem poprawności geometrycznej, wyszukiwania słabych miejsc oraz wzbogacania ich o materiały podporowe w odpowiednich miejscach, tworzenia w modelu otworów wylewowych do usuwania nieutwardzonej żywicy, ustalanie grubości warstw/ grubości ścianek, czasu ekspozycji, szybkość druku, procentu oraz struktury wypełnienia, podziału modelu na warstwy automatycznie i ręcznie, itp.; posiadać zaimplementowaną obsługę plików w formacie: .stl, .zip, .chitubox i .cbddlp, z możliwością późniejszej aktualizacji rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania o funkcję edycji/ tworzenia modeli 3D; oferowane oprogramowanie musi posiadać pełną zgodność/ kompatybilność z system operacyjnym Windows np.: Windows 10. Oprogramowanie musi być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony). Musi być oprogramowaniem w wersji polsko- lub angielskojęzycznej; możliwość doposażenia drukarki w późniejszym czasie w komorę do końcowego utwardzania świetle UV o dł. do 405nm, z obrotową platformą do równomiernego utwardzania wydrukowanych modeli/ elementów z oknem podglądu przebiegu procesu utwardzania wydrukowanych modeli/ elementów. Komora musi pozwalać na utwardzanie wydrukowanych modeli/ elementów o wymiarach nie mniejszych niż max elementy drukowane w oferowanej/ zamawianej drukarce, a zarazem utwardzanie żywić, które mogą być użyte w oferowanej/ zamawianej drukarce; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | żywica do oferowanej drukarki do próbnych wydruków 1L; niezbędne narzędzia i akcesoria do uruchomienia/ pracy i konserwacji oferowanej drukarki np. przewody połączeniowe do instalacji sieciowej elektrycznej i logicznej, szpachelki metalowa/ z tworzywa, lejek, filtr papierowy do lejka do zlewania użytej żywicy, ciemna butelka na użytą żywicę, alkohol izopropylowy IPA 95%, detergent do mycia elementów drukarki z żywicy, rękawiczki lateksowe jednorazowe, itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod drukarkę (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 200 x 100 mm x 200 mm |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| DRUKARKA ŻYWICZNA 3D (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VII - (Drukarka żywiczna 3D z wyposażeniem) …………… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część VII - (Drukarka żywiczna 3D z wyposażeniem) …………...... złotych

(słownie:................................................................................................................złotych)

# Część VIII: DOPOSAŻENIE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

- SONOTRODA DO ATOMIZACJI DO UP200HT HIELSCHER

Zamawiamy jedną sonotrodę do atomizacji do homogenizatora ultradźwiękowego HIELSCHER UP200HT.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona sonotroda do atomizacji do homogenizatora ultradźwiękowego HIELSCHER UP200HT musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

# Oferujemy jedną sonotrodę do atomizacji do HIELSCHER UP200HT

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | Atomizacja, nanoszenia cienkich warstw, suszenia rozpyłowego roztworów wody, oleju, warzyw itp. za pomocą sonotrody/ końcówki tytanowej mocowanej do homogenizatora UP200HT HIELSCHER. |  |
|  | Parametry | Atomizacja wody z wydajnością ok. 100ml/min, oleju, warzyw ok. 10ml/ min, z proporcją amplitudy ok. 1:0,3; Sonotroda/ końcówka tytanowa o dł. ok. 90mm i średnicy 18mm mocowana/ przykręcana (gwint M6 x 0,75) do homogenizatora ultradźwiękowego UP200HT HIELSCHER, z którym musi być w pełni kompatybilna. |  |

Cena netto za sonotrodę do atomizacji do UP200HT HIELSCHER (część VIII lit. A)….. złotych

Podatek VAT - stawka:  ........%

# Cena brutto za sonotrodę do atomizacji do UP200HT HIELSCHER (część VIII lit. A).... złotych

- MODERNIZACJA  TITRATORA TITRALAB AT1000 HACH LANGE

# Wymagania ogólne:

- Modernizacja/ rozbudowa automatycznego titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE (AT 1222-E89F, 
SW wersja 1.23, OS 1.02) musi być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami i parametrami minimalnymi opisanymi w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej oraz zaleceniami producenta titratora, w tym z ofertą wykonawcy. Modernizacja/ rozbudowa titratora obejmuje m.in. doposażenie sprzętu w elektrodę/ czujnik do pomiaru pH, elektrodę/ czujnik do pomiaru potencjału redox (elektrody/ czujniki pozwalające na przeprowadzenie po rozbudowie titratora, oznaczeń m.in.: HCL, NaOH, CH3COOH, liczby nadtlenkowej, witaminy C, kwasowości, itp. w badanych próbkach), zainstalowanie dwóch biuret o pojemności 10ml  oraz wykonanie przeglądu serwisowego titratora zgodnie procedurą OQ (Operation Qualification) producenta titratora, w zakresie opisanym w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej.

- Dostarczone akcesoria, elektroda/ czujnik do miareczkowania pH-metrycznego, elektroda/ czujnik do miareczkowania potencjometrycznego w układach redox, biurety tłokowe z elektrozaworami, itp., składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, muszą być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na zmodernizowanym/ rozbudowywanym titratorze TITRALAB AT1000 HACH LANGE stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. m.in. konfiguracji TITRALAB AT1000 HACH LANGE po modernizacji, bieżącej jego obsługi i konserwacji, budowy i sprawdzania poprawności analitycznej budowanych/ programowanych metod miareczkowania, itp.. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Modernizacja/ rozbudowa automatycznego titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE (AT 1222-E89F, SW wersja 1.23, OS 1.02) w czujniki/ elektrody do pomiaru pH, potencjału REDOX, biurety tłokowe i inne akcesoria niezbędne do wykonania zmodernizowanym titratorem oznaczeń m.in.: HCL, NaOH, CH3COOH, liczby nadtlenkowej, witaminy C, kwasowości, itp. badanych próbek. W zakres modernizacji i rozbudowy titratora TITRALAB AT1000 wchodzi również wykonanie szczegółowego przeglądu serwisowego titratora, zgodnie procedurą OQ (Operation Qualification) producenta firmy HACH LANGE, którego zakres obejmuje m.in.: sprawdzenie stanu technicznego urządzenia TITRALAB AT1000 HACH LANGE wraz z konserwacją precyzyjnych elektrod i sensorów i wymianą baterii w titratorze; sprawdzenie oprogramowania wewnętrznego urządzenia oraz korekcję poprawności metod pomiarowych / wykonawczych; wymianę (zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta firmy HACH LANGE titratora) dwóch biuret 10ml (strzykawek z tłokami) oraz elektro-zaworów do sterowania funkcją napełniania biuret titrantem, precyzyjnego, dawkowanego podawania titranta do naczynia z próbką podczas miareczkowania (biuret i elektrozaworu opisanych poniżej, w punkcie 2 niniejszej tabeli); sprawdzenie poprawności dozowania biuret tłokowych 10ml podających roztwory titrantów. Czyszczenie zaworów trójdrożnych z nalotów roztworów titrantów nagromadzonych podczas codziennej eksploatacji od nowości; sprawdzenie poprawności pomiarowej [mV] kanałów pomiarowych certyfikowanym przez GUM symulatorem wartości referencyjnych pH/mV SI 75; sprawdzenie poprawności pracy pomiarowej elektrod (elektrod opisanych poniżej, w punkcie 2 niniejszej tabeli): kombinowanej, platynowej Pt do miareczkowania redox na certyfikowanym wzorcu redox 220 mV oraz kombinowanej, pH-metrycznej na wzorcowych roztworach buforowych pH w punktach pH 4,01, 7,00 oraz 10.00; sprawdzenie poprawności analitycznej zaprogramowanych metod miareczkowania na próbkach przygotowanych na czas prac serwisowych do analizy; testy funkcjonalne na zakończenie i przekazanie do dalszej, prawidłowej eksploatacji titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE z wystawieniem protokołu/ certyfikatu o stanie technicznym titratora. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie zamawiane/ oferowane do automatycznego titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE, musi być w pełni kompatybilne z wymienionym titratorem: elektroda/ czujnik do miareczkowania potencjometrycznego mV w układach redox w środowisku wodnym i niewodnym, z precyzyjnym pomiarem potencjału redox. Elektroda potencjometryczna zespolona szklana z podwójną diafragmą z czujnikiem platynowym w kształcie cylindrycznym z korpusem/ trzonem szklanym elektrody o śr. ok. 12mm i długości ok. 120mm, elektroda przeznaczona do wielokrotnego napełniania (okresowej wymiany i uzupełnienia elektrolitu) z elektrolitem odniesienia KCL 3M, z izolowaną od badanej próbki elektrodą odniesienie Ag/AgCl, z diafragmą ceramiczną, z zakresem pomiarowym co najmniej ±1200mV z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1mV, przeznaczona do pracy w temp. co najmniej od 0°C do +80°C z przewodem połączeniowym o dł. co najmniej 1m, kompatybilna z uchwytem elektrod/ czujników titratora TITRALAB AT1000; elektroda cyfrowa szklana kombinowana do miareczkowania pH-metrycznego w klasycznych układach kwas – zasada w środowisku wodnym oraz niewodnym, przeznaczona do wielokrotnego napełniania elektrolitem KCL 3M, z wbudowanym czujnikiem temperatury (do automatycznej kompensacji temperaturowej ATC) z zaimplementowanym elektronicznym układem logicznym (automatyczna identyfikacja elektrody, pobieranie nr seryjnego elektrody, ostatniej kalibracji, informacji o stanie elektrody, itp.) z zakresem pomiarowym od 0 pH do 14 pH z dokładnością pomiaru nie gorszą niż ±0,02pH, przeznaczona do pracy w temp. od 0°C do 80°C przy min. zanurzeniu ok. 18mm, z korpusem/ trzonem szklanym o śr. ok. 12 mm i długości ok. 200mm, elektroda z przewodem połączeniowym o długości co najmniej 1m, kompatybilna z uchwytem elektrod/ czujników titratora TITRALAB AT1000; dwie biurety tłokowe 10ml (strzykawki z tłokami) z elektro-zaworami do sterowania funkcją napełniania biuret titrantem (do precyzyjnego, dawkowanego podawania titranta do naczynia z próbką podczas miareczkowania), zgodnie z dokumentacją techniczną titratora i wymaganiami producenta titratora firmą HACH LANGE; elektrolit KCl 3M o pojemności co najmniej 250 ml do uzupełniania i okresowej konserwacji elektrody do miareczkowania: potencjometrycznego i pH-metrycznego (elektrod opisanych powyżej); przewody, wężyki, adaptery i inne akcesoria niezbędne do uruchomienia i pracy zmodernizowanego titratora w konfiguracji w opisanej powyżej, zgodnej z niniejszą częścią zamówienia/ specyfikacji technicznej; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi dostarczonych akcesoriów, elektrod/ czujników w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 6 miesięcy (gwarancja obejmuje dostarczone akcesoria: czujniki/ elektrody do miareczkowania potencjometrycznego i pH-metrycznego, biurety tłokowe z elektrozaworami). |  |

Cena netto za modernizację titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE (część VIII lit. B): ….. w złotych

Podatek VAT – stawka:  .................%

Cena brutto za modernizację titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE (część VIII lit. B): ..... w złotych

| DOPOSAŻENIE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji – Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu, wymienionego w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B, przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) | Oferowany czas reakcji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy akcesoriów (objętych gwarancją) wymienionych w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) | Oferowany czas naprawy /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnych akcesoriów (objętych gwarancją) wymienionych w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) | Oferowany czas wymiany /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VIII - (DOPOSAŻENIE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO - suma pozycji lit. od A 
do B): ..........  w złotych

Podatek VAT – stawka:  ..................%

Cena brutto za część  VIII – (DOPOSAŻENIE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO - suma pozycji lit. od A do B): ......... w złotych

(słownie:....................................................................................................................................złotych)

# Część IX: STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY

Zamawiamy jeden stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Dostarczony stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: .....................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar refrakcji badanych roztworów oraz ciał stałych z użyciem światła przechodzącego i odbitego |  |
| 2 | Zakresy pomiarowe | stężenia cukru w zakresie co najmniej od 0,0% do 95,0% [Brix] z dokładnością pomiaru nie gorszą niż ± 0,1% [Brix] i rozdzielczością nie gorszą niż 0,1 [Brix]; współczynnika załamania w zakresie co najmniej od 1,3000 do 1,7000 [nD] z dokładnością pomiaru nie gorszą niż ±0,0002[nD] i rozdzielczością nie gorszą niż 0,0001 [nD]; temperatury w zakresie co najmniej od +5°C do + 80°C z dokładnością nie gorszą niż ±0,3°C i rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C. |  |
| 3 | Inne | Stacjonarny cyfrowy refraktometr musi posiadać m.in.: wbudowany wyświetlacz np.: LCD do wyświetlania współczynnika załamania badanej próbki wraz z temperaturą pomiaru; szklaną optykę z układem regulacji ostrości obrazu oraz kompensacji rozproszenia światła (uzyskanie ostrego obrazu granicy pomiędzy jasnym i ciemnym polem przy obserwacji badanej próbki przez okular refraktometru), możliwość pomiaru badanej próbki przy ustalonej (zadanej) temperaturze poprzez termostatowanie komory pomiarowej np. zewnętrznym termostatem z cyrkulacją czynnikiem termostatującym z wbudowanym w refraktometr układem kompensacji wpływu temperatury na wynik pomiaru, z kompensacją w zakresie co najmniej od 0°C do + 80°C; oświetlenie badanej próbki źródłem światła typy LED o długości falowej ok. 589nm; posiada wbudowany interfejsy np. RS-232 lub inne równoważny pozwalający na transfer danych pomiarowych, z data i czasem wykonania pomiaru, do połączonego z refraktometrem komputera PC; opisy wskaźników i klawiszy refraktometru oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | niezbędne narzędzia do uruchomienia, konserwacji i kalibracji refraktometru tj. np. płytka kalibracyjna, płyn kontaktowy, czyszczenia optyki itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 6kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych latach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (lata) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (lata) |
|  | 0 |  |
| Dodatkowy okres wparcia technicznego - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu wsparcia technicznego, którym objęty zostanie sprzęt/ asortyment wymieniony w niniejszej części zamówienia, specyfikacji techniczno – cenowej, a o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres wsparcia technicznego (podstawowy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu). W okresie wsparcia technicznego będącego sumą podstawowego okresu wsparcia technicznego z dodatkowym okresem wsparcia technicznego wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz wynikającymi z oferty wykonawcy. Dodatkowy okres wsparcia technicznego należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres wsparcia technicznego (m-cy) | Dodatkowy okres wsparcia technicznego (m-cy) |
|  | Podstawy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu podanemu w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część IX - (Stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część IX - (Stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny z wyposażeniem) …..... złotych

(słownie:................................................................................................................złotych)

# Część X: MIKROSKOP OPTYCZNY

- FLUORESCENCYJNY FILTR KOSTKOWY DO MIKROSKOPU OLYMPUS BX53

Zamawiamy jeden fluorescencyjny filtr kostkowy do mikroskopu Olympus BX53 np. U-FBWA FL 
filter cube.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony fluorescencyjny filtr musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

# Oferujemy jeden fluorescencyjny filtr kostkowy do mikroskopu Olympus BX53

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fluorescencyjny filtr kostkowy | fluorescencyjny filtr kostkowy, z filtrem wzbudzenia, barierowym i spliterem/ lustrem dichroicznym, do ośmiopozycyjnego zmieniacza BX3 (BX3-URA) mikroskopu fluorescencyjnego Olympus BX53, o charakterystyce filtrów: pasmo wzbudzenia od 460 nm do 495 nm, podział wiązki przy długości falowej 505nm oraz pasmem barierowym od 510nm do 550nm. |  |

Cena netto za fluorescencyjny filtr kostkowy do mikroskopu Olympus BX53 (część X lit. A): ….. złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za fluorescencyjny filtr kostkowy do mikroskopu Olympus BX53 (część X lit. A): .... złotych

- ODWRÓCONY MIKROSKOP OPTYCZNY Z KONTRASTEM FAZOWYM

Zamawiamy jeden odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany odwrócony mikroskop optyczny 
z kontrastem fazowym z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie odwróconego mikroskopu optycznego z kontrastem fazowym z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Dostarczony odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | obserwacja, monitorowanie za pomocą odwróconego mikroskopu z kontrastem fazowym z zaimplementowaną techniką kontrastu inwersyjnego zapewniającego uzyskanie wyraźnego widoku trójwymiarowego przezroczystych nie barwionych żywych kultur komórkowych, mikroorganizmów, cienkich płatów komórkowych, obserwacji kondycji i aktywności przezroczystych żyjących komórek oraz ich struktury wewnętrznej, w tym hodowli komórkowych Caco-2 i HT 29 (w szczególności przy sprawdzaniu potencjalnych infekcji patogenami lub innymi liniami komórkowymi) i kofluencji komórek. |  |
| 2 | Parametry i wyposażenie | Mikroskop z kontrastem fazowym musi posiadać m.in.: konstrukcję ergonomiczną z niską podstawą mikroskopu z optyka korygowaną do nieskończoności przeznaczoną/ przystosowaną do obserwacji w kontraście fazowym, w jasnym polu oraz do późniejszej rozbudowy do pracy z aplikacjami fluorescencyjnymi, mikroskop z pokryciem powłoką odporną na działanie promieniowania UV (możliwość umieszczenia/ pozostawienia mikroskopu w komorze sterylizacyjnej podczas sterylizacji promieniowaniem UV); konstrukcję mikroskopu umożliwiającą pracę z mikroskopem z opuszczoną szybą komory sterylizacyjnej pomiędzy tubusem, a stolikiem przedmiotowym zapewniając zachowanie sterylnych warunków w czasie pracy z hodowlami komórkowymi, wykonywanymi posiewami, obserwacjami, itp. z zapewnieniem jednocześnie swobody ruchów ramion w komorze sterylizacyjnej; głowicę/ nasadkę triookularową o kącie nachylenia 45° z możliwością regulacji rozstawu okularów (pod odległość między źrenicami) w zakresie co najmniej od 50mm do 70 mm oraz zaślepionym portem/ gniazdem typu C pod kamerę mikroskopową oraz zamontowanym np. w tubus ręcznym dzielnikiem wiązki światła, co najmniej dwupozycyjnym, z wyborem podziały wiązki światła między okulary, a gniazdo/ port pod kamerę co najmniej: 100%:0% i 0%:100%; dwa okulary szerokopolowe z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=22 z ustawieniem okularów w pozycji wysokiej i niskiej przy tym samym rozstawie, z wbudowaną regulację dioptrii dla obu okularów; kondensor Abbego o aperturze NA 0,3 z regulowaną przysłoną aperturową, kondensor do pracy w dużej odległości roboczej min 70mm z wycentrowaną minimum trzy pozycyjną wsuwką z fabrycznie centrowanym pierścieniem do pracy fazowej, z wkładką do kontrastu inwersyjnego (z możliwością rozbudowy o wkładkę do obrazowania w małych powiększeniach z przysłoną pod obiektyw 2x) oraz zamontowanym zielonym filtrem w slocie filtrów optycznych o śr. ok. 45mm (z możliwością zmiany filtru na matówkę, itp.); rewolwer obiektywowy min. 4-pozycyjny z obiektywami planfluorytowy, planachromatycznymi do obserwacji w kontraście fazowym:4x, 10x, 20x, 40x; bezstopniowy układ ogniskowania (zgrubnego oraz dokładnego np. w postaci śruby makro- i mikrometrycznej) z regulacją/ ruchem stolika w zakresie co najmniej 18 mm z dokładnością ogniskowania nie gorszą niż 0,3 mm/obrót, z pokrętłami układu ogniskowania umieszczonymi po obu stronach statywu (po jego lewej i prawej stronie), z regulacją siły pokrętła makro; oświetlenie, hodowli komórkowych/ preparatów, światłem typu LED o barwie ok. 4000K, z płynną regulacją natężenia oświetlenia; posiadać ręczny uniwersalny stolik przedmiotowy o wymiarach co najmniej 200mm x 240 mm, pozwalający na obserwację hodowli komórkowych w różnych naczynkach: bezpośrednio w płytkach Peltiera, mikropłytkach z 96 studzienkami, w kolbach/ butelkach w tym kolbach/ butelkach wielowarstwowych z łączną wysokością warstw/ półek/ butelki do 190mm z możliwością dokonania zmiany odległości/ wysokości położenia naczynek z próbkami w względem obiektywów w zakresie co najmniej do 18 mm, umożliwiając obserwacje hodowli co najmniej w dwóch najniższych warstwach kolby wielowarstwowej; stolik przedmiotowy z prowadnicą bez wystających części z pokrętłem, mocowanym z prawej strony stolika (prawo ręczny), do zmiany położenia stolika w osiach X-Y w zakresie co najmniej do 110mm (w osi X) i co najmniej 70mm (w osi Y) z możliwością odchylenia uchwytu naczynka i przesuwania naczynka ręką; możliwość zamontowania dodatkowych uchwytów/ podpórek do stolika przedmiotowego powiększających powierzchnię stolika pozwalając na umieszczenie na stoliku co najmniej trzech 35mm płytek Peltiera; posiadać możliwość rozbudowy mikroskopu do pracy/ obserwacji fluorescencyjnej w kontraście fazowym, z co najmniej trzy pozycyjnym zmieniaczem filtrów fluorescencyjnych (np. pod filtr do wzbudzenia niebieskiego i zielonego oraz UV), osłoną mocowaną na kondensatorze światła przechodzącego w pracy z fluorescencją odcinającą światło zewnętrzne i oświetleniem światłem typu LED z panelem sterującym z niezależną regulacją trzech kanałów. |  |
|  | Wyposażenie | pokrowiec antystatyczny, niezbędne narzędzia do prac konserwacyjnych; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 10kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym z wyposażeniem (część X lit. B): ........ w złotych

Podatek VAT – stawka:  .......................................%

Cena brutto za odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym z wyposażeniem (część X lit. B): ....... w złotych

| MIKROSKOP OPTYCZNY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu wymienionego w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) | Oferowany czas reakcji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu wymienionego w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B wyposażeniem (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) | Oferowany czas naprawy /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia, wymienionego w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) | Oferowany czas wymiany /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu wymienionego w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B, będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych latach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (lata) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (lata) |
|  | 0 |  |
| Dodatkowy okres wparcia technicznego - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu wsparcia technicznego, którym objęty zostanie sprzęt/ asortyment wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej pod lit. B, specyfikacji techniczno – cenowej, a o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres wsparcia technicznego (podstawowy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu). W okresie wsparcia technicznego będącego sumą podstawowego okresu wsparcia technicznego z dodatkowym okresem wsparcia technicznego wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz wynikającymi z oferty wykonawcy. Dodatkowy okres wsparcia technicznego należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres wsparcia technicznego /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (m-cy) | Dodatkowy okres wsparcia technicznego /dotyczy tylko pozycji pod lit. B/ (m-cy) |
|  | Podstawy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu podanemu w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część X – (MIKROSKOP OPTYCZNY - suma pozycji lit. od A do B): ...... w złotych

Podatek VAT – stawka:  .......................................%

Cena brutto za część X – (MIKROSKOP OPTYCZNY - suma pozycji lit. od A do B): .... w złotych

(słownie:....................................................................................................................................złotych)

# Część XI: CYFROWY TESTER UDARNOŚCI METODĄ CHARPY’EGO

Zamawiamy jeden cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany młot Charpy’ego z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie cyfrowego testera udarności metodą Charpy’ego z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Dostarczony cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Oznaczanie/ testowanie, zgodnie z normą ISO 179, udarności materiałów nie metalicznych w postaci próbek karbowanych i niekarbowanych wykonanych np. z twardych tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym, nylonu, szkła, ceramiki, płyt azbestowych, elektryczne materiały izolacyjne, itp. |  |
|  | Parametry | pomiar energii uderzenia z rozdzielczością nie gorszą niż 0,01J; możliwość uzyskania prędkość uderzenia młota co najmniej 2,5 m/s i energia uderzenia młota co najmniej: 1J, 2J, 4J, 5J; możliwość regulacji odstępu między wspornikami szczęk mocujących badane próbki pozwalające na ustawienie odstępu między szczękami co najmniej: 40mm, 62mm, 70mm. |  |
|  | Inne | Cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego, musi posiadać m.in.: duży czytelny kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy lub równoważny do wyświetlania wyników, parametrów konfiguracyjnych, błędów, automatycznym wyliczaniem i wyświetlaniem po zakończeniu testu energii uderzenia i wartości uśrednionej z wykonanych pomiarów (wartości nie wymagających ręcznego przeliczania i korekty); wbudowaną automatyczną korektę strat energii uderzenia, na wynik pomiaru, spowodowaną przez tarcie i opór powietrza; elektroniczne zwalnianie wahadła; wbudowaną poziomniczkę i regulowane nóżki pozwalające na wypoziomowanie testera; możliwość zapisywania danych w pamięci flash lub U drive, do dalszej analizy, przeglądania, drukowania, itp.; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | wahadła z ciężarkami pozwalającymi na uzyskanie energii co najmniej: 1J, 2J, 4J, 5J; instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary testera nie większe od miejsca przeznaczonego pod tester | 500 mm x 500 mm x 1000 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga testera | nie większa niż 80kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| CYFROWY TESTER UDARNOŚCI METODĄ CHARPY’EGO (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych latach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (lata) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (lata) |
|  | 0 |  |
| Dodatkowy okres wparcia technicznego - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu wsparcia technicznego, którym objęty zostanie sprzęt/ asortyment wymieniony w niniejszej części zamówienia, specyfikacji techniczno – cenowej, a o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres wsparcia technicznego (podstawowy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu). W okresie wsparcia technicznego będącego sumą podstawowego okresu wsparcia technicznego z dodatkowym okresem wsparcia technicznego wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz wynikającymi z oferty wykonawcy. Dodatkowy okres wsparcia technicznego należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres wsparcia technicznego (m-cy) | Dodatkowy okres wsparcia technicznego (m-cy) |
|  | Podstawy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu podanemu w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część XI - (Cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego z wyposażeniem) .... złotych

# Podatek VAT - stawka:  ........%

Cena brutto za część XI - (Cyfrowy tester udarności metodą Charpy’ego z wyposażeniem) .... złotych

# Część XII: TITRATOR  DO AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA

Zamawiamy jeden titrator do automatycznego miareczkowania z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony titrator do automatycznego miareczkowania z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony 
i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnej z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w konfiguracji wymienionej w niniejszej części zamówienia). Oferowany titrator do automatycznego miareczkowania z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie titratora z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Titrator z wyposażeniem stanowiący przedmiot oferty wymieniony w niniejszej części zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to też okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, tworzeniu/ wyborze oraz parametryzacji metodyk miareczkowania, instruktaż w zakresie możliwości ich wykorzystania 
w badaniach laboratoryjnych, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w wymiarze co najmniej 1 dnia roboczego i co najmniej 3 godzin, dla osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Przeprowadzenie instruktażu jest warunkiem koniecznym podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden titrator do automatycznego miareczkowania

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Miareczkowanie | PH-metryczne, potencjometryczne, fotometryczne miareczkowanie roztworów wodnych i niewodnych; (możliwość miareczkowania min do 2 punktów równoważnikowych, 2 punktów końcowych), liniowo, dynamiczne, EP (dla pH, potencjometryczne), z miareczkowaniem realizowanym automatyczne oraz ręcznie. |  |
|  | Parametry pomiaru i pracy | pomiar pH w zakresie od 0 pH do 14 pH z rozdzielczością nie gorszą niż 0,001pH oraz dokładnością nie gorszą niż ±0,003pH ; pomiar mV w zakresie co najmniej od -2000 mV do +2000 mV z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1mV; pomiar µA w zakresie 0µA do 100µA z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1 µA oraz dokładnością nie gorszą niż 0,3 µA ; pomiar temperatury w zakresie co najmniej od -5°C do +170 °C z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1 °C dokładnością nie gorszą niż 0,3°C; dozowanie roztworów z dokładnością nie gorsza niż 0,15% oraz precyzją nie gorszą niż 0,07% (dokładność dozowania zgodnie z normą DIN ISO 8655 part 3); możliwość wyboru trybu pracy : miareczkowanie liniowe (dla pH i mV), miareczkowania dynamiczne (dla pH i mV), miareczkowanie do punktu końcowego "End-point" (dla pH i mV), miareczkowania do punktu martwego "Dead stop" dla µA (praca z podwójną platynową elektrodą z polaryzacją napięciową regulowaną w zakresie co najmniej od 40mV do 220mV), miareczkowanie statyczne przy stałym/ niezmiennym w czasie miareczkowania pH (monitorowanie wartości pH: w czasie syntezy chemicznej, wymywania zanieczyszczeń z próbek przy np. 4pH, wyznaczanie aktywności enzymów, itp.). |  |
|  | Inne | Titrator do automatycznego miareczkowania musi posiadać m.in.: konstrukcje pozwalającą na łatwą wymianę biuret za pomocą jednej ręki (możliwość zainstalowania biuret o pojemności co najmniej: 5ml, 10ml, 20ml i 50 ml – biureta zintegrowana z butelką z titrantem, zaworem, rurkami dozującymi titrant, itp.) z zaimplementowanym układem przechowującym dane o objętości biurety, rodzaju odczynnika miareczkującego, jego stężeniu itp., zainstalowana biureta musi być automatycznie rozpoznawana przez aparat, a przechowywane dane automatycznie przesyłane do aparatu; złącza do połączenia elektrod pH (elektrod zespolonych, półogniw, z wbudowanym termometrem itp.), do pomiaru redoks, elektrod referencyjnych, czujnika temperatury, podwójnych platynowych elektrod do pomiaru potencjometrycznych, itp., elektrod z zaimplementowanym układem logicznym/ identyfikatorem elektrody do automatycznego np. bezprzewodowego rozpoznawania zainstalowanych elektrodach, z automatycznym odczytem z układów logicznych/ identyfikatorów elektrody: numeru seryjnego elektrody, danych z wykonanych kalibracji, typu/ stanu elektrody, użytych buforów, itp.); wbudowany czytelny wyświetlacz np.: LCD do wyświetlania w zależności od trybu miareczkowania danych konfiguracyjnych i pomiarowych: wartości pH, mV, μA, szybkości dozowania/ pomiaru, czasu wstępnej inicjalizacji, wyświetlania wyników pomiaru w postaci graficznej - krzywa miareczkowania z wyświetlonymi np.: na krzywej miareczkowania punktami równoważnikowymi (z podanymi parametrami) oraz tekstowej w tym także błędów itp.; możliwość stosowania dozy wstępnej titranta (określoną objętością titranta, punktem pH lub mV), ustawienia mieszania wstępnego przed analizą oraz po zaaplikowaniu wstępnej ilości titranta; możliwość wykonania co najmniej trzypunktowej automatycznej kalibracji pH z automatycznym rozpoznaniem buforów; zaimplementowane aplikacje (w samodzielnej pracy titratora bez komputera PC) do: automatycznego miareczkowania (z automatyczną kalibrację, z możliwością miareczkowania do punktu martwego typu „Dead-stop”), miareczkowania ręcznego (ręcznego dozowania, ustalenia szybkości dozowania ustawienia optymalnej szybkości dozowania celem zachowania wymaganej dokładności, z zaprogramowaniem automatycznej kalkulacji/ przeliczenia, wyboru automatycznego zapisu masy dozowanego roztworu przy podłączonej do titratora wadze), miareczkowaniem dynamicznym i liniowym (ze stała inkrementacją titranta) miareczkowaniem dla mV i pH do podwójnego punktu końcowego „End point” (2 EP) oraz miareczkowanie dla mV i ph do podwójnego punktu równoważnikowego 2 EQ (możliwość detekcji i wyznaczenia/ wyliczenia co najmniej dwóch punktów równoważnikowych w jednym miareczkowaniu), dozowania, przygotowania roztworu (ręcznie i automatycznie sporządzenia roztworów z podłączoną do titratora wagą); możliwość utworzenia, edycji i zapisania w pamięci aparatu co najmniej 50 metod użytkownika oraz posiadać zaimplementowane standardowe metody i wzory obliczeniowe; możliwość dozowania objętości zainstalowanych biuret w co najmniej 10 000 krokach (z rozdzielczością dozowania na poziomie co najmniej 1/10 000 objętości zainstalowanej biurety); możliwość bezpośredniego wydruku raportów na drukarkę podłączoną do titratora; posiadać możliwość eksportu danych, raportów z procesu miareczkowania do pamięci zewnętrznej w formacie np. CSV, itp. pozwalającym na poddanie danych dalszej analizie za pomocą popularnych programów tj. Microsoft Excel; wbudowane interfejsy: USB, RS232 lub równoważne do podłączenia: drukarki, klawiatury zewnętrznej, zewnętrznego ręcznego kontrolera, pamięci Flash np. pendrive (zapisywanie wyników z analiz oraz metod pomiarowych), mieszadła magnetycznego oraz śmigłowego, wagi, automatycznego podajnika próbek oraz połączenia z komputerem PC (możliwość kontroli i sterowania titratorem, procesem miareczkowania oraz autosamplerami z oprogramowania, kompatybilnego z system operacyjnym Windows np.: Windows 10, zainstalowanego w komputerze PC); możliwość pracy, sterowania podłączonym do titratora autosamplerem; opisy wskaźników i klawiszy urządzenia oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Titrator do automatycznego miareczkowania musi być wyposażony w: wymienną biuretę dozującą o pojemności 10 ml, wyposażona w butlę na odczynnik (ze szkła brązowego), rurki osuszającej, pochłaniacz wilgoci i komplet niezbędnych przewodów/ węży (PTFE, PVC itp.); uniwersalną kombinowaną elektrodę pH do miareczkowania ze szklanym korpusem i bańką kulistą z izolowaną od badanej próbki elektrodą odniesienie np. Ag/AgCl z diafragmą ceramiczną, z zakresem pomiarowym co najmniej 0pH do 14pH oraz temperaturą pracy od -5°C do +80°C, korpusem elektrody o dł. ok. 120mm i śr 12 mm, ze złączem np. BNC i przewodem połączeniowym o długości ok. 1 m, kompatybilna z zamawianym, oferowanym titratorem; czujnik do pomiaru temperatury typu Pt-1000 , kompatybilny z oferowanym titratorem; zestaw buforów pH do kalibracji oferowanego miernika, co najmniej: 4pH, 7pH oraz 9 pH, o pojemności każdego z buforów ok. 250ml; mieszadło magnetyczne zasilane z poziomu titratora, ze statywem (klamrą, uchwytem elektrod, statyw na elektrodę pH oraz czujnik temperatury kompatybilny z oferowanymi elektrodami/ czujnikami wymienionymi powyżej, posiadający konstrukcję pozwalającą na swobodny ruch ramienia statywu z zamocowanymi elektrodami/ czujnikami tak w pionie jak i poziomie) oraz mieszadełkiem magnetycznym (pokrytym PTFE lub równoważnym materiałem) o dł. ok. 25 mm; zewnętrzną klawiaturę, podłączona do oferowanego titratora, do sterowania pracą aparatu; niezbędne narzędzia, akcesoria do miareczkowania; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| TITRATOR DO AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych latach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (lata) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (lata) |
|  | 0 |  |
| Dodatkowy okres wparcia technicznego - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu wsparcia technicznego, którym objęty zostanie sprzęt/ asortyment wymieniony w niniejszej części zamówienia, specyfikacji techniczno – cenowej, a o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres wsparcia technicznego (podstawowy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu). W okresie wsparcia technicznego będącego sumą podstawowego okresu wsparcia technicznego z dodatkowym okresem wsparcia technicznego wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz wynikającymi z oferty wykonawcy. Dodatkowy okres wsparcia technicznego należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres wsparcia technicznego (m-cy) | Dodatkowy okres wsparcia technicznego (m-cy) |
|  | Podstawy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu podanemu w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część XII – (Titrator do automatycznego miareczkowania z wyposażeniem): ........ w złotych

Podatek VAT - stawka:  .......................................%

Cena brutto za część XII – (Titrator do automatycznego miareczkowania z wyposażeniem) ....... w złotych

# (słownie:....................................................................................................................................złotych)

# Część XIII: APARATURA BADAWCZA

- MIERNIK CO2

Zamawiamy jeden miernik CO2 do pomiaru parametrów powietrza w pomieszczeniu laboratoryjnym.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony miernik CO2 musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy 
(bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony 
w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany miernik CO2 musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Dostarczony miernik CO2 stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze 
nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden miernik CO2

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | stałe monitorowanie parametrów powierza w pomieszczenia tj. zawartości CO2, wilgotności i temperatury |  |
| . | Zakresy pomiarowe | Pomiar parametrów powietrza w pomieszczeniu laboratoryjnym: zawartości CO2 w zakresie co najmniej od 0 do 3000 ppm z rozdzielczością nie gorszą niż 10 ppm; temperatury w zakresie co najmniej od 0°C do +50°C; wilgotności względnej w zakresie od 20% do 90%Rh. |  |
|  | Budowa | Miernik CO2 w pomieszczeniu laboratoryjnym, musi posiadać m.in.: konstrukcję pozwalającą na pracę miernika jako wolnostojący do ustawienia na stole lub do zawieszenia/ zamontowania miernika na ścianie; wbudowany duży wyświetlacz LCD, do wyświetlania parametrów powietrza: zawartości CO2, wilgotności, temperatury z sygnalizacją dźwiękową/ wizualną przekroczenia zadanych/ dopuszczalnych progów zawartość CO2 w powietrzu (informujących o konieczności przewietrzenia pomieszczenia), wbudowany zegar czasu rzeczywistego, możliwość ustawiania daty i czasu, wbudowaną funkcję datalogger automatycznego rejestrowania/ zapisywania w wbudowanej w miernik pamięci co najmniej zawartości CO2 w powietrzu; możliwość wykonania kalibracji miernika co najmniej dla pomiaru CO2; możliwość zasilenia miernika z wbudowanego zasilania bateryjnego/ akumulatorowego jak i z zasilacza zewnętrznego zasilanego z sieci ~230V 50Hz; opisy wskaźników i klawiszy miernika oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz kompatybilny z oferowanym miernikiem do sieci ~230V 50Hz; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary wys. (dł. x wys. gł.) | nie większy niż 180mm x 180 mm x 60mm |  |
|  | Waga | nie większa niż 500 g |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za miernik CO2 z wyposażeniem (część XIII lit. A): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za miernik CO2 z wyposażeniem (część XIII lit. A): ….... złotych

- APARAT DO BADANIA PALNOŚCI

Zamawiamy jeden aparat do badania palności metodą małego płomienia.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony aparat do badania palności metodą małego płomienia z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany aparat do badania palności metodą małego płomienia z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie aparatu do badania palności metodą małego płomienia z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Aparat do badania palności metodą małego płomienia z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden aparat do badania palności

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | badania zapalności materiałów poddanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia, bez dodatkowych promieniowania cieplnego test próbek badanych w położeniu pionowym realizacja testu zgodnie z normą PN EN ISO 11925-2. |  |
|  | Parametry | badania zapalności próbek o wymiarach do ok. 250×180mm i grubości do 60mm. możliwość wykonania klasyfikacji palności badanych materiałów w klasach: B, C, D, E, B(fl), C(fl), D(fl), E(fl). |  |
|  | Inne | Aparat do badania palności metodą małego płomienia, musi posiadać m.in.: komorę spalania ze stali nierdzewnej z przeszklonymi drzwiami ze szkła odpornego na działanie wysokich temperatur (prowadzenie obserwacji na zachowanie się próbki w trakcie oddziaływania płomienia: wystąpienia zapalenia, osiągnięcie przez wierzchołek płomienia odległości 150 mm powyżej punktu przyłożenia płomienia oraz czasu po którym to nastąpiło, wystąpienia zapalenia papieru filtracyjnego od kropel/cząstek opadu); wbudowany wentylator wymuszający przepływ powietrza a zarazem odprowadzający spaliny z komory z wydajnością ok. 0,7m/s ±0,1 m/s (z możliwością włączenia i wyłączenia wentylatora), pozwalający na odprowadzenia spalin z komory na zewnątrz bezpośrednio pod okap (uczelnianej) instalacji wentylacyjnej z wymuszonym obiegiem; precyzyjny regulator/ zawór ciśnienia gazu podawanego do palnika (utrzymanie stałej wysokości/ wielkości płomienia w czasie całego badania) zainstalowany na zewnątrz komory aparatu; palnik/ instalację gazową komory wyposażoną w moduł zabezpieczający przed cofnięciem się płomienia; palnik gazowy z możliwością pochylenia/ obrotu/ ustawienia palnika w stosunku do badanej próbki pod kątem 45° oraz w pozycji pionowej, z możliwością zasilania i pracy palnika z gazem ziemnym typu E (dawniej GZ 50) z sieci gazowej; zaimplementowany mechanizm/ cięgno do swobodnego przemieszczania palnika w komorze, do i od badanej próbki, pozwalający na ręczną zmianę położenia palnika w komorze z zewnątrz komory spalania aparatu z możliwością wizualnego sprawdzenia prawidłowego położenia palnika/ płomienia palnika względem próbki (przy zamkniętych drzwiach komory) dla testów z ekspozycją płomienia na powierzchnię próbki oraz testów z ekspozycją płomienia na krawędź próbki); uchwyt instalowany w komorze do mocowania i zawieszania próbek pionowo i poziomo z ramkami i śrubami mocującymi i przytrzymujące badane próbki w czasie prób spalania; opisy wskaźników oraz informacji i ostrzeżeń w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | uchwyt standardowy do mocowania i zawieszania próbek w pionie o wymiarach (dł. x szer. x gr.) ok. 250 x 90 x 60 mm; uchwyt do materiałów warstwowych o grubości powyżej 10 mm; wzorzec do weryfikacji wysokości/ wielkości płomienia, kontroler położenia palnika względem powierzchni próbki i jej krawędzi; tacka z filtrami papierowymi; cyfrowy areometr do pomiaru/ kontroli prędkości przepływu powietrza z dokładnością ±0,1 m/s; stoper cyfrowy z dokładnością nie gorszą niż 0,1 s; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego na aparat (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 900 x 500 mm x 1000 mm |  |
|  | Waga | nie większa niż 70kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za aparat do badania palności z wyposażeniem (część XIII lit. B): ………..… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za aparat do badania palności z wyposażeniem (część XIII lit. B): ………...... złotych

| APARATURA BADAWCZA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych latach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (lata) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (lata) |
|  | 0 |  |
| Dodatkowy okres wparcia technicznego - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu wsparcia technicznego, którym objęty zostanie sprzęt/ asortyment wymieniony w niniejszej części zamówienia, specyfikacji techniczno – cenowej, a o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres wsparcia technicznego (podstawowy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu). W okresie wsparcia technicznego będącego sumą podstawowego okresu wsparcia technicznego z dodatkowym okresem wsparcia technicznego wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz wynikającymi z oferty wykonawcy. Dodatkowy okres wsparcia technicznego należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres wsparcia technicznego (m-cy) | Dodatkowy okres wsparcia technicznego (m-cy) |
|  | Podstawy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu podanemu w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część XIII – (APARATURA BADAWCZA - suma pozycji lit. od A do B) ………..… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część XIII - (APARATURA BADAWCZA - suma pozycji lit. od A do B) ………...... złotych

(słownie:................................................................................................................złotych)

# Część XIV: DWUZAKRESOWA WAGA ANALITYCZNA

Zamawiamy jedną dwuzakresową wagę analityczną.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowana dwuzakresowa waga analityczna 
z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie dwuzakresowej wagi analitycznej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP.

- Dostarczona dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia 
musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany 
pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 63 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jedną dwuzakresową wagę analityczną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Maksymalny zakres ważenia | co najmniej dla zakresu: zakres 1: 80g; zakres 2: 220 g |  |
| 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: 0,01mg; zakres 2: 0,1mg |  |
| 4 | Liniowość | nie gorsza niż ±0,2 mg |  |
|  | Dryf temperaturowy | nie większy niż ±0,0002 ppm/°C |  |
| 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: ±0,02 mg; zakres 2: ±0,08 mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa USP | nie większa niż 30mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa (k=2, U=1%) | nie większa niż 3 mg |  |
| 7 | Jednostki ważenia | co najmniej: miligramy, gramy, funty, uncje |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 2 s |  |
| 2 | Inne | Waga analityczna musi posiadać m.in.: wbudowana jednostkę sterującą/ monitorującą pracę wagi wyposażoną w duży czytelny wyświetlacz z cyframi o wysokości co najmniej 17mm z dużym kontrastem wyświetlanych cyfr pozwalającym na odczyt wskazań z dużej odległości i kątem, wyświetlanie: wyników pomiarów, parametrów konfiguracyjnych, błędów, stanu ustabilizowania się wyniku pomiaru itp., z trybami/modami/ aplikacjami wagi, co najmniej: trybem ważenia (z możliwość wyświetlenia masy ostatnio zważonej próbki, możliwość przełączenia w czasie ważenia jednostek masy w jakich wyświetlenia jest masa ważonej próbki, przełączanie pomiędzy co najmniej dwoma wybranymi przez użytkownika jednostkami, możliwość przełączania w czasie ważenia pomiędzy zwiększoną a zmniejszona rozdzielczością pomiaru), ważenia procentowego (z możliwością wyświetlenia: naturalnej/rzeczywistej masy badanej próbki oraz w skali procentowej względem przyjętej masy referencyjnej/ odniesienia), trybu formuły/receptury (sporządzanie mieszanin z co najmniej 40 składników, z wprowadzonymi jak i nie wprowadzonymi do pamięci informacjami o składnikach i ich masach, drukowanie raportów ze zrealizowanych mieszanin, wyświetlanie mas poszczególnych składników oraz sumy mieszaniny/ naważonych składników); trybu ważenia z przeliczeniem mnożnikowym/ dzielnikowym (wyświetlanie naturalnej/ rzeczywistej masy ważonej próbki oraz masy skorygowanej o wartość wprowadzonego przez użytkownika mnożnika/ dzielnika), trybu wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy; trybu testowania pipet (testowanie pipet przy 10%, 50% i 100% objętości badanej pipety z możliwością wykonania do 10 testów dla danej objętości, z automatycznym wyliczeniem bezwzględnego i względnego błędu systematycznego i przypadkowego), trybu testu/ diagnostyki wagi (sprawdzanie przez użytkownika czułości wagi, powtarzalności pomiaru, z testowaniem wyświetlacza i klawiatury wagi, itp.); wbudowaną automatyczną wewnętrzną adiustacje/ kalibrację wagi z możliwością wykonania adiustacji dwupunktowej (dwoma wbudowanymi w wagę wzorcami masy poprawiającymi dokładność i liniowość pracy wagi) adiustacji w określonym czasie (wg zdefiniowanego harmonogramu) oraz przy określonych zmianach temperatury powietrza w otoczeniu, z monitorowaniem temperatury i automatyczną kompensacją wpływu zmian temperatury otoczenia na dokładność pomiaru/ ważenia; możliwość wykonania ręcznie adiustacji kalibracji wagi tak kalibracji wewnętrznej (na wbudowanych w wagę wzorcach) oraz zewnętrznej na wzorcach umieszczanych na szalce pomiarowej wagi; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową o rozmiarze ok. od Φ70mm do Φ90mm; możliwość wykonania ważenia podwagowego; osłonę przeciwwietrzną chroniącą komorę ważenia, osłona o konstrukcji pozwalającej na szybki i beznarzędziowy demontaż dzięki np. zatrzaskowemu systemowi montażu elementów osłony (musi zapewniać łatwość czyszczenia/ mycia/ utrzymania w czystości osłony przeciwwietrznej, komory ważenia z szalką pomiarową), z zamontowanymi drzwiczkami pozwalającymi na dostęp do wnętrza komory ważenia: z góry, z prawej oraz lewej strony wagi, z rekonfigurowanym uchwytem otwierania drzwiczek osłony komory ważenia pozwalającym na dowolne powiązanie uchwytu z otwieranymi drzwiczkami (tak drzwiczkami z lewej jak i prawej strony osłony przeciwwiatrowej) pozwalając np. na jednoczesne otwieranie drzwiczek lewo i prawostronnych za pomocą jednej ręki lub też otwierania drzwiczek jedną ręką i dozowanie w tym samym czasie ważonych próbek drugą ręką np. otwieranie drzwiczek osłony z lewej stronie osłony prawą ręką i vice versa, itp., wbudowane funkcję pozwalającą na personalizację ustawień wagi, dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika tj. np.: wybór wersją językowej (z pośród co najmniej języka: polskiego i angielskiego), zaprogramowanie przycisków szybkiego dostępu do zaimplementowanych / wstępnie zaprogramowanych w wagę aplikacji, filtrów tłumienia drgania, ustawienia trybu pracy wagi zgodnie z wymaganiami GLP/ GMP z funkcją daty i czasu, możliwość zdefiniowania przez użytkownika minimalnej wymaganej masy ważonej próbki, zapewniając wymaganą poprawność, stabilność, dokładność pomiaru masy próbki, wyboru typów/ form wydruku, itp.; wbudowane co najmniej złącza np.: USB, RS 232 do połączenia wagi z komputerem PC, pamięcią flash typu pendrive, drukarką lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; możliwość wydruku raportów z wykorzystaniem standardowych wbudowanych szablonów oraz tworzenia raportów użytkownika zawierających indywidualne dane, sekcje oraz zmienne, możliwość generowania raportów w formacie GLP; możliwość doposażenia w okresie późniejszym w: dejonizator (do eliminacji elektrostatyki próbki), zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i ciekłych, zestaw do sprawdzania pipet, czujnik do bezdotykowej obsługi wagi pozwalający na przypisanie/ zaprogramowanie określonych akcji w bezdotykowej obsłudze tj. np. tarowanie, zerowanie wagi, drukowanie danych pomiarowych w zdefiniowanych przez użytkownika formatach/ szablonach, itp., adaptery/ moduły do połączenia wagi z komputerem PC bezprzewodowo przez sieć Ethernet np. Wi-Fi, podłączenie dodatkowego zewnętrznego ekranu, w oprogramowanie (kompatybilne z systemem operacyjnym Windows np.: Windows 10) do zbierania transfer danych z wagi do komputera PC w formacie pozwalającym na ich transfer i dalszą obróbkę, analizę w popularnych programach tj. np. Excel, w tym na eksport danych do pliku w formacie: PDF, RTF, XLS, oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego dodawania do pobieranych danych znaczników czasowych (daty z godzina ich pobrania), informacji/ opisów zdefiniowanych przez użytkownika, oprogramowanie musi integrować się z systemami informatycznymi laboratorium, takimi jak LIMS; oprogramowanie musi pozwalać na konfigurowanie/ planowanie częstości, interwału czasowego w jakim odbywać się będzie automatyczny odczyt danych z wagi, oprogramowanie musi posiadać możliwość odczytu i automatycznego wpisywania do programu identyfikatorów próbek ID, identyfikatora wagi, opisu badanej/ ważonej próbki, nazwy użytkownika wykonującego pomiary itp.; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod wagę (szer. x gł.) | nie większe niż 300 mm x 400 mm |  |
|  | Wyposażenie | pokrowiec na oferowaną wagę; raport z montażu wagi potwierdzający poprawne działanie wagi; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące W zakres gwarancji wchodzi m.in. (pierwszeństwo interwencji): pełna ochrona opieka serwisowa w okresie trwania gwarancji (pokrycie kosztów z napraw i zużycia sprzętu przez wykonawcę zamówienia); co najmniej 2 krotna wizyta serwisu wykonawcy w siedzibie zamawiającego celem przeprowadzenia konserwacji/ czyszczenia wagi, w tym przeprowadzenia kontroli/ prób jej sprawności; dostęp do technicznej infolinii i wsparcia (wsparcie zdalne u klienta i przez telefon). |  |

| DWUZAKRESOWA WAGA ANALITYCZNA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu (poza wizytami serwisowymi wymienionymi w tabeli powyżej w niniejszej części zamówienia pod pozycją „Gwarancja”) będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych latach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (lata) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (lata) |
|  | 0 |  |
| Dodatkowy okres wparcia technicznego - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu wsparcia technicznego, którym objęty zostanie sprzęt/ asortyment wymieniony w niniejszej części zamówienia, specyfikacji techniczno – cenowej, a o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres wsparcia technicznego (podstawowy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu). W okresie wsparcia technicznego będącego sumą podstawowego okresu wsparcia technicznego z dodatkowym okresem wsparcia technicznego wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz wynikającymi z oferty wykonawcy. Dodatkowy okres wsparcia technicznego należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres wsparcia technicznego (m-cy) | Dodatkowy okres wsparcia technicznego (m-cy) |
|  | Podstawy okres wsparcia technicznego jest równy podstawowemu okresowi gwarancyjnemu podanemu w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część XIV – (Dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem): ................. w złotych

Podatek VAT – stawka:  .......................................%

Cena brutto za część XIV – (Dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem): ................ w złotych

# (słownie:....................................................................................................................................złotych)