Znak sprawy: DZPK/3022/P/22/2018

Zapytanie ofertowe

/USŁUGA/ na zadanie pt:

„Naprawa kładki dydaktycznej na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Województwo  Dolnośląskie

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

ul. Puszczykowska 10

50-559  WROCŁAW

NIP 8992803047

REGON  931934644

Prowadzący postępowanie:

Pan Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica tel: 76 8310 924; godziny pracy: 800- 1600

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje, strony przekazują pisemnie: listownie lub drogą elektroniczną.

Pracownik do kontaktów merytorycznych: Marek Cieślak, e- mail:  przemkow@dzpk.pl

Tel./faks. 76 8310 924, Godziny pracy: 8 00- 16 00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579  z późn. zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elementów drewnianych kładki dydaktycznej, łącznie z ich wymianą, na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” z powierzonego materiału przez Zamawiającego.

- Funkcja: kładka dydaktyczna o łącznej długości 850 mb, szerokość 1,20 m, wykonana jest w całości z elementów drewnianych – służy prowadzeniu zajęć edukacyjnych, a także stanowi dojście do wieży widokowej na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. W części elementy drewniane uległy trwałemu uszkodzeniu w wyniku normalnego – kilkunastoletniego użytkowania.

- Lokalizacja: kładka dydaktyczna położona na działce geodezyjnej nr: 354/4 obręb Ostaszów, gmina Przemków - Polder nr I - użytek ekologiczny "Przemkowskie Bagno".

Współrzędne geograficzne początku kładki:  N: 51o 33‘ 45,16” ; E: 15o 49‘ 20,93”

- Konstrukcja:

Naprawę kładki dydaktycznej należy wykonać z powierzonego materiału z zastosowaniem istniejącej metody posadowienia.

Zamawiający powierzy Wykonawcy przedmiotowego zamówienia materiał w formie surowca tartacznego – surowego – iglastego w ilości wg. poniższego zestawienia, który w całości należy wykorzystać do naprawy kładki:

- tarcica obrzynana - niestrugana, nieipmpregnowana, długość 120 cm, grubość 5 cm,

szerokość 10-20 cm - ilość: 12,00 m 3  ;

- krawędziaki: wymiar 10 cm x 10 cm, długość: od 200 cm do 400 cm - ilość: 4,00 m 3 ;

- słupy: wymiar  średnica minimum 15 cm, długość nie mniej niż 120 cm - ilość: 17,00 m 3 .

- Demontaż/montaż:

- przy montażu desek na krawędziakach, należy zachować istniejący odstęp pomiędzy deskami (tarcica obrzynana);

- w ramach zamówienia należy zdemontować istniejącą konstrukcję drewnianą na długości wykonywanych prac naprawczych kładki dydaktycznej;

- zdemontowane elementy kładki dydaktycznej stanowią własność Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Piotrowice 89; 59-170 Przemków.

- Terminy wykonania zamówienia:

Naprawę kładki dydaktycznej należy wykonać do dnia: 20 GRUDNIA 2018 r.

- Uwagi do zamówienia:

  - Zamawiający udostępnia teren użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” na okres prowadzenia prac naprawczych;

  - Wykonawca jest zobowiązany pozostawić po wykonanych pracach teren wokół wykonanego zadania i na pozostałych odcinkach kładki, w stanie niepogorszonym;

  - Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania terenu i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Przed wejściami na kładkę, powinny być ustawione barierki ochronne pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery ochronne powinny zabezpieczać teren aż do zakończenia prac;

  - wszelkie zmiany, czy też odstępstwa od przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

- Kody opisujące przedmiot zamówienia Słownik CPV:

| Wspólny Słownik Zamówień | Nomenklatura |
| --- | --- |
| Główny przedmiot: |
| CPV 45422000-1 | Roboty ciesielskie |

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy przesłać do dnia 03 GRUDNIA 2018 r. do godz.: 1400 drogą elektroniczną

e-mail: przemkow@dzpk.pl lub pocztą tradycyjną.

Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Oddział Legnica, Piotrowice 89; 59-170 Przemków

z dopiskiem:

„Naprawa kładki dydaktycznej na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno”

oraz

„Nie otwierać przed dniem 03 12.2018 r. godz. 1400"

+ adres zwrotny

- Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22. 1. ustawy Pzp;

  - wzór umowy podpisany i parafowany na każdej stronie.

- Termin składania ofert upływa w dniu 03 12. 2018 r. o godz. 1400. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 12. 2018 r. o godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego DZPK O/Legnica, Piotrowice 89; 59-170 Przemków.

### KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena za wykonanie usługi.

- Sposób  obliczania wartości:

Kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%)

Ocena dla kryterium cena będzie następowała wg wzoru:

100

gdzie:

Pc - ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,

Cmin - – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert;

Cn - cena brutto oferty badanej.

3) Ocena końcowa:

Ocenę końcową oferty stanowi ilość punktów A(x) dla danej oferty. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największa ilość punktów.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu.

- Wzór umowy