Zakres prac oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia

1. Zakres prac:
a) przygotowanie i transport budynku gospodarczego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju,
b) montaż budynku gospodarczego na betonowej płycie fundamentowej wykonanej przez Zleceniodawcę w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Specyfikacja techniczna budynku gospodarczego:
a) budynek gospodarczy z wydzielonymi pomieszczeniami o wymiarach: 6000 mm x 5800 mm x 2700/2500 mm (długość x szerokość x wysokość ścian), wysokość wewnętrzna 2600/2500 mm, zgodnie z rysunkiem rzut budynku gospodarczego stanowiącym załącznik nr 2,
b) ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 100 mm, kolor elewacji do uzgodnienia ze Zleceniodawcą, od wewnątrz w kolorze białym,
c) ściany wewnętrzne wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 50 mm, w kolorze białym,
d) dach dwuspadowy wykonany z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 100 mm wraz z orynnowaniem z PCV w kolorze grafit,
e) podłoga wykonana z płyty warstwowej z rdzeniem styropianwym gr. 100 mm + płyta OSB 15 mm + wykładzina PCV 2,2 mm,
f) konstrukcja budynku: płyty warstwowe (blacha ocynkowana malowana proszkowo 0,5mm - styropian 100 mm - blacha ocynkowana malowana proszkowo 0,5mm), kątowniki (blacha stalowa 0,5mm),
g) izolacja: standard płyta warstwowa o gr. 100 mm z rdzeniem styropianowymo o współczynniku przenikania ciepła 0,38W/m2K.

3. W budynku gospodarczym wydzielone pomieszczenia z następującym wyposażeniem:
a) łazienka:
- instalacja elektryczna: gniazdka x 2 szt., włącznik x 1 szt., oświetlenie LED,
- instalacja wentylacyjna: wywietrznik x 1 szt.,
- instalacja wodno - kanalizacyjna,
- kabina prysznicowa 90 cm x 90 cm,
- umywalka 50 cm z baterią i szafką stojącą,
- muszla wc kompakt,
- elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 50 l,
- okno uchylne 50 cm x 50 cm,
- drzwi wewnętrzne 80 cm.
b) kuchnia:
- instalacja elektryczna: gniazdka x 3 szt., włącznik x 1 szt., oświetlenie LED,
- instalacja wentylacyjna: wywietrznik x 1 szt.,
- instalacja wodno-kanalizacyjna,
- okno dwuskrzydłowe PCV 130 cm x 110 cm - 1 szt.,
- aneks kuchenny – szafka zlewozmywakowa 80 cm ze zlewozmywakiem jednokomorowym i baterią + szafka wisząca 80 cm.
c) korytarz
- instalacja elektryczna: rozdzielnia 230, włącznik x 1 szt., oświetlenie LED,
- drzwi zewnętrzne / wejściowe stalowe ocieplone 80 cm – 1 szt.
- drzwi wewnętrzne 80 cm – 1 szt.
d) pomieszczenie nr 1 i nr 2:
- instalacja elektryczna: gniazdka x 2 szt., włącznik x 1 szt., oświetlenie LED,
- okno jednoskrzydłowe PCV 110 cm x 110 cm,
- drzwi wewnętrzne 80 cm.