Opis przedmiotu zamówienia 1

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno – naprawcze ogólnobudowlane, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej  w budynku nr: 10, 11, 16, 25  w Jednostce Wojskowej  Czerwieńsk.

Kod CPV 45000000-7 – roboty budowlane,

Kod CPV 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Roboty będą prowadzone w kompleksie wojskowym położonym na  terenie zamkniętym                  JW  w Czerwieńsku ul. Składowa 10.

Budynek nr 10 (magazyn, stolarnia) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa wynosi - 359m²

 kubatura wynosi  - 1209m³

Rok budowy 1937.

Budynek nr 11 (warsztaty) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa wynosi – 191m²

 kubatura wynosi  - 558m³

Rok budowy 1937.

Budynek nr 16 (agregatornia) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową.

 powierzchnia użytkowa wynosi – 34m²

 kubatura wynosi  - 126m³

Rok budowy 1976.

Budynek nr 25 (hydrofornia) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa wynosi – 63m²

 kubatura wynosi  - 193m³

Rok budowy 1976.

- Zakres robót i usług do realizacji:

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- Wymiana okien drewnianych, stalowych na okna z wysokoudarowego PCW:

• budynek nr 10

- okno jednoskrzydłowe drewniane – (0,88x0,82) - 2 szt

- okno dwuskrzydłowe drewniane – (1,78x1,15) - 7 szt

• budynek nr 11

- okno dwuskrzydłowe drewniane  – (1,47x1,43) - 3 szt

- okno dwuskrzydłowe drewniane – (1,78x1,15) - 2 szt

• budynek nr 25

- okno jednoskrzydłowe stalowe – (1,40x1,00) - 10 szt

- Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z blachy  ocynkowanej, malowanych proszkowo w kolorze brązowym

• budynek nr 25

- parapet (1,43x0,20) – 10 szt,

- Wykucie z muru istniejących ościeżnic drewnianych i stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych drewnianych

• budynek nr 10

- ościeżnica stalowa – 1 szt

- ościeżnica drewniana – 1 szt

- Montaż drzwi zewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych, pełnych wraz z ościeżnicą  i kompletnymi elementami ich wyposażenia

• budynek nr 10

- ościeżnica stalowa + skrzydło drzwiowe (0,87x2,10) – 1 szt

- ościeżnica stalowa + skrzydło drzwiowe (1,25x2,17) – 1 szt

- Wymiana istniejących ościeżnic stalowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi                   i kompletnymi ich elementami wyposażenia na:

• budynek nr 11

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe (0,87x2,10) – 5 szt

• budynek nr 16

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe (2,05x2,50) – 1 szt

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe (1,60x2,16) – 1 szt

• budynek nr 25

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe (2,23x2,10) – 1 szt

- Roboty wykończeniowe: murarsko – malarskie ościeży po zamontowaniu ościeżnic okiennych

a) przygotowanie i uzupełnienie powierzchni tynków i gładzi gipsowych pod malowanie farbami emulsyjnymi,

b) malowanie wnęk ościeży okiennych farbą emulsyjną.

- Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadów drewnianych samochodem samowyładowczym.

- Wymagania ogólne dla materiałów

Ilekroć w dokumentacji pojawią się znaki towarowe, nazwy własne materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub zbliżone (+/- 5%) parametry do tych, jakie zostały określone w dokumentacji i oznaczony jest innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- W czasie wykonywania robót budynki nie będą wyłączone z eksploatacji.

- Harmonogram kolejności wykonywania robót ogólnobudowlanych Wykonawca przedstawi i uzgodni z  przedstawicielem zamawiającego i użytkownikiem przed przekazaniem placu budowy.

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich. Roboty mogą być realizowane w dni robocze:

- poniedziałek - czwartek w godzinach od 730  do 1500

- piątek w godzinach od 730  do 1230

Na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Dowódcy JW.  czas pracy może być zmieniony.

- Wykonawca w celu oszacowania wielkości  oraz zakresu prac przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wymogi w zakresie ochrony fizycznej i ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji umowy na terenie zamkniętym

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o OIN z dnia 5 sierpnia 2010 r (Dz. U. 2019. poz. 742 tj.) przestrzegania przepisów wewnętrznych 44 WOG oraz JW 1517.

- Wykonawca oświadcza, że wie iż umowa na świadczenie przedmiotu zamówienia jest wykonywana na obiekcie/terenie zamkniętym.

- Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca (w zakresie bezpieczeństwa ochrony fizycznej) z tygodniowym wyprzedzeniem wystąpi na piśmie o wydanie przepustek na wejście ludzi i wjazd samochodów na teren kompleksu JW, który jest głównym użytkownikiem, podając:

a) imienny wykaz osób wykonujących robotę budowlaną wraz z numerami dowodu osobistego,

b) markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania robót,

c) terminy wykonania robót,

d) cel wejścia z numerem umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

- Robota budowlana wykonywana będzie wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela  Grupy Zabezpieczenia Czerwieńsk w godzinach pracy.

- Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych (w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów wideo i innych tego typu urządzeń).

- Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania  obrazu i dźwięku jak elektronicznych nośników danych oraz  wykonywanie zdjęć niezbędnych do wykonania roboty budowlanej wydaje w każdym przypadku oddzielnie Dowódca JW, a fotografowanie może odbywać się wyłącznie w obecności przedstawiciela Pionu Ochrony Informacji Niejawnych JW Czerwieńsk lub innej wyznaczonej osoby.

- Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że osoby biorące udział w  realizacji  umowy  posiadają  obywatelstwo  polskie,  a  w  przypadku braku polskiego obywatelstwa przedstawi pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej ( Dz. Urz. MON. 2017,poz. 18).

- Załączniki

- Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

2)  Przedmiar robót.

3)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

## Zał. nr 3 do OPZ

## PROTOKÓŁ Nr………/…… 
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień............................................... |
| --- | --- |
|  | ............................................................................................................................................. |
| 2. | Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu..................................................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 3. | Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym....................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 4. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych ........................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 5. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich ................................ |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 6. | Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac ............................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 7. | Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ..................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 8. | Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.: |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 10. | Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich: |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 11. | Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów: |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 12. | Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa: |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 13. | Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac: |
|  | - po ich zakończeniu: |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | - po 2 godz. |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | - po 4 godz. |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
|  | - po 8 godz. |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 14. | Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ...................................... od godz. ........................ do godz. ........................... |
|  | podpisy członków komisji: |  |
|  | .................................................. |  |
|  | .................................................. |  |
|  | .................................................. |  |

## Załącznik nr 4 do OPZ

## ZEZWOLENIE Nr ……/…… 
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Miejsce pracy ....................................................................................................................... |
| --- | --- |
| 2. | Rodzaj pracy ........................................................................................................................ |
| 3. | Czas pracy, dnia ..................................... od godz. ....................... do godz. ....................... |
| 4. | Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Nr ............. z dnia ................... |
| 5. | Dodatkowe środki zabezpieczające ..................................................................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
| 6. | Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ................ do dnia ................w godz. ................... |
|  | ................................................... tel. ........................ podpis ............................................... |
| 7. | Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego |
| 8. | Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./....... oraz wymagań określonych w zezwoleniu |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. |
|  | godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. ..................................................................... |
|  | .............................................................................................................................................. |
|  | wstrzymujący prace |  | wykonujący prace |
|  | .................................. |  | ................................... |
|  | podpis |  | podpis |