Pakiet nr 5

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Analizator do diagnostyki metodą ELISA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora – 2018 lub nowszy | TAK (podać) |  |
| 2. | Analizator umożliwiający diagnostykę czynników infekcji i chorób autoimmunizacyjnych | TAK (podać) |  |
| 3. | Metodyka badań - immunoenzymatyczna (ELISA) | TAK (podać) |  |
| 4. | System w pełni zautomatyzowany od momentu załadowania próbki do zakończenia badania i wydruku wyników | TAK (podać) |  |
| 5. | Możliwość wykonania 25 dowolnych badań (oznaczeń) w jednej serii pomiarowej | TAK (podać) |  |
| 6. | Wszystkie odczynniki niezbędne do oznaczenia – w jednej kasetce testowej | TAK (podać) |  |
| 7. | Wymagana objętość próbki: 50-150 ul | TAK (podać) |  |
| 8. | Rodzaj próbki: surowica | TAK (podać) |  |
| 9. | Kalibracja testów – stabilna na cały LOT odczynników | TAK (podać) |  |
| 10 | Odczynniki do kalibracji i kontroli poszczególnych parametrów dostępne w zestawach testowych lub oferowane oddzielnie | TAK (podać) |  |
| 11. | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury | TAK (podać) |  |
| 12. | Wbudowana sonda do pobierania próbek | TAK (podać) |  |
| 13. | Pamięć wyników – co najmniej 50 sesji pomiarowych | TAK (podać) |  |
| 14. | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych, | TAK (podać) |  |
| 15. | Wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce | TAK (podać) |  |
| 16. | Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego (Marcel) z dwukierunkową transmisją danych na koszt Wykonawcy | TAK (podać) |  |
| 17. | Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy | TAK (podać) |  |
| 18. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia | TAK (podać) |  |
| 19. | Gwarancja na cały czas dzierżawy aparatu | TAK (podać) |  |
| 20. | Bezpłatne przeglądy techniczne co najmniej raz w roku, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK (podać) |  |
| 21. | Podjęcie naprawy awarii w ciągu 3 dni od jej zgłoszenia (telefonicznie lub poprzez e-mail) | TAK (podać) |  |
| 22. | W przypadku braku możliwości naprawy aparatu przez 7 dni – Wykonawca dostarczy aparat zastępczy | TAK (podać) |  |
| 23. | Urządzenie podtrzymujące zasilanie umożliwiające dokończenie załadowanych badań (UPS) | TAK (podać) |  |
| 24. | Bezpłatna aktualizacja wyposażenia i oprogramowania wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | TAK (podać) |  |
| 25. | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim | TAK (podać) |  |
| 26. | Zapewnienie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na oferowane testy 1 x w roku na koszt Wykonawcy | TAK (podać) |  |

Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………………………......

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy