Załącznik nr 2 do umowy

nr KPRM-III.062.18.2.2022

Wytyczne dla projektanta w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego Aquanet (dalej „AQ”) w ramach zadania pn. ,, Rewaloryzacja Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 lutego do ul. Solnej z uwzględnieniem systemu małej retencji”

- Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w imieniu Zamawiającego i Aquanet S.A. oraz uzyskanie na rzecz Aquanet S.A. pozwolenia wodnoprawnego dla działania pn. „Rewaloryzacja Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 lutego do ul. Solnej z uwzględnieniem systemu małej retencji”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania

    - Dokumenty niezbędne do wystawienia oświadczenia o prawie AQUANET S.A. do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

    - Dokumentacja terenowo – prawna w zakresie umożliwiającym przygotowanie umów obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady korzystania z gruntu podmiotów prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia.

    - Przygotowanie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych do uruchomienia procesu budowlanego oraz pozyskanie decyzji administracyjnych.

  - Dokumentacja geotechniczna

    - Badania kategorii I - dla obiektów liniowych odległość między punktami badawczymi nie może przekraczać 100m licząc po trasie projektowanych kanałów i projektowanego zbiornika, (w przypadku skrzyżowań, rozwidleń i załamań drogi itp. – wykonać dodatkowe odwierty),

    - Dla badań pozostałych kategorii - zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009),

    - Dokumentację należy opracować w takim zakresie szczegółowości aby można było uzyskać:

- dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,

- dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu,

    - Sposób posadowienia rozwiązań retencyjnych winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń hydraulicznych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanych przyłączy oraz zbiornika retencyjnego, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanego materiału. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować AQUANET S.A. w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego Geologa oraz oświadczenie, że ilość wykonanych odwiertów jest wystarczająca.

  - Wytyczne dotyczące małej retencji

    - Proponowany układ systemu retencyjnego i systemu nawadniania przedstawiono na rysunku 2.

    - Wprowadzenie elementów małej retencji powinno być poprzedzone wykonaniem badań gruntowo-wodnych oraz obliczeń hydraulicznych gwarantujących przejęcie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych.

    - Pojemność zbiorników retencyjnych musi być wyznaczona na podstawie obliczeń hydraulicznych, tak aby ich wielkość gwarantowała przejęcie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych.

    - Założenia do wymiarowania zbiorników retencyjnych (miarodajne natężenie deszczu, czas trwania deszczu) należy przedstawić do akceptacji Aquanet S.A.

    - Przelew awaryjny należy przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Miejsce wpięcia przelewu awaryjnego, należy uzgodnić z Aquanet S.A.

    - Zastosowana instalacja doprowadzająca wodę opadową do zbiornika retencyjnego powinna zostać wykonana zgodnie z opracowaniem pt. ,,Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.A.” dostępnymi na stronie internetowej: https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2021/08/2021-WYTYCZNE-13.12.21.pdf.

    - Wody opadowe i roztopowe doprowadzane do zbiorników retencyjnych z terenu objętego opracowaniem należy oczyścić za pomocą separtora.

    - Separator powinien spełniać normy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019 r.  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

    - Projektowane urządzenia retencyjne i nawadniające muszą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa dla użytkowników rewitalizowanego terenu.

    - Elementy retencyjne powinny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. wskazanymi w Załączniku nr 2.1 oraz Wytycznymi zagospodarowania wód  opadowych dla zabudowy wielorodzinnej oraz śródmiejskiej dostępnymi na stronie internetowej www.aquanet-retencja.pl. Wszelkie wątpliwe kwestie dotyczące projektowania urządzeń małej retencji należy uzgadniać z Aquanet S.A.

Rysunek 2. Proponowany układ systemu retencyjno-nawadniającego.

  - Projekt technologiczno-konstrukcyjny urządzeń małej retencji

    - Opis techniczny powinien zawierać szczegółowe przedstawienie całego zamierzenia inwestycyjnego, w którym zobowiązuje się Biuro projektów do przedstawienie szczegółowego schematu budowy projektowanych urządzeń małej retencji.

    - Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inżynierskim opisem urządzeń małej retencji.

    - Rysunki szczegółowe – zakresu uzgodniony w porozumieniu z AQ, do weryfikacji na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

- zbiornik retencyjny

- profil sytemu podczyszczania wód opadowych

- profil przelewu awaryjnego

- profile projektowanych kanałów/przyłączy

- szczegółowe połączenia przyłączy ze zbiornikiem retencyjnym

- szczegóły instalacyjne (np. projektowane studnie)

- plan zagospodarowania terenu z naniesionym uzbrojeniem terenu

- wykazanie kolizji z istniejącą infrastrukturą

    - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonana wg  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Pozwolenie wodno-prawne na:

odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót oraz podstawie wytycznych pozyskanych z AQ.

  - Kosztorys inwestorski

    - Pozycje kosztorysowe muszą być odpowiednio posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robót. Zakres dla zadania inwestycyjnego AQ ma być wyraźnie wyodrębniony.

Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu BP wyśle do „AQUANET” S.A. założenia do kosztorysowania w celu zatwierdzenia.

    - Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może  być wcześniejsza niż 2 m-ce przed datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego – 3 egz. w wersji papierowej

  - Przedmiar robót

    - Przedmiar robót - przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Do przedmiaru należy załączyć oświadczenie, że został on wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawem zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

    - Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony).

- W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- numer STWiOR, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary,

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

- Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. Przedmiar robót powinien grupować roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzględniać w oddzielnych pozycjach robót tymczasowych, które powinny być opisane szczegółowo w STWiOR.

- Projekt powinien zawierać jeden zintegrowany przedmiar robót dla każdego z zakresów, którego stopień szczegółowości powinien być taki, aby przedmiar odpowiadał robotom bez względu na rodzaj zastosowanego materiału.

- Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.

  - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczenie osoby wykonującej badanie gruntu, posiadającej odpowiednie uprawnienia, że liczba odwiertów dla przyjętej kategorii gruntu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz.463 ) jest wystarczająca dla celów wykonania projektu.

  - Oświadczenie projektanta że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej odzwierciedla w stosunku 1:1  wersję papierową.

  - Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z aktualnym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu oraz uprawnienia projektantów.

  - Komplet oryginałów lub poświadczonych za zgodność wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze spisem treści.

  - Spis dokumentacji: „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej.

# Informacje uzupełniające

  - Projekty powinny zawierać rozwiązania zgodne z warunkami technicznymi oraz zapisami określonymi w „Standardach materiałowych sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze działania AQUANET S.A. oraz „Standardach materiałowych obiektów i urządzeń wodociągowych” stanowiących załącznik do opracowania AQUANET S.A. „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne”.

  - Wycena należy uwzględnia koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, wypisów z rejestru gruntów umożliwiających wystawienie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem, opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia budowę lub zgłoszenia i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej, pełnomocnictwa, upoważnienia, nadzór konserwatora zabytków, nadzór archeologiczny  itp.)

  - Wycena uwzględnia koszty wykonania całej dokumentacji w wersji  elektronicznej (w formatach pdf, ath, doc., .xls/xlsx.) w tym również projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami.

  - Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

  - Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzień będący Terminem Wykonania Projektu. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.)

  - Dokumentacja (projektowa wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi) ma zostać przygotowana dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn.zm.)

# 3. Forma opracowania wersji elektronicznej

  - Opracowanie powinno być dostarczone zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD/pendrive (w formacie zgodnym z punktem 3.8)  oraz w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.

  - Wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać w stosunku 1:1 wersję papierową. Jeden tom/egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej powinien stanowić jeden dokument/plik pdf. (Jeżeli w wersji papierowej znajdują się kolorowe rysunki to również w takiej formie powinny znajdować się w wersji elektronicznej).

  - W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej wraz ze spisem treści tj.: „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”.

  - Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron.

  - Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF.

  - Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF).

  - Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach doc, xls/xlsx.

  - Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak DWG albo DXF (lub np. ShapeFile lub GML).

Pliki powinny być:

- w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

- skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu),

- obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne identyfikatory pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML),

- część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne

- warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw referencyjnych.

- każdy rysunek, opis powinien stanowić osobny plik, odpowiednio opisany.

Wymagania ilościowe dla całości dokumentacji w formie elektronicznej – 2 egzemplarze CD/DVD/pendrive:

- dokumentacja terenowo-prawna (pdf)

- kosztorysy inwestorskie (.xlsx lub równoważny i .ath)

- przedmiary (.xlsx lub równoważny i .ath)

- pozostałe opracowania (pdf + doc, .xlsx lub równoważny, dwg, dxf )

- Przekazanie opracowania projektowego

  - Kompletna dokumentacja projektowa dla każdego z zakresów powinna zawierać :

- Inwentaryzację dendrologiczną dla terenu inwestycji – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Dane do przekazania do GEOPOZ zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego (forma elektroniczna) – 1 egz. dla Zamawiającego;

- Wynik badań warunków gruntowo-wodnych  wraz z opisem – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Projekt koncepcyjny rewaloryzacji pasa rozdziału/wewnętrznego Al. Marcinkowskiego wraz z szacunkowymi kosztorysami i przedmiarami robót zgodnie z przekazaną koncepcją autorstwa prof. dr. hab. W. Krzyżaniaka w dwóch wariantach, tj.: – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet

  - Przewidującego równoległe miejsca parkingowe (łącznie do 12mp, w tym odpowiednia liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnościami) w pasie zieleni zgodnie z przekazanym projektem organizacji ruchu – 1;

  - Bez miejsc parkingowych w pasie zieleni zgodnie z przekazanym projektem organizacji ruchu – 2;

- Projekt wstępny-koncepcyjny systemu retencyjnego z zastosowaniem  podziemnego zbiornika oraz infrastruktury doprowadzającej wodę opadową wraz z szacunkowymi kosztorysami i przedmiarami robót  – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Projekt wstępny-koncepcyjny systemu nawadniania z zastosowaniem  dokorzeniowego nawadniania zieleni wraz z szacunkowymi kosztorysami i przedmiarami robót  – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Projekt budowlano-wykonawczy wybranego wariantu zadania inwestycyjnego MP z podziałem na etapowanie (w tym jeden z pieczątką) – 5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Projekt budowlano-wykonawczy systemu retencyjnego z zastosowaniem  podziemnego zbiornika oraz infrastruktury doprowadzającej wodę opadową (zadania inwestycyjnego AQ) – 5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Projekt budowlano-wykonawczy systemu nawadniania z zastosowaniem  dokorzeniowego nawadniania roślin – 5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Zestawienie kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącą– 5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Przedmiar robót dla zadania inwestycyjnego MP – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Przedmiar robót dla zadania inwestycyjnego AQ – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Kosztorysy dla zadania inwestycyjnego MP MP– 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Kosztorysy dla zadania inwestycyjnego AQ – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Projekt zagospodarowania terenu zielenią wraz z programem 3-letniej pielęgnacji dla wybranego wariantu – 3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet

- Projekt ochrony zieleni (POZ) na czas prowadzenia inwestycji wraz z wyznaczeniem stref ochrony drzew (SOD) –  3 egz. dla Zamawiającego oraz  3 egz. dla Aquanet;

- Wizualizacje dla zadania inwestycyjnego MP – wydruk A3 – 3 widoki po 2 egzemplarze każdy

- Wizualizacje dla zadania inwestycyjnego AQ – wydruk A3 – 3 widoki po 2 egzemplarze każdy

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wybranego wariantu zagospodarowania zadania inwestycyjnego MP –  5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego AQ – 5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Informację BIOZ – 5 egz. dla Zamawiającego oraz  5 egz. dla Aquanet;

- Teczka z oryginałami lub kopii potwierdzonych za zgodność wszelkich uzyskanych uzgodnień w tym przekazania danych do GEOPOZ. – 1 egz. dla Zamawiającego oraz  1 egz. dla Aquanet.

- Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (.pdf, .doc, .xls, .dwg), na nośniku CD/DVD/pendrive – 1 egz. dla Zamawiającego oraz  1 egz. dla Aquanet.

Ponadto dokumentacja winna być podzielona funkcjonalnie, tj.: według konkretnych funkcji i branż m.in. nawierzchnie, elementy małej architektury, zieleń

  - Komplet dokumentacji projektowej należy przekazać do Zamawiającego, który następnie przekaże je do koordynatora zadania inwestycyjnego Aquanet S.A. na adres: ul Serbska 3, 61-696 Poznań.

- Uwagi

  - Zobowiązuje się biuro projektów do przekazywania na bieżąco do koordynatora zadania inwestycyjnego Aquanet S.A. kopii wniosków wystąpień, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) oraz do prezentowania rezultatów dotychczasowych prac w postaci koncepcji/projektu na każdym etapie konsultacji.

  - Wniosek składany w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przed złożeniem w urzędzie musi zostać zaakceptowane przez „AQUANET” S.A. W tym celu projektanci zobowiązani są przesłać w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez „AQUANET” S.A. wypełniony wniosek i operat wodno-prawny przed uzyskaniem pozwoleń wodno - prawnych. Wykonawca ma obowiązek przesyłania do wiadomości Zamawiającego wszelkich składanych wniosków i wyjaśnień w przedmiotowych sprawach.

Załączniki:

Załącznik nr 2.1. do umowy - Opinia Aquanet S.A.