Opis przedmiotu zamówienia

- Usługa obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia oględzin oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie KPP Prudnik przy ul. Skowrońskiego 39 obejmującą budynek główny, budynek gospodarczy, infrastrukturę zewnętrzną.

- Szacunkowe ilości punktów pomiarowych:

- sprawdzenie-próba zadziałania wyłącznika  P-POŻ				-     2 szt.,

- sprawdzenie poprawności działania i pomiar natężenia oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego							-   14 stref.,

- badania i pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej		-   32 szt.,

- pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych					-     ?,

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów n.n.,
CCTV, SKD, SSIWN obwodów 1-faz.						- 371 szt.,

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów n.n.,
CCTV, SKD, SSIWN obwodów 3-faz.						-   93 szt.,

- pomiar impedancji pętli zwarcia (sprawdzenie skuteczności
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej)					-1796 szt.,

- sprawdzenie działania i pomiary wyłącznika różnicowo-prądowego 	-  142 szt.,

- Prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością.

Wykonawca w trakcie prowadzonych prac zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wykonawca po zakończeniu prac pomiarowych, dostarczy protokoły z badań i pomiarów
w 2 egzemplarzach.

Wykonawca wykona pomiary za pomocą urządzeń pomiarowych posiadających  aktualne świadectwa wzorcowania, których kserokopie należy dostarczyć wraz z dokumentacją.

Personel wykonujący pomiary musi składać się z dwóch osób. Jedna z osób musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV, których kserokopie należy dostarczyć wraz z dokumentacją.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przed rozpoczęciem prac wykaz pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy z podaniem ich numerów Pesel.

Prace pomiarowe muszą być prowadzone w następujących po sobie dniach roboczych

w godzinach 8.00-15.00.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników, którymi  Wykonawca posługuje się przy wykonaniu pomiarów.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o stwierdzonych nieprawidłowościach w badanych instalacjach.

- Usługa nie obejmuje swoim zakresem wymiany lub napraw elementów instalacji elektrycznej.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wskazanym przez Wykonawcę pracownikom dostęp do instalacji i urządzeń elektrycznych w trakcie prowadzonych prac pomiarowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji instalacji elektrycznej w formie plików PDF lub kserokopii, którą po naniesieniu poprawek należy dołączyć do protokołów z badań i pomiarów. Zamawiający zobowiązuje się również przekazać na prośbę Wykonawcy skan poprzednich protokołów z pomiarów z usuniętymi wynikami i danymi.

- W przypadku braku schematów rozdzielni i tablic Wykonawca sporządzi ich schemat ideowy wraz z opisem obwodów.

- Podane ilości poszczególnych punktów pomiarowych są wielkościami wynikającymi z aktualnej dokumentacji pomiarowej. Ilości punktów mogą być zarówno mniejsze jak 
i większe.

Koszt wykonania usługi, należy przedstawić dla szacowanej ilości punktów pomiarowych.

Koszt usługi może ulec zmianie w przypadku innej ilości punktów pomiarowych niż szacowana oraz sporządzeniu kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, zawierającego jednakowe narzuty jak w kosztorysie ofertowym i opartym na właściwej pozycji Katalogu Nakładów Rzeczowych.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczenie  protokołów z badań i pomiarów
w 2 egzemplarzach, sprawdzenie i akceptacja przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji oraz podpisanie przez przedstawicieli stron Protokołu odbioru robót.

- Termin wykonania usługi do 18.12.2019r.