Toruń, dnia 12 czerwca 2023 r.

FZ.38.111.2023TK

L.Dz. FZ.159.2023

Platforma zakupowa

Open Nexus

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa fabrycznie nowej przerzucarki bramowej samojezdnej do pryzm kompostowych do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – Oczyszczalnia Ścieków „ Centralna”, ul. Szosa Bydgoska 49.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonymi pytaniami do SWZ :

„ Wskazuję, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. Stanowi to naruszenie m.in. §4 pkt. III Regulaminu udzielania zamówień nadostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.

Wymagania wskazane w Opisie Technicznym (str. 17 i 18 SWZ) spełnia tylko jedna maszyna dostępna 
na europejskim rynku - Backhus A50 firmy Eggersmann.

Już same wymagania dotyczące minimalnej wielkości pryzmy i maksymalnej szerokości maszyny powodują całkowitą eliminację konkurencyjnych maszyn:

- I.2. Szerokość pryzmy (katalogowa dla oferowanego modelu) 5,0 - 5,2 m.

- I.3. Wysokość pryzmy (katalogowa dla oferowanego modelu) min. 2,4 m.

- I.5. Szerokość zewnętrzna maszyny: maks. 6,0 m.

Wymiary te odpowiadają parametrom maszyny  Backhus A50, którą charakteryzują wartości: 5,0 m szerokości pryzmy i 2,4 m wysokości pryzmy.

Maszyny konkurencyjnych firm spełniające wymóg punktu I.5 cechują minimalnie odbiegające parametry np.:

- maszyna Menart - SPM-47 – 4,9 m szerokości pryzmy

- maszyna Komptech - Topturn X5000 – 2,3 m wysokości pryzmy przy 5,0 m szerokości pryzmy.

Oznacza to, że oferty konkurencyjne wobec maszyny Backhus A50 firmy Eggersmann są wyeliminowane 
z przetargu, gdyż odbiegają wymiarami od wymagań SWZ o mniej niż 5%! Nieznaczna zmiana wymagań 
w zakresie rozmiarów, może pozwolić na realną konkurencję w przetargu, przy czym nie jest konieczna zmiana dotycząca wydajności.

Wymaganiem ograniczającym konkurencję bez wystarczającego uzasadnienia technicznego jest przystosowanie do pracy w temperaturze do -150C (pkt. I.13.). Temperatury poniżej -100C zdarzają się obecnie na Niżu Środkowopolskim jedynie incydentalnie, a praca maszyn w tych temperaturach jest generalnie niewskazana ze względów BHP. Stąd też wystarczający, a nie ograniczający konkurencji jest wymóg przystosowania do pracy w temperaturze do -100C.

Kolejnym czynnikiem ograniczającym konkurencję są wymagania dotyczące prędkości obrotowej wału (pkt. II.4.). Zgodnie z tym punktem wał musi osiągać prędkość obrotową 210 obr/min. Nota bene jest to maksymalna prędkość obrotowa maszyny Backhus A50 firmy Eggersmann. Maksymalna prędkość obrotowa wału nie ma istotnego znaczenia dla wydajności i sposobu eksploatacji maszyny. Z tego względu wymagania te mogą - bez żadnego wpływu na korzystanie z maszyny – zostać obniżone o 10% tj. do 190 obr/min.

W związku z powyższym zapytanie: czy Zamawiający w celu umożliwienia uczciwej konkurencji jest gotów zmienić Opis Techniczny w taki sposób, że poniższe punkty Opisu Technicznego przyjmą proponowane brzmienie?

- I.2. Szerokość pryzmy (katalogowa dla oferowanego modelu) 4,9 m - 5,2 m.

- I.3 .Wysokość pryzmy (katalogowa dla oferowanego modelu) min. 2,3 m. W przypadku maszyn 
z podnoszoną bramą Zamawiający poprzez wysokość pryzmy rozumie jej wysokość dla maszyny 
w pozycji z maksymalnie opuszczoną bramą w kierunku podłoża.

- I.4.Pole przekroju pryzmy min. 5,75 m2 (liczony wg wzoru na pole trójkąta: P = 0,5 x szer. pryzmy x wys. pryzmy).

- I.13. Przerzucarka przystosowana do pracy w minimalnym  zakresie temperatur od -10 °C do +40 °C, temperatura pryzm do około 80°C.

- II. 4. Prędkość obrotowa wału regulowana bezstopniowo w zakresie minimum 0-190 obr/min. przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku podczas pracy pod obciążeniem.

Ponadto całkowicie nieuzasadnione technicznie jest zawarte w pkt. III.13. wymaganie, aby maszyna wyposażona w kabinę operatora trwale zamocowaną w górnej części korpusu (ramy) maszyny. Trwałe mocowanie kabiny to przestarzałe rozwiązanie techniczne, które jest wypierane przez nowoczesną kabinę opuszczaną. Zastosowanie kabiny opuszczanej  zasadniczo podwyższa bezpieczeństwo pracy, gdyż eliminuje element wchodzenia i schodzenia ze schodów, na których występuje znaczne ryzyko pośliźnięcia. Ze względu na środowisko pracy maszyny, schody są przez przeważający czas mokre a w chłodnej porze roku często oblodzone. W związku z powyższym zapytanie: Czy Zamawiający jest gotów zmienić Opis Techniczny w taki sposób, że poniższe punkty Opisu Technicznego przyjmą proponowane brzmienie?

III. 13. Maszyna wyposażona w opuszczaną na ziemię kabinę operatora.

Dodatkowo w §4 ust. 2 projektowanej umowy przewiduje udzielenie gwarancji na 24 miesiące bez limitu motogodzin. Powszechnie stosowanym standardem rynkowym jest stosowanie limitu motogodzin. 
W związku z tym zapytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące zmiany projektowanego §4:

- w ust. 2. : Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy w zakresie całej maszyny od daty odbioru przedmiotu umowy z limitem 2.000 wypracowanych motogodzin.

- w ust. 4. Wykonawca udziela rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na okres obowiązywania gwarancji zgodnie z ust.2.

W razie negatywnej odpowiedzi, proszę o odpowiedź na pytanie: Jakie jest przewidywane średniomiesięczne obciążenie maszyny (mth/m-c)?

W przypadku wprowadzenia zmian do SWZ uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert 
o przynajmniej 7 dni.”

Zamawiający działając na podstawie § 4 pkt. VII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o., odpowiada jak niżej:

Zamawiający na podstawie § 4 pkt. VII ust 5. Regulaminu, modyfikuje treść SWZ w załączniku nr 1 A SWZ  - Formularz -szczegółowy  (opis oferowanej przerzucarki ) tabela, w następujący sposób:

| Pkt. | Było | Jest |
| --- | --- | --- |
| I.2. | Szerokość pryzmy (katalogowa dla oferowanego modelu) 5,0 - 5,2 m. | Szerokość pryzmy 4,9m-5,2m. |
| 1.3 | Wysokość pryzmy (katalogowa dla oferowanego modelu) min. 2,4 m. (....) | Wysokość pryzmy min. 2,3 m. |
| 1.4 | Pole przekroju pryzmy min. 6,0 m2 (liczone wg wzoru na pole trójkąta: P = 0,5 x szer. pryzmy x wys. pryzmy). | Pole przekroju pryzmy minimum 5,75 m2 (liczone wg wzoru pole trójkąta : P=0,5 x szerokość pryzmy x wysokość pryzmy). |
| I.13 | Przerzucarka przystosowana do pracy w minimalnym zakresie temperatur od -15 °C do +40 °C, temperatura pryzm do około 80°C.. | Przerzucarka przystosowana do pracy w zakresie temp. od -10°C do + 40 °C, temperatura pryzm do około 80 °C. |
| II.4 | Prędkość obrotowa wału regulowana bezstopniowo w zakresie minimum 0-210 obr/min. przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku podczas pracy pod obciążeniem. | Prędkość obrotowa wału regulowana bezstopniowo w zakresie min 0-190 obr/min. przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku podczas pracy pod obciążeniem. |
| III.13. | Maszyna wyposażona w kabinę operatora trwale zamocowaną w górnej części korpusu (ramy). | Maszyna wyposażona w kabinę operatora trwale zamocowaną w górnej części korpusu (ramy). Zamawiający dopuszcza kabinę opuszczaną na ziemię. |
| Umowa | Było | Jest |
| §4 ust.2 | Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy w zakresie całej maszyny bez limitu wypracowanych motogodzin od daty odbioru przedmiotu umowy. | Okres gwarancji ustala się na 24 miesięce w zakresie całej maszyny od daty odbioru przedmiotu umowy z limitem 2.000 wypracowanych motogodzin. |
| §4 ust.4 | Wykonawca udziela rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na okres obowiązywania gwarancji zgodnie z ust.2. | Zamawiający nie uwzględnia proponowanych zmian w zapisach umowy. |

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.06.2023r. godz.11.00.

i”.