# Załącznik Nr 1 do aukcji.

# Sędziszów, dnia  08.02.2019r.

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

ul. Przemysłowa 9

28-340 Sędziszów

woj. świętokrzyskie

tel. 0,41 38-11-073

www.sefako.com.pl

- Wymagania dla trójników:

- Wykonanie  EN10253-2 (najnowsze wydanie).

- Wytwórca  musi posiadać uprawnienia do ich produkcji zgodnie z Dyrektywą PED2014/68/EU  (stosowny zapis na ateście).

- Wymagany atest 3.1 w języku czeskim i angielskim.

- Wymagany materiał produkcji krajów UE

- Pozostałe wymagania dotyczące aukcji:

- Projektant nie wyraża zgody na żadne zmiany gatunku materiałów

- Za przekroczenie terminów określonych w zamówieniu  - 1% kar umownych liczonych od całości kontraktu za każdy dzień opóźnienia max 10%.

- DAP Incoterms 2010, Sefako S.A.; 28-340 Sędziszów, Przemysłowa 9