Załącznik nr 1A do SWZ

MIASTO BIELSK PODLASKI

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ………………………………………………………………………………

Siedziba (adres) Wykonawcy  ……………………………………………………………………………

NIP ……..……………………… REGON …………………..……… KRS …………………………..…

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………….………………

tel. …………..….……………………………  e-mail: ……………………………………………………

Rodzaj Wykonawcy*: □ mikroprzedsiębiorstwo1, □ małe przedsiębiorstwo1, □ średnie przedsiębiorstwo1, □ jednoosobowa działalność gospodarcza, □ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, □ inny rodzaj.

1 w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Dostawa 2 szt. mobilnych ładowarek do autobusów elektrycznych w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny 
i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ wraz z załącznikami za cenę ofertową:

netto zł/szt. ………………………. x 2 szt. = ……………………………… zł netto

+ podatek VAT (……%) …………………… zł = brutto ………………………………… zł

słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………

- Zamówienie zrealizujemy w terminie: do 130 dni od dnia podpisania umowy.

- Na dostarczony sprzęt zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres: ……… miesięcy

Uwaga: W przypadku braku wskazania powyższej informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji, tj. 36 miesięcy zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdz. 21 SWZ.

- Specyfikacja oferowanej ładowarki:

marka: ………………………., model/typ: …………………………, rok produkcji: ………………

(w każdej rubryce należy wypełnić lub wykreślić/zaznaczyć spełnienie wymaganych parametrów)

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry oferowanych ładowarek * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażone w minimum dwa przewody ładowania zakończone wtykiem CCS Combo typ 2 zgodne z IEC62196-3 lub równoważne, działające niezależnie w przypadku awarii lub mechanicznego uszkodzenia jednego z pistoletów | tak / nie |
| 2. | Moc ładowania plug-in 60kW przy ładowaniu jednego autobusu i 2 x 30kW przy jednoczesnym ładowaniu dwóch autobusów | … |
| 3. | Wybór ilości pojazdów ładowanych jednocześnie (jedno, bądź dwa wyjścia aktywne) za pomocą przełącznika/ przycisk/ panelu dotykowego | tak / nie |
| 4. | Ładowanie dostosowane do pracy ciągłej | tak / nie |
| 5. | Wyposażone w panel sterowniczy/informacyjny, podający informację o trybach pracy ładowarki mobilnej takich jak: | tak / nie |
|  | gotowość (oznacza sprawność urządzenia przed rozpoczęciem procesu ładownia) | tak / nie |
|  | ładowanie (oznaczające trwanie procesu ładowania pojazdu) | tak / nie |
|  | alarm (informujący o przerwaniu procesu ładowania) | tak / nie |
|  | wyjścia aktywne | tak / nie |
| 6. | Główny panel sterujący umożliwiający odczyt parametrów ładowania, wstępną diagnozę urządzenia jak i diagnozę procesu ładowania autobusu obejmująca takie parametry jak: | tak / nie |
|  | diagnoza zasilania wejściowego ładowarki mobilnej | tak / nie |
|  | sygnalizacja usterki ładowarki mobilnej | tak / nie |
|  | sygnalizacja awarii ładowarki mobilnej | tak / nie |
|  | sygnalizacja awarii izolacji | tak / nie |
|  | sygnalizacja błędu ładowania | tak / nie |
| 7. | Załączenie ładowarki mobilnej zabezpieczone przed jej użyciem przez osoby nieupoważnione | tak / nie |
| 8. | Konstrukcja każdej z ładowarek mobilnych uniemożliwiająca ingerencję osób trzecich | tak / nie |
| 9. | Każda z klap serwisowych zabezpieczona przed otwarciem przez osoby nieupoważnione za pomocą zamka patentowego | tak / nie |
| 10. | Konstrukcja ładowarki mobilnej odporna na korozję i czynniki zewnętrzne | tak / nie |
| 11. | Wyposażone w automatyczną identyfikację pojazdu po podłączeniu do ładowarki i zezwolenie na ładowanie dla uprawnionego pojazdu przez przypisanie numeru VIN autobusu do systemu ładowania | tak / nie |
| 12. | Napięcie zasilania: trójfazowe 400V -10% +10% AC, 50Hz | … |
| 13. | Moc przyłączeniowa nie mniejsza niż 60 kW | … |
| 14. | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 1x60kW / 2x30kW | … |
| 15. | Moduły mocy: minimalna moc pojedynczego modułu mocy: 10kW | … |
| 16. | Moduły zabudowane w sposób umożliwiający ich wymianę bez konieczności demontażu z miejsca pracy | tak / nie |
| 17. | Wymagany prąd ładowania: 1x100A | … |
| 18. | Napięcie wyjściowe: 200-750V DC | … |
| 19. | Złącze przyłączeniowe: plug-in systemu CCS Combo typ 2 zgodne z IEC62196-3 lub równoważne | … |
| 20. | Proces ładowania zgodny z normami IEC 61851, DIN 70121, protokół komunikacji ISO/IEC 15118 lub równoważny | … |
| 21. | Sprawność dla mocy znamionowej: ⩾ 95% | … |
| 22. | Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -30°C (-250C) do +50°C | … |
| 23. | Stopień ochrony IP 54 dla urządzenia | … |
| 24. | Parametry obudowy: | - |
|  | Konstrukcja poszycia gwarantująca trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi | tak / nie |
|  | Wyposażona w porty / gniazda dokujące wtyczki przewodu ładowania plug-in, zabezpieczające przed upadkiem wtyczki | tak / nie |
|  | Wyposażona w wieszaki służące do zwinięcia przewodu ładowania wykonane ze stali nierdzewnej | tak / nie |
|  | Każda z klap serwisowych zabezpieczona przed otwarciem przez osoby nieupoważnione za pomocą zamka patentowego bądź innego systemu zapewniającego bezpieczeństwo. Wymaga się, aby system zamknięć był jednakowy we wszystkich dostarczonych ładowarkach typu plug-in. Oznacza to, że jeden klucz bądź kod w zależności do zastosowanego zabezpieczenia będzie pasował do otworzenia wszystkich klap serwisowych wszystkich dostarczonych mobilnych urządzeń ładujących | tak / nie |
|  | Poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 75 dB | … |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto, podana w niniejszym formularzu, zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Informujemy, iż wybór naszej oferty:

1)	nie będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług,*

2)	będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy  o podatku od towarów i usług  w zakresie jak niżej.*

Następujący rodzaj (nazwa) towaru lub usług będzie prowadził do powstania Zamawiającego obowiązku podatkowego:

a)	………………… o wartości  netto …………… stawka podatku od towarów i usług …………

b)	………………… o wartości  netto …………… stawka podatku od towarów i usług …………

- Zamówienie zamierzamy:

1)	wykonać  bez udziału podwykonawców;*

2)	niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom: *

…………………………………………………………………………………………………………         ……………………….…………………………..…...…..……………………………………………

zakres prac powierzonych podwykonawcy             nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawiciel podwykonawcy

- Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Do oferty załączono następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

……………………………, dnia …………………………

/miejscowość/

*   niepotrzebne  wykreślić, wypełnić lub wykreślić i wypełnić

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).