OPIS DO PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ DLA INWESTYCJI

PT.: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE”- ETAP 1

INWESTOR:

POWIAT PRUSZKOWSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU
UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

KOLORYSTYKA WNĘTRZ

- STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA:

  - DRZWI PŁYCINOWE:

Drzwi płycinowe projektuje się w okleinie z laminatu, w kolorze  szarym, zbliżonym do RAL 7043 i sposobie wykończenia powierzchni: połysk.

  - DRZWI STALOWE, ORAZ ŚCIANKI ALUMINIOWO - SZKLANE:

Projektuje się w kolorze naturalnego aluminium i blachy, kolor zbliżony do RAL 9006. Szklenie w drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych – szkło mleczne, w pozostałych drzwiach oraz ściankach - szkło bezbarwne.

Okucia drzwi nierdzewne matowe.

okleina w kolorze RAL 7043		  aluminium w kolorze zbliżonym do

RAL 9006

- WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:

Komunikacja, hol główny:

- ściany malowane farbą LATEKSOWĄ kolor biały.

- słupy w komunikacji malowane farbą lateksową w różnych kolorach w zależności od kondygnacji: na parterze – kolor żółty, zbliżony do RAL 1018; na pierwszym piętrze – kolor zielony, zbliżony do RAL 6019; na drugim piętrze – kolor pomarańczowy, zbliżony do RAL 1017; na trzecim piętrze – kolor fioletowy, zbliżony do RAL 4005.

Toalety:

- do wysokości 210cm, płytki ceramiczne o wym. 30x30 cm, w kolorze szarym, powyżej farba AKRYLOWA, kolor biały.

Węzły szatniowe:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały.

Hala garażowa:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały.

Sale lekcyjne:

- ściany malowane farbą LATEKSOWĄ kolor biały.

Pokój nauczycielski:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały.

Biblioteka, czytelnia:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały.

Aula:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały oraz farbą AKRYLOWĄ w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7043.

Sekretariat i gabinet dyrektora:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały.

Izba pamięci, radiowęzeł:

- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały.

Płytka ceramiczna w kolorze szarym

- WYKOŃCZENIE POSADZEK:

Komunikacja wewnętrzna, hol główny:

- płyty gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie ścieralności; 30x60 cm cokół 10 cm. Kolorystyka i układ fug jak na rysunkach, gresy projektuje się w kolorze szarym.

Węzły szatniowe:

- płyty gresowe 60x60cm, antypoślizgowa o V klasie ścieralności, kolor szary w różnych odcieniach, jak na rysunkach, cokół 10 cm.

Toalety:

- płytki ceramiczne 30x30 cm, antypoślizgowe, kolor szary.

Hala garażowa:

- posadzka betonowa, utwardzana powierzchniowo, naturalny odcień betonu.

Sale lekcyjne:

- wykładzina PCV w różnych kolorach zależnie od kondygnacji:

- na parterze – kolor jednolity szary, zbliżony do RAL 7040;

- na pierwszym piętrze w części wejściowej sali kolor zielony, zbliżony do RAL 6019, w drugiej części kolor szary, zbliżony do RAL 7040;

- na drugim piętrze w części wejściowej sali kolor pomarańczowy, zbliżony do RAL 1017, w drugiej części kolor szary, zbliżony do RAL 7040;

- na trzecim piętrze w części wejściowej sali kolor fioletowy, zbliżony do RAL 4005, w drugiej części kolor szary, zbliżony do RAL 7040.

Pokój nauczycielski:

- w części szatniowej wykładzina PCV w dwóch odcieniach szarości zbliżonych do RAL 7040 oraz RAL 7005

- w części pokoju socjalnego wykładzina PCV w dwóch kolorach: zielonym zbliżonym do RAL 6019 oraz szarym zbliżonym do RAL 7005

- w pozostałej części pokoju nauczycielskiego wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7005.

Biblioteka, czytelnia:

- wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7011 z elementami w kolorach fioletowych zbliżonych do RAL 5022 i RAL 4007.

Aula:

- wykładzina PCV w kolorze kremowym zbliżonym do RAL 1001.

Sekretariat i gabinet dyrektora:

- wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7005.

Izba pamięci:

- wykładzina PCV w dwóch kolorach: szarym, zbliżonym do RAL 7040 i zielonym, zbliżonym do RAL 6019

Pokój samorządu uczniowskiego:

- wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7040.

Radiowęzeł i serwerownia:

- wykładzina elektrostatyczna w kolorze fioletowym.

Gres w kolorze szarym

Płytka ceramiczna w kolorze szarym

6.SUFITY:

Sufit modułowy 60x60cm z częściowo widocznym rusztem nośnym ukrytym w przestrzeniach pomiędzy płytami, klasa dźwiękochłonności A, panel sprasowana - wełna szklana z powłoką dającą optymalne pochłanianie dźwięku, wymiary: 600x600x20mm, krawędź DS - ukryta, demontowalna, konstrukcja - kątownik przyścienny modułowy, biały, pozwalający na stabilny montaż profili poprzecznych, wycięcia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko deformacji płyt leżących blisko konstrukcji, płyty demontowalne do dołu, izolacyjność dźwięku: dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 85% (kolor biały 500), odporność ogniowa - niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia; płyty dają łatwą możliwość dostępu do przestrzeni międzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dołu, 
bez możliwości rozsuwania się profili poprzecznych względem kątownika przyściennego.

WYPOSAŻENIE ORAZ UMEBLOWANIE

## SZAFKA UBRANIOWA, PODWÓJNA- 254 sztuk.

Podwójna szafa ubraniowa o wymiarach 180x30x50cm, korpus i drzwi szafy w kolorze RAL 7024. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, drzwi perforowane.

## SZAFKA UBRANIOWA, POJEDYNCZA- 64 sztuki.

Pojedyncza szafa ubraniowa o wymiarach 180x30x50cm, korpus oraz drzwiczki szafy w kolorze RAL 7035. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, drzwi perforowane.

## BIURKO NAROŻNE- 4 sztuki.

Projektuje się biurko narożne wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę, szuflady i półki. Kolorystyka- orzech milano.

## 3A. BIURKO NAROŻNE- 1 sztuka.

Projektuje się biurko narożne wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę, szuflady i półki. Kolorystyka- orzech milano. Biurko zaokrąglone z jednej strony, przód zabudowany płytą laminowaną.

- KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE- 22 sztuki.

Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.

Podłokietnik z tworzywa sztucznego.

Mechanizm ruchomy CPT.

Podstawa jezdna (pięcionóg) nylonowa.

Kolor: czarny.

- STÓŁ KONFERENCYJNY- 1 sztuka.

Stół prostokątny o wymiarach 360x120cm. Blat drewniany w kolorze orzech milano. Nogi stołu chromowane.

- KRZESŁA PRZY STOLE KONFERENCYJNYM- 12 sztuk.

Krzesła konferencyjne z oparciem oraz siedziskiem tapicerowanym w kolorze ciemny grafit.

Krzesło na metalowej ramie oraz czterech nogach- wykończenie chrom.

- FOTEL TAPICEROWANY- 5 sztuk.

Projektuje się fotel tapicerowany. Korpus drewniany. Obicie materiałowe. Kolor- odcienie beżu.

7A. KOMPLET WYPOCZYNKOWY- 1 sztuka.

Komplet wypoczynkowy, tapicerowany. W skład kompletu wchodzi: sofa 3- osobowa oraz fotel.

Meble wykonane na sprężynie falistej. Obicie materiałowe. Kolor- odcienie beżu.

- STOLIK SZKLANY- 1 sztuka.

Stolik prostokątny na stalowych nogach i ramie, chromowany.

Blat- szkło hartowane.

- SZAFA ZAMYKANA, BIUROWA- 18 sztuk.

Drewniana szafa biurowa, dwuskrzydłowa. Wyposażona w zamek patentowy.

Kolor: okleina w kolorze szarym.

Wymiary: 90x50x200cm.

9A. SZAFA ZAMYKANA, BIUROWA- 1 sztuka.

Drewniana szafa biurowa, jednoskrzydłowa. Wyposażona w zamek patentowy.

Kolor: okleina w kolorze szarym.

Wymiary: 50x50x200cm.

- REGAŁ METALOWY- 46 sztuk.

Regał wykonany ze stali ocynkowanej.

Wymiary: 80x40x200cm.

- KOMODA NISKA, ZAMYKANA- 3 sztuki.

Projektuje się komody niskie, zamykane, okleina w kolorze białym.

Szafki wyposażone w zamek patentowy.

Wymiary: 60x40x80cm (szerokość x głębokość x wysokość).

- KOZETKA LEKARSKA- 1 sztuka.

Wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym.

Tapicerka skóropodobna.

- PARAWAN MEDYCZNY, DWUSKRZYDŁOWY- 1 sztuka.

Wymiary: 170x200cm.

Parawan łączony za pomocą zatrzasków. Wyposażony w układ jezdny, pokrętło blokujące, zasłony.

- BIURKO- 1 szt.

Biurko drewniane o wymiarach blatu 140x70cm. Płyta melaminowana, w klasie higieniczności E1. Nogi stalowe, malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do naturalnego aluminium RAL 9006.

- KRZESŁO- 10szt.

Krzesło metalowe. Siedzisko wykonane z polipropylenu, podstawa z chromowanego metalu.

Kolor biały.

- STÓŁ- 2 szt.

Stół drewniany, laminowany. Kolor biały, połysk.

- STÓŁ OKRĄGŁY- 5 sztuk.

Stolik okrągły, laminowany.

Kolor dąb sonoma.

Średnica 100cm.

- STÓŁ TRÓJKĄTNY- 5 sztuk.

Stolik trójkątny, laminowany.

Kolor dąb sonoma.

- KRZESŁO- 28 sztuk.

Krzesło drewniane (nogi), bukowe.
Materiał siedziska- tworzywo sztuczne.

- ŁAWKA NA KORYTARZU- 25 sztuk.

Ławka korytarzowa bez oparcia. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7024. Siedzisko drewniane- dąb sonoma.

- STÓŁ  W POKOJU SOCJALNYM- 1 szt.

Stół drewniany, laminowany. Kolor- dąb sonoma. Wymiary 90x200cm.

- STÓŁ  W POKOJU NAUCZYCIELSKIM- 12 szt.

Stół drewniany, laminowany, nogi . Kolor- dąb sonoma. Wymiary 120x120cm.

- KRZESŁA BIUROWE TAPICEROWANE- 48 szt.

SIEDZISKO I OPARCIE- szerokie siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,

RAMA- stalowa – chromowana,

PODŁOKIETNIKI- stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami,

INNE WŁAŚCIWOŚCI- możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.),

- STÓŁ- 13 szt.

Stół drewniany, laminowany. Nogi stalowe, chromowane. Kolor blatu- dąb sonoma.

Wymiary 150x60cm.

- STÓLIK SZKOLNY- 1-OSOBOWY- 32 szt.

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm. Kolor- dąb sonoma lub zbliżony. Wymiary 50x70cm.

- STÓLIK SZKOLNY- 2-OSOBOWY- 161 szt.

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm. Kolor- dąb sonoma lub zbliżony. Wymiary 50x130cm.

- STÓLIK SZKOLNY- 3-OSOBOWY- 20 szt.

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm. Kolor- dąb sonoma lub zbliżony. Wymiary 50x180cm.

- KRZESEŁKO SZKOLNE- 414 szt.

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Siedzisko i oparcie- płyta wiórowa gr. 8mm. Kolor- dąb sonoma lub zbliżony. Wyposażone w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

- REGAŁ DREWNIANY, OTWARTY- 66 szt.

Projektuje się regał biurowy otwarty, laminowany. Kolor dąb sonoma. Wymiary: 90x50x200cm.

- SZAFA SOCJALNO- GOSPODARCZA- 5 szt.

Projektuje się szafę socjalno- gospodarczą na środki czystości.

Wymiary: 180x60x50cm (wysokość x szerokość x głębokość).

- BIURKO DREWNIANE- 2 szt.

Biurko drewniane. Kolor- dąb sonoma. Wymiar 120x60cm.

- WIESZAKI MOBILNE NA KÓŁKACH- 10 szt.

Wieszak długości 200cm. 50haków na jednym wieszaku.

- TABLICA MAZAKOWA- 13 szt.

Tablica w ramie aluminiowej, anodowanej. Powierzchnia tablicy z wysokiej jakości blachy w kolorze białym.

Wymiary 170x120cm.

- TABLICA INTERAKTYWNA- 13 szt.

Tablica w technologii optycznej, z powierzchnią ceramiczną umożliwiająca obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika.

Wymiary 170x120cm.

- ŁAWKA W GARDEROBIE- 2 szt.

Projektuje się ławkę na stelażu stalowym. Siedzisko laminowane- dąb sonoma. Wymiary 480x60cm.

- LADA PRZY PORTIERNI- 1 szt.

Lada drewniana, laminowana w kolorze dąb sonoma.

- LADA PRZY BUFECIE- 1 szt.

Lada drewniana, laminowana w kolorze dąb sonoma.

- LADA PRZY SEKRETARIACIE- 1 szt.

Lada drewniana, laminowana w kolorze orzech milano.

Lada z funkcją przejścia po podniesieniu części blatu- szerokość 100cm.

ARMATURA ŁAZIENKOWA ORAZ KUCHENNA

## UMYWALKA Z ARMATURĄ WPUSZCZANA W BLAT- 31 sztuk.

Kształt owalny. Wymiar: 55 cm szerokość, 46 cm głębokość.

## PISUAR – 10 szt.

Dopływ z tyłu, odpływ poziomy.

## LODÓWKA – 4 szt.

Lodówka w kolorze białym.

- LUSTRA W ŁAZIENKACH NAD UMYWALKAMI.

Projektuje się lutro wklejane na ścianie nad umywalkami.

Wysokość tafli lustra- 110cm.

Łączna długość- 32mb

## LUSTRA W ŁAZIENKACH NAD UMYWALKAMI DLA OSÓN NIEPEŁNOSPRAWNYCH- 4szt.

Projektuje się lustra nad umywalkami dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 60x60cm, mocowane do ściany, uchylne w ramie z rury 25mm ze stali nierdzewnej.

## Ł. Elektryczne suszarki do rąk - 24 SZT.

| napięcie zasilające: | 230V |
| --- | --- |
| poziom hałasu - praca: | 70dB |
| moc grzewcza: | 2500W |
| poziom hałasu - suszenie: | 70dB |
| zasięg czujnika: | 5-20 cm |
| temperatura powietrza: | >54 st. C |
| prędkość powietrza: | 108 km/h |
| średni czas suszenia: | 15-20 sek. |
| wymiary: | 230x265x210 |
| klasa ochrony: | II |

## UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY – 37 SZT.

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej.

## DOZOWNIK DO MYDŁA – 43 szt

Dozownik do mydła wykonany ze stali nierdzewnej.

## KOSZ NAŚCIENNY- 20 szt.

Na odpadki hig., zamykany, pojemność 7l, ze stali nierdzewnej, matowy, wymiary: 285 x 234 x 107 mm.

Opracował:

mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

nr upr. arch. WP-OIA/OKK/UpB/48/2008