Załącznik nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem  zamówienia  jest  wymiana  zewnętrznej  stolarki   drzwiowej     w budynku Szpitala w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/, a w szczególności:

    - dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany;

    - zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i rozprzestrzenianiem się brudu;

    - demontaż istniejącej  stolarki  drzwiowej wraz z wykuciem ościeżnic;

    - montaż stolarki drzwiowej aluminiowej - specyfikacja stolarki do wymiany stanowi załącznik nr 1A do SWZ ;

    - obróbka murarska, prace wykończeniowe w tym uzupełnienie ubytków tynków;

    - dwukrotne malowanie wewnętrznych ościeży okiennych i drzwiowych białą farbą emulsyjną;

    - dwukrotne malowanie zewnętrznych ościeży drzwiowych farbą elewacyjną w kolorze obecnej struktury;

    - oczyszczenie nowej stolarki po pracach montażowych i wykończeniowych;

    - wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;

    - wywóz i utylizacja gruzu, śmieci i materiałów z demontażu;

    - doprowadzenie terenu prac do należytego stanu i porządku.

  - Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadać certyfikat zgodności i oznakowanie „CE” lub

„B”.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Materiały do realizacji prac określonych umową, spełniające wymagania Zamawiającego, dostarcza Wykonawca.