Załączniku nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi i nie spełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowany przedmiot zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Uwaga - zmiana z dn. 08.102.021 r. tolerowany zakres objętości próbek: > 10 ml

| Parametry | Minimalne oczekiwania zamawiającego |
| --- | --- |
| Homogenizator |
| zasilanie | 230 V, 50-60Hz |
| tolerowany zakres objętości próbek | > 10 ml |
| moc | 300-500 W |
| częstotliwość | 24 kHz |
| amplituda regulowana w zakresie | 20-100% |
| automatyczne dostosowanie częstotliwości pracy | Tak |
| praca pulsacyjna | 0 - 100% czasu homogenizacji |
| wbudowany port LAN do podłączenia do sieci komputerowej laboratorium | Tak |
| możliwość zbierania danych i zdalnego sterowania | Tak |
| wbudowany port karty Flash wraz z kartą | możliwość rejestracji parametrów pracy bez podłączenia komputera |
| czujnik temperatury | Tak |
| ochrona przed pracą "na sucho" | Tak |
| stopień ochrony | IP20 |
| końcówka homogenizująca | tytanowa |
| Pedał nożny umożliwiający włączenie / wyłączenie homogenizatora | Tak |
| Sonda do homogenizatora |
| zakres objętości próbki | 20 – 4000 ml |
| średnica kocówki | 35-45 mm (38,5 mm2) |
| długość końcówki | ok. 90-120 mm |