Zmodyfikowany załącznik w dn. 05.08.2022 r. zmiana w kolorze zielonym
ZAŁĄCZNIK nr 7 1a do SWZ
WPR/TZ/252/ZP/34/2022

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Urządzenie wielofunkcyjne 8 szt. (minimalne wymagania techniczne)

PARAMETR WYMAGANY				PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca)
Technologia druku	Laser monochromatyczny
Funkcje	drukarka, kopiarka, skaner, fax	Oferowane funkcje.………………………………………………………….
Obsługa papieru	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, zintegrowany duplex, odbiornik na 150 arkuszy	Obsługa papieru………………………………………………………………
Interfejsy standardowe	Ethernet 10/100/1000 ,WiFi, USB 2.0	Interfejsy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szybkość kopiowania	30 kopii/min (A4)	……………………….kopii/(A4)
Szybkość kopiowania dwustronnego	15 kopii/min (A4)	……………………… kopii/(A4)
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 – 400%	………-…………%
Rodzaj skanera/podajnik automatyczny	Skaner płaski z podajnikiem, skanowanie dwustronne automatyczne	Oferowane…………..……………………………..........................................
Szybkość skanowania jednostronnego A4	Mono: 29str/min. / Kolor: 20 str/min	Mono:……………………….str/min / Kolor:……………………….str/min
Rozdzielczość skanowania	do 600 x 600 ppi (mono) / do 600 x 600 ppi (kolor)	………………….ppi(mono) / ………………….ppi(kolor)
Formaty zeskanowanych plików	TIFF, PDF, JPEG	Oferowane……………………………………………………………………. / ……...………………………………………………………………………….
Miejsca docelowe skanu	e-mail, USB, komputery w sieci, USB flash drive, FTP	Oferowane………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Automatyczny podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy	……………………..arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów	Min. 50 arkuszy	……………………..arkuszy
Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania	Min. 50 arkuszy	……………………..arkuszy
Obsługiwana gramatura nośników	60 - 165 g/m² (podajnik standardowy)	…………………… g/m² (podajnik standardowy)
Zalecany nakład miesięczny	750– 10 000 stron	…………………….-………………………..stron
Wydajność kaset z tonerem	Kaseta z tonerem o wydajności min. 3000 stron	………………………………………………stron
Procesor	Dwurdzeniowy, 1200 MHz	……………………….MHz
Pamięć	512 MB	……………………….MB
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10	Oferowane…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Gwarancja	12 – 48 miesięcy (kryterium – podać identycznie ja w formularzu ofertowym)	Gwarancja……………………………miesięcy
Model i producent proponowanego sprzętu	Producent:…………………………………………………….Model:…………………………………………………………………….Nr katalogowy producenta:…………………………………..

………………………………
        Data i czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej
        do reprezentacji Wykonawcy/Pełnomocnika