#### Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: ulica, nr lokalu, kod, miejscowość |  |
| Województwo: |  |
| Osoba do kontaktu: Nr telefonu: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny –

# Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4

# 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.56.2022 na:

Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerów, peryferii komputerowych, ploterów i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Część 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Półka dyskowa do macierzy NetApp FAS2620 | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przełączniki fibre channel | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 3

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Serwer | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 4

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przełączniki sieciowe Gigabit Ethernet | ……………………… | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Przełączniki sieciowe 25 Gigabit Ethernet wraz z wkładkami SFP+ | ……………………… | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 5

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stacja mobilna typ Administracja | ……………………… | 34 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor 24” | ……………………… | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Monitor 24” ze stacją dokującą | ……………………… | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Ultrabook | ……………………… | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Stacja mobilna graficzna typ I B | ……………………… | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Stacja mobilna graficzna typ II B | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stacja graficzna | ……………………… | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Dysk zewnętrzny 10 TB | ……………………… | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Stacja robocza typ 2 | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Monitor 27” 4K | ……………………… | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Tablet | ……………………… | 12 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 6

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stacja robocza typ 1 | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor 27” 4K | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 7

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ploter | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Skaner szerokoformatowy | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Uwaga:
Wykonawca wypełnia tabele dla części na które składana jest oferta, w pozostałych zaleca się wpisanie „nie dotyczy”.

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców;

z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Numer koncesji w zakresie ochrony osób i mienia podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SWZ.

- Wadium w kwocie ……….złotych (słownie: ……………….. złotych) zostało wniesione w dniu ........................... *  w formie ................................................

# Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*:

…………………………………………………………………………………………

(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy).

- Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.1 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 1

| Specyfikacja techniczna – Półka dyskowa do macierzy NetApp FAS2620 |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | Obudowa | Półka dyskowa musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Wysokość dostarczonej półki dyskowej nie może przekraczać 2U. |  |
| 2. | Pojemność półki | Półka dyskowa musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków NL-SAS, o pojemności 10TB o prędkości obrotowej min. 7,2 krpm; Półka musi być wyposażona w dwa redundantne moduły 12Gb/s SAS do komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego kontrolerami macierzy FAS2620 o numerach seryjnych: 211847000037,211847000038. |  |
| 3. | Osprzęt dodatkowy | - Półka dyskowa zostanie dostarczona z kompletem okablowania tak, aby połączyć z posiadaną przez Zamawiającego macierzą NetApp FAS2620 wg. najlepszych praktyk producenta macierzy. - dołączone 4 szt. wkładek FC o prędkości co najmniej 16Gb SFP+ kompatybilnych z portami UTA na kontrolerze macierzy. |  |
| 4. | Gwarancja i serwis | Gwarancja i serwis producenta dla półki dyskowej zostanie wyrównana z gwarancją oraz serwisem posiadanego systemu dyskowego. W ramach gwarancji Zamawiający otrzyma część zamienną w trybie następnego dnia roboczego wraz z usługą wymiany na miejscu. Zaproponowany serwis będzie tożsamy z obecnie posiadanym. Zamawiający wymaga dostępu do pomocy technicznej producenta oraz możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania związanego z oferowanym sprzętem. |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe | Dostarczona półka dyskowa musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 roku, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może w jakikolwiek sposób naruszać warunków gwarancji i serwisu posiadanego przez Zamawiającego. Wykonawca posiada wyszkolonych i certyfikowanych w NetApp pracowników co zapewni bezpieczny, profesjonalny montaż oraz uruchomienie zakupionego sprzętu tego producenta. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.2 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 2

| Specyfikacja techniczna - przełączniki fibre channel |
| --- |
| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | Przełącznik Fibre Channel musi mieć wysokość maksymalnie 1U (jednostka wysokości szafy montażowej) i zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19” |  |
| 2. | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii Brocade FC 16 GB/s oraz 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji |  |
| 3. | Ilość i rodzaj portów Fibre Channel: Przełącznik Fibre Channel musi być wyposażony, w co najmniej 24 aktywne porty FC obsadzone wkładkami SFP+, wielomodowe, krótkodystansowe, ze złączem LC o prędkości 16 Gbit każda. Przełącznik Fibre Channel musi umożliwiać aktywację łącznie 24 portów FC obsadzonych wkładkami SFP+ 16Gb/s. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC. Wszystkie dostarczone wkładki muszą być oryginalne, tj. dostarczane przez producenta oferowanego przełącznika, lub certyfikowane przez producenta oferowanego przełącznika do pracy z oferowanym modelem przełącznika, co oznacza że dostarczony model wkładki musi znajdować się w ofercie sprzedaży producenta przełącznika lub na oficjalnej opublikowanej przez producenta przełącznika liście kompatybilności. Niedopuszczalne jest dostarczenie zamiennych wkładek niecertyfikowanych, których montaż mógłby spowodować utratę gwarancji producenta przełącznika lub jakiekolwiek problemy konfiguracyjne |  |
| 4. | Typ portów Możliwość konfiguracji portów typu : F_Port, E_Port, M_Port, D_Port (ClearLink Diagnostic Port); Przełącznik musi mieć obsługę trybu NPIV na portach |  |
| 5. | Funkcje niezawodnościowe Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC |  |
| 6. | Mechanizmy bezpieczeństwa: Przełącznik Fibre Channel musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: mechanizm tzw. Switch Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa urządzeń FC do podłączenia do przełącznika fabric mechanizm tzw. Port Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa hostów i urządzeń storage FC do podłączenia do portu przełącznika uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów FCAP uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+ szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS obsługa SNMP v1 oraz v3 IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP |  |
| 7. | Funkcjonalności Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o przepustowości minimum 128 Gb/s half duplex dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Przełącznik Fibre Channel musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość instalacji wkładek SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 25km z prędkością 16Gb/s. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika |  |
| 8. | Zarządzanie Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość konfiguracji przez: HTTP/HTTPS, poprzez SSH, obsługa SNMP v1/v3, możliwość wysyłania logów na zewnętrzny serwer syslog, Osobny interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45 pozwalający na zarządzanie przełącznikiem Port szeregowy (RJ-45) pozwalający na bezpośrednie podłączenie się do przełącznika |  |
| 9. | Wymagane licencje (dla każdego przełącznika) Fabric Vision ISL Trunking wszystkie porty aktywne w każdym przełączniku Licencje muszą być zainstalowane na przełączniku. komenda "licenseshow" musi wyświetlić wszystkie zainstalowane na przełączniku licencje |  |
| 10. | Zgodność z posiadaną infrastrukturą Zamawiający wymaga pełnej zgodności z posiadaną infrastrukturą SAN. Infrastruktura SAN, którą obecnie posiada Zamawiający działa w oparciu o rozwiązania Brocade, w szczególności są to przełączniki: IBM 2498-24E, IBM 2498-B24. Zgodność z posiadaną infrastrukturą polega na możliwości podłączenia przełączników do infrastruktury SAN i współpracy z pozostałymi przełącznikami w trybie natywnym (native). Po prawidłowym podłączeniu przełączników do infrastruktury SAN każdy przełącznik musi ściągnąć konfigurację sieci fabric, musi być możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji sieci z poziomu nowego przełącznika (tworzenie/modyfikowanie/wyświetlanie/kasowanie aliasów, zon, konfiguracji). Musi być możliwość promowania dostarczanych przełączników do roli "principal" w sieci SAN, musi być możliwość wyświetlania przełączników w całej sieci fabric |  |
| 11. | Diagnostyka Możliwość diagnozowania z poziomu przełącznika połączeń światłowodowych, Możliwość pomiaru połączenia (prędkość, opóźnienia, dystans), wbudowany generator przepływu danych, możliwość wykonywania poleceń FC ping, Pathinfo (FCtraceroute), możliwość podglądu ramek, monitorowanie stanu łącz, monitorowanie stanu urządzenia |  |
| 12. | Sposób montażu i kierunek przepływu chłodnego powietrza Montaż w szafie rack Zasilacz przełącznika muszą znajdować się w przedniej części szafy rack porty z wkładkami FC muszą znajdować się w tylnej części szafy rack przepływ chłodnego powietrza : od przodu szafy do tyłu Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie wszelkich elementów i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego zamontowania przełącznika w szafie RACK oraz prawidłowej cyrkulacji powietrza (np. szyny montażowe, śruby itp.) |  |
| 13. | Zasilanie Zasilanie prądem 230 V / 50 Hz. |  |
| 14. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia elementów niezbędnych do montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia przedmiotu zamówienia w szczególności elementy do montażu w szafie 19” oraz kable zasilające. Wykonawca dostarczy 24 szt. kabli FC LC-LC o długości 15m. |  |
| 15. | Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (w tym najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). |  |
| 16. | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęt) muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE |  |
| 17. | Zamawiający wymaga aby wszystkie wymagane funkcjonalności były dostarczone wraz z najnowszym dostępnym mikrokodem, który jest dostępny na dzień złożenia oferty |  |
| 18. | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  |
| 19. | Przełączniki sieci SAN muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także muszą być objęte serwisem producenta. |  |
| 20. | Wymagana jest gwarancja na wszystkie elementy przełącznika sieci SAN (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres min. 60 miesięcy, nie krótsza jednak niż okres gwarancji producenta. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.3 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 3

| Specyfikacja techniczna - Serwer |
| --- |
| Lp | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi. |  |
| 2 | Procesor | Jeden procesor maksymalnie ośmiordzeniowy, osiągające w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 120 punktów, dla serwera testowego z 2 procesorami. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |  |
| 3 | Liczba procesorów | Min. 1 procesor |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | 256 GB RDIMM/LRDIM DDR4 2933MT/s w modułach o pojemności min.32 GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB (przy zastosowaniu odpowiednich procesorów). Obsługa zabezpieczeń: min. Advanced ECC i Online Spare. |  |
| 5 | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). Min. 1 slot typu LOM lub OCP. |  |
| 6 | Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Plug, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Plug, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy i możliwość zainstalowania min.1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera. Zainstalowane 8 dysków 2.4TB SAS |  |
| 7 | Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5 Serwer umożliwiający rozbudowę/wymianę na sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 2GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE. Porty te nie mogą zajmować dostępnych w serwerze slotów PCIe , LOM, OCP. 2 porty 10Gb SFP+ wyposażane we wkładki 10Gb SR. |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe | Dwa porty FC 32Gb wyposażone we wkładki 16 Gb SFP |  |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| 11 | Porty | 5 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne) 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Nie dopuszcza się stosowania spliterów oraz kart zajmujących wolne sloty PCIe w serwerze w celu osiągnięcia wymaganej ilości portów USB, VGA, micro SD. Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCI-Express |  |
| 12 | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy max. 800W. |  |
| 13 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 14 | Napęd | Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 15 | Diagnostyka | Możliwość zainstalowania elektronicznego panelu diagnostycznego dostępnego z przodu serwera pozwalającego uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, kary sieciowej, zasilaczy, temperaturze. |  |
| 16 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca funkcjonalność: monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI) z poziomu linii komend; poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) wsparcie dla Microsoft Active Directory wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) Automatyczne wysyłanie zgłoszeń do serwisu Zamawiający wykorzystuje obecnie oprogramowanie HPE OneView do monitorowania serwerów Rack. Zamawiający wymaga integracji systemu zarządzania z oferowanymi serwerami Rack. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem polega na podłączeniu serwerów Rack do centralnego oprogramowania do zarządzania HPE OneView. Dodatkowe wymagania na oprogramowanie do zarządzania: Konfiguracja środowiska serwerów w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie: - oprogramowania układowego i sterowników z funkcją automatycznej aktualizacji firmware i sterowników w serwerze; - konfiguracji dysków lokalnych zainstalowanych w serwerze – konfiguracja RAID lub JBOD; - ustawienia bootowania - konfiguracja BIOS – ustawienie poziomu zabezpieczenia pamięci RAM, włączenie/wyłączenie obsługi wirtualizacji w procesorach Intel, ustawienie technologii Turbo Boost, ustawienie trybu poboru energii (tryb oszczędzania lub maksymalna wydajność, itp.), ustawienie zachowania się serwera w razie krytycznej awarii chłodzenia (wyłączenie lub kontynuowanie pracy); - konfiguracja użytkowników i ich poświadczeń dla wbudowanego interfejsu zarządzania serwerem. |  |
| 17 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.X SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 VMware ESXi 6.7 lub nowszy |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 5x9 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17). Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Czas reakcji w miejscu instalacji to następny dzień roboczy od zgłoszenia. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |  |
| 19 | Inne | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi. Deklaracja zgodności CE. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.4 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 4

| 1. Specyfikacja techniczna – PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE GIGABIT ETHERNET 48 PORTÓW |
| --- |
| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | obudowa rack 19” o wysokości 1U |  |
| 2. | 48 interfejsów 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX |  |
| 3. | 2 porty 40GigE QSFP+ |  |
| 4. | 4 porty 10GigE, akceptujące moduły SFP/SFP+ dowolnego producenta |  |
| 5. | wszystkie wbudowane porty miedziane muszą posiadać funkcjonalność PoE ze wspólnym budżetem mocy co najmniej 740W |  |
| 6. | możliwość zarządzania przez interfejs webowy, oraz linię komend przez port konsoli, telnet lub ssh |  |
| 7. | port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band) |  |
| 8. | obsługa protokołu Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP) |  |
| 9. | obsługa 32000 adresów MAC |  |
| 10. | obsługa 4093 VLANów (zgodnie z 802.1Q) w oparciu o porty fizyczne i adresy MAC |  |
| 11. | maksymalna przepustowość przełącznika 250 milionów pakietów na sekundę |  |
| 12. | obsługa protokołu VRRP, routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP |  |
| 13. | wbudowana pamięć: 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM ECC |  |
| 14. | obsługa routingu statycznego oraz protokołu RIP ze sprzętową obsługą 14000 tras |  |
| 15. | możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP; jeżeli obsługa któregoś z protokołów wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ilości siedmiu sztuk (7) w wersji perpetual |  |
| 16. | przepustowość matrycy przełączającej 336 Gbps w warstwie 2 |  |
| 17. | możliwość tworzenia stosu z co najmniej 10 urządzeń |  |
| 18. | stos musi być widoczny jako jedno urządzenie z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych |  |
| 19. | stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master |  |
| 20. | obsługa 1500 filtrów (ACL) na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4 |  |
| 21. | obsługa protokołu LLDP i LLDP-med. |  |
| 22. | obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3), oraz grup RMON 1, 2, 3, 9 |  |
| 23. | obsługa port mirroring na poziomie portu i sieci VLAN |  |
| 24. | obsługa IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie, przypisywanie ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu), obsługa co najmniej następujące typów EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP |  |
| 25. | możliwość agregowania portów w 128 grup LAG po 16 portów w grupie |  |
| 26. | obsługa Jumbo Frames (9216 bajtów) |  |
| 27. | kable typu DAC o długości 0,5m umożliwiające zbudowanie sześciu stosów po trzy (3) urządzenia za pomocą dedykowanych portów |  |
| 28. | kable zasilające do podłączenia wszystkich zasilaczy w standardzie C13/EU długości minimum 2m |  |
| 29. | możliwość rozbudowy o redundantny zasilacz front-to-back z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap), przy czym rozbudowa o kolejny zasilacz musi zwiększyć dostępny budżet mocy na PoE do co najmniej 1440 W |  |

| 2. Specyfikacja techniczna – PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE 25 GIGABIT ETHERNET 48 PORTÓW |
| --- |
| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | obudowa rack 19” o wysokości 1U |  |
| 2. | co najmniej 48 portów 1/20/25 Gbit Ethernet (SFP/SFP+/SFP28) |  |
| 3. | obsługa modułów SFP/SFP+/SFP28 pochodzących od innych producentów |  |
| 4. | obsługa modułów następujących typów: 1GBase-T RJ-45, 1GBase-SX, 1GBase-LX, 10Base-T RJ-45, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER (40km) oraz 10GBase-ZR (80km), direct attach (DA) 10Gb o długości max nie mniejszej niż 5 m. |  |
| 5. | co najmniej 8 portów 40/100 Gbit Ethernet (QSFP) |  |
| 6. | obsługa modułów QSFP pochodzących od innych producentów |  |
| 7. | obsługa modułów następujących typów: - 100GBase-SR4, - 100GBase-LR4, - 100GBase-ER4(L) (40km),a także interfejs umożliwiający połączenie przez jedną parę światłowodów MM na odległość min. 100m, - 40GBase-SR4, 40GBase-LR4 oraz 40GBase-ER4(L) (40km), a także interfejs umożliwiający połączenie przez jedną parę światłowodów MM na odległość min. 100m, - direct attach (DA) 40Gb, o długości max nie mniejszej niż 10 m. - direct attach (DA) 100Gb o długości max nie mniejszej niż 10 m. |  |
| 8. | interfejsy następujących typów: - interfejsy breakout, min. jako 4x10Gbase-SR, 4x10Gbase-IR, 4x10Gbase-LR, - interfejsy typu DA breakout (QSFP do 4x10gbps SFP+) o długości max nie mniejszej niż 10 m., - interfejsy typu DA breakout (QSFP do 4x25Gbps SFP28) o długości max nie mniejszej niż 3 m. |  |
| 9. | wszystkie interfejsy urządzenia nie będące dedykowanymi interfejsami do zarządzania urządzeniem powinny znajdować się po tej samej, przedniej stronie przełącznika |  |
| 10. | co najmniej jeden (1) interfejs zarządzania OOB GE oraz port szeregowy konsoli zarządzającej; jeżeli przełącznik nie posada dodatkowo zabudowanego portu 1Gbase-T, interfejs SFP 1Gbase-T powinien być dostarczony wraz z urządzeniem |  |
| 11. | wraz z każdym urządzeniem powinny zostać dostarczone wkładki SFP+ 10Gb-SR – 6 szt., wkładki SFP28 25Gb-SR – 6 szt. |  |
| 12. | obsługa ramek Jumbo o wielkości 9KB |  |
| 13. | Sprzętowa obsługa routingu IPv4 oraz IPv6; pakiety muszą być przełączane w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI bez udziału procesora zarządzającego urządzeniem |  |
| 14. | obsługa routingu statycznego IPv4 i dynamicznego IPv4 co najmniej dla protokołów OSPF, IS-IS, BGP; jeżeli obsługa któregokolwiek z protokołów wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji typu perpetual wraz z każdym urządzeniem |  |
| 15. | obsługa routingu statycznego IPv6 i dynamicznego IPv6 co najmniej dla protokołów OSPF, IS-IS, BGP; jeżeli obsługa któregokolwiek z protokołów wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji typu perpetual wraz z każdym urządzeniem |  |
| 16. | obsługa mechanizmu ECMP; dla protokołu BGP konfigurowalne ECMP musi obejmować: - wyważanie ruchu dla tych samych tras EBGP pochodzących z różnym systemów autonomicznych - wyważanie ruchu przez różne ścieżki IBGP otrzymane z route reflectowa (RFC7911) ECMP musi obejmować min. 64 różnych ścieżek |  |
| 17. | sprzętowa obsługa min.: - 280 tysięcy wpisów w tablicy adresów MAC, - 350 tysięcy wpisów w tablicy routingu IPv4 unicast, - 160 tysięcy wpisów w tablicy routingu IPv6 unicast, - 50 tysięcy wpisów w tablicach multicast IPv4/IPv6 |  |
| 18. | obsługa mechanizmu tworzenia wirtualnych routerów (kontekstów, routerów logicznych) umożliwiającego routing pakietów w oparciu o niezależne tablice routingu; możliwość uruchomienia nie mniej niż 5 instancji routingu BGP dla różnych numerów systemów autonomicznych oraz odrębny routing multicastów |  |
| 19. | obsługa tunelowania VXLAN: - EVPN/VXLAN z sygnalizacją przez Multiprotocol BGP. Implementacja musi obejmować lokalną replikację broadcastów / unknown unicastów / multicastów , - replikacja multicastów z uwzględnieniem snoopingu IGMP, - obsługa ESI dla implementacji redundantnego połączenia urządzeń końcowych z LACP do 4 różnych przełączników jednocześnie - routing pomiędzy segmentami VXLAN, zarówno dla pakietów unicast jak i multicast - dynamiczny ruting w sieci nakładkowej (overlay) z wykorzystaniem protokołów OSPF oraz BGP. Musi istnieć możliwość dynamicznego zestawienia sesji protokołu routingu zarówno przez bezpośrednio dołączony interfejs, jak i przez tunel VXLANB (tzn. do przełącznika zdalnego). W szczególności, musi być poprawnie obsługiwany scenariusz wielu peeringów protokołu rutingu w jednej podsieci L3 VXLAN, do różnych przełączników, lokalnych lub zdalnych z perspektywy urządzeń do nich fizycznie przyłączonych, - możliwość nadpisywania vlan_id per port fizyczny urządzenia, - możliwość tunelowania tagów 802.1Q przez VXLAN, - obsługa tagów bezpieczeństwa (SGT) przez sieć VXLAN i możliwość filtracji na ich podstawie, z uwzględnieniem ruchu lokalnego (wewnątrz pojedynczego przełącznika), - jeżeli funkcjonalności EVPN opisane niniejszym punktem są odrębnie licencjonowane, to dostarczenie licencji w ramach niniejszego postępowania nie jest wymagane |  |
| 20. | obsługa protokołu redundancji VRRP |  |
| 21. | obsługa mechanizmu BFD dla IPv4 i IPv6 |  |
| 22. | możliwość pracy jako przełącznik MPLS LSR i obsługi RSVP i obsługi RSVP Traffic Engineering (OSPF i IS-IS); Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji dla obsługi tej funkcjonalności, jeżeli jest wymagana |  |
| 23. | możliwość wystawienia zagregowanego logicznie interfejsu Ethernet z dwóch odrębnych przełączników typu (MC-LAG) bez konieczności połączenia ich we wspólnie zarządzany stos (klaster, virtual chassis, itp. ) |  |
| 24. | możliwość filtrowania ruchu wchodzącego/wychodzącego z wszystkich interfejsów (ACL, co najmniej 1500 reguł wchodzących/500 wychodzących). Filtrowanie musi odbywać się co najmniej w oparciu o adresy MAC oraz IPv4/IPv6 łącznie, tzn. pojedyncza definicja ACE może objąć nagłówek równocześnie nagłówki L2 i L3. Funkcjonalność filtrowania musi być realizowana sprzętowo (bez wpływu na wydajność urządzenia) |  |
| 25. | wsparcie dla uwierzytelnienia 802.1X z możliwością przypisania urządzeń do odrębnych vlanów i przyznania odrębnych grup SGT przez serwer RADIUS |  |
| 26. | Obsługa SNMP w wersjach 1, 2 i 3 |  |
| 27. | Wsparcie dla funkcjonalności SPAN i ERSPAN |  |
| 28. | Obsługa mechanizmu pozwalającego na ograniczenie pasma ruchu na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem ACL) oraz dla poszczególnych sieci VLAN |  |
| 29. | Obsługa mechanizmu klasyfikowania i znakowania ruchu w oparciu o co najmniej 802.1p, DSCP, ToS oraz adresację z nagłówków L2/L3 na wszystkich portach tranzytowych oraz dla poszczególnych sieci VLAN. Znakowanie pakietów musi być wykonywane również przez tri-colored policer (RFC 2698) |  |
| 30. | Obsługa co najmniej ośmiu (8) kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego oraz mechanizmu WRED |  |
| 31. | Obsługa DCQCN z uwzględnieniem 802.1Qbb PFC oraz ECN |  |
| 32. | Bufor pamięci urządzenia przeznaczony na kolejkowanie pakietów min. 32MB |  |
| 33. | Obsługa mechanizmu wykrywającego i raportującego zjawiska microburst |  |
| 34. | Obsługa sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q; możliwość uruchomienia nie mniej niż 4090 sieci jednocześnie |  |
| 35. | Obsługa protokołu Spanning Tree zgodnie z co najmniej IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s |  |
| 36. | Wsparcie dla uwierzytelnienia dostępu administracyjnego w zewnętrznej bazie użytkowników z wykorzystaniem protokołów RADIUS i TACACS+ |  |
| 37. | Możliwość edycji konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchomienia, blokowego uruchamiania zmian konfiguracyjnych, cofania zmian konfiguracyjnych do poprzedniej wersji, a także automatycznego cofnięcia się do poprzedniej wersji konfiguracji w przypadku np. utraty łączności administracyjnej z urządzeniem w wyniku ostatniej wprowadzonej zmiany |  |
| 38. | Wsparcie dla automatyzacji i skryptowania zarówno w zakresie off-box, jako zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem przez interfejs typu Netconf lub podobny, oraz on-box, jako skrypt podejmujący akcje administracyjne z uwzględnieniem zmiany konfiguracji wykonywalnej własnej lub innego urządzenia jako reakcja na zdarzenia definiowalne na urządzeniu |  |
| 39. | Elementy montażowe niezbędne do zamontowania urządzenia w szafie rack 19” |  |
| 40. | dwa redundantne zasilacze 220-230V w układzie zapewniającym pracę urządzenia w przypadku awarii jednego z nich |  |
| 41. | możliwość wymiany i zasilaczy w trybie hot-plug |  |
| 42. | gwarancja min. 60 miesięcy i nie krótsza niż gwarantuje producent urządzenia |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.5 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 5

| Specyfikacja techniczna - Stacja mobilna typ Administracja |
| --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 9 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 3 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 4 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 5 | Pamięć operacyjna |  |
| 6 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 7 | Dysk twardy | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 280 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 8 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 9 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 1 |  |
| 10 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 11 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) |  |
| 12 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 |  |
| 13 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac |  |
| 14 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 15 | Karta graficzna | zintegrowana |  |
| 16 | Wyświetlacz wbudowany |  |
| 17 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED |  |
| 18 | Przekątna (cale) | Od 15’’ do 16’’ |  |
| 19 | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| 20 | Preinstalowane oprogramowanie |  |
| 21 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 22 | Diagnostyka | oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 23 | Inne, urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |
| 24 | Mysz | Bezprzewodowa, Bluetooth lub radiowa, optyczna z funkcją przewijania |  |
| 25 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 26 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 27 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 28 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 29 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 24” |
| --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,27992 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 |  |
| 4 | Czas reakcji matrycy [msec] | Maksymalnie 6 |  |
| 5 | Jasność [Cd/m2] | 250 |  |
| 6 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 7 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm – grubość jednej ramki – dotyczy górnych oraz bocznych ramek monitorów |  |
| 8 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |
| 9 | Rodzaj /ilość | - Wejście sygnału - DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1, USB 3.0 typu downstream/2; |  |
| 10 | Bezpieczeństwo |  |
| 11 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 12 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DisplayPort) |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 24” z stacją dokującą |
| --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,27992 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 |  |
| 4 | Czas reakcji matrycy [msec] | Maksymalnie 6 |  |
| 5 | Jasność [Cd/m2] | 250 |  |
| 6 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 7 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm – grubość jednej ramki – dotyczy górnych oraz bocznych ramek monitorów |  |
| 8 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |
| 9 | Rodzaj /ilość | - Wejście sygnału - DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1, USB 3.0 typu downstream/2; - Wyjście sygnału - Displayport/1; - Ethernet LAN RJ-45/1; - USB-C/1 – z funkcją zasilania Power Delivery 65W |  |
| 10 | Bezpieczeństwo |  |
| 11 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 12 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DisplayPort) |  |

| Specyfikacja techniczna - Ultrabook |
| --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 9 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 3 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 4 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 5 | Pamięć operacyjna |  |
| 6 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 7 | Dysk twardy | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 280 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 8 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 9 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 1 |  |
| 10 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 11 | Karty sieciowe | Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac oraz Bluetooth |  |
| 12 | Karta graficzna | zintegrowana |  |
| 13 | Wyświetlacz wbudowany |  |
| 14 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 15 | Przekątna (cale) | Od 13,3’’ do 14’’ |  |
| 16 | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| 17 | Preinstalowane oprogramowanie |  |
| 18 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 19 | Diagnostyka | oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 20 | Inne, urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |
| 21 | Mysz | Bezprzewodowa, Bluetooth lub radiowa, optyczna z funkcją przewijania |  |
| 22 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 23 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 25 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 26 | Waga | Do 1,45 kg |  |
| 27 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja mobilna graficzna typ I B |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 20 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 4 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 5 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 6 | Pamięć operacyjna |  |
| 7 | Rozmiar pamięci | 32GB GB DDR4 |  |
| 8 | Dyski twarde |  |
| 9 | Ilość | 1 |  |
| 10 | Łączny rozmiar | 1TB |  |
| 11 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 12 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 13 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 2 |  |
| 14 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 15 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) |  |
| 16 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 |  |
| 17 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac |  |
| 18 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 19 | Wyświetlacz wbudowany |  |
| 20 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 21 | Przekątna (cale) | Od 15’’ do 16’’ |  |
| 22 | Rozdzielczość | 1920*1080 |  |
| 23 | Karta graficzna |  |
| 24 | Rodzaj | Karta min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 1000. |  |
| 25 | Preinstalowane oprogramowanie |  |
| 26 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 27 | Diagnostyka | Oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 28 | Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |
| 29 | Bateria | 80Wh |  |
| 30 | Mysz | Optyczna, bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa z funkcją przewijania |  |
| 31 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 32 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 33 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 34 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 35 | Zabezpieczenia | Linka zabezpieczająca przed kradzieżą |  |
| 36 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja mobilna graficzna typ II B |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 20 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 4 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 5 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 6 | Pamięć operacyjna |  |
| 7 | Rozmiar pamięci | 32GB GB DDR4 |  |
| 8 | Dyski twarde |  |
| 9 | Ilość | max. 3 |  |
| 10 | Łączny rozmiar | 3TB |  |
| 11 | rodzaj | W przypadku zaoferowania dwóch dysków zgodnie z wierszem nr 9 tabeli: 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy oraz 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 2 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy W przypadku zaoferowania trzech dysków zgodnie z wierszem nr 9 tabeli: 3 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 12 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 13 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 2 |  |
| 14 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 15 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) |  |
| 16 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 |  |
| 17 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac |  |
| 18 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 19 | Wyświetlacz wbudowany |  |
| 20 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 21 | Przekątna (cale) | Od 17’’ do 18’’ |  |
| 22 | Rozdzielczość | 3840 x 2160 |  |
| 23 | Karta graficzna |  |
| 24 | Rodzaj | Karta min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 2500. |  |
| 25 | Preinstalowane oprogramowanie |  |
| 26 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 27 | Diagnostyka | Oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 28 | Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |
| 29 | Bateria | 80Wh |  |
| 30 | Mysz | Optyczna, bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa z funkcją przewijania |  |
| 31 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 32 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 33 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 34 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 35 | Zabezpieczenia | Linka zabezpieczająca przed kradzieżą |  |
| 36 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja graficzna |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Płyta główna |  |
| 2 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 5 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 22 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 6 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 7 | Typ procesora | Ośmiordzeniowy |  |
| 8 | Pamięć operacyjna |  |
| 9 | Rozmiar pamięci | 64 GB DDR4 |  |
| 10 | Obsługa pamięci | 128 GB |  |
| 11 | Kontroler dysków |  |
| 12 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| 13 | Dyski twarde |  |
| 14 | Ilość | 2 |  |
| 15 | Łączny rozmiar | 3 TB |  |
| 16 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB SSD, SATA III, 80 000/80 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 17 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 18 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 19 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 20 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| 21 | Akcesoria w zestawie |  |
| 22 | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
| 23 | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 25 | Kamerka USB | Kamerka USB: - Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 przy 30 klatkach; - Kompresja wideo H.264; - Mikrofon wbudowany; - Klips montażowy uniwersalny; - Interfejs USB; |  |
| 26 | Karta sieciowa |  |
| 27 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 28 | Ilość | 1 |  |
| 29 | Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN |  |
| 30 | Przewód |  |
| 31 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| 32 | Karta graficzna |  |
| 33 | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 16 GB GDDR6, liczba procesorów/rdzeni min. 5100, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. |  |
| 34 | Ilość | 1 |  |
| 35 | Ilość obsługiwanych monitorów | 2 |  |
| 36 | Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe |  |
| 37 | Karta dźwiękowa |  |
| 38 | Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97 HD Audio |  |
| 39 | Obudowa |  |
| 40 | Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) |  |
| 41 | Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep wykonany przez producenta sprzętu (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem. (przykładowa plomba http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82 ) |  |
| 42 | Bezpieczeństwo i monitorowanie |  |
| 43 | Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy |  |
| 44 | Preinstalowane programowanie |  |
| 45 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 46 | Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji. |  |

| Specyfikacja techniczna - Dysk zewnętrzny 10 TB |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Typ | Dysk zewnętrzny HDD 3,5” |  |
| 2 | Pojemność | 10 TB |  |
| 3 | Interfejs | USB 3.0 |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja robocza typ 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Płyta główna |  |
| 2 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 5 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 17 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 6 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 7 | Typ procesora | Sześciordzeniowy |  |
| 8 | Pamięć operacyjna |  |
| 9 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 10 | Obsługa pamięci | 128 GB |  |
| 11 | Kontroler dysków |  |
| 12 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| 13 | Dyski twarde |  |
| 14 | Ilość | 2 |  |
| 15 | Łączny rozmiar | 1,5TB |  |
| 16 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 1 TB, SATA III 7200 ob./min |  |
| 17 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 18 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 19 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 20 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| 21 | Akcesoria w zestawie |  |
| 22 | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
| 23 | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 25 | Kamerka USB | Kamerka USB: - Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 przy 30 klatkach; - Kompresja wideo H.264; - Mikrofon wbudowany; - Klips montażowy uniwersalny; - Interfejs USB; |  |
| 26 | Karta sieciowa |  |
| 27 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 28 | Ilość | 1 |  |
| 29 | Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN |  |
| 30 | Przewód |  |
| 31 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| 32 | Karta graficzna |  |
| 33 | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 2 GB GDDR5, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. |  |
| 34 | Ilość | 1 |  |
| 35 | Ilość obsługiwanych monitorów | 2 |  |
| 36 | Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe |  |
| 37 | Karta dźwiękowa |  |
| 38 | Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97 HD Audio |  |
| 39 | Obudowa |  |
| 40 | Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) |  |
| 41 | Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep wykonany przez producenta sprzętu (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem. (przykładowa plomba http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82 ) |  |
| 42 | Bezpieczeństwo i monitorowanie |  |
| 43 | Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy |  |
| 44 | Preinstalowane programowanie |  |
| 45 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 46 | Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji. |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 27”4K |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 27” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,1554 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 3840 x 2160 (4K) |  |
| 4 | Kąt widzenia obrazu | 178/178 stopni |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy [msec] | 6 |  |
| 6 | Jasność [Cd/m2] | 300 |  |
| 7 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 8 | Inne | Monitor z podstawą umożliwiającą regulację wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. |  |
| 9 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |
| 10 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1 , USB 3.0 typu downstream /2 |  |
| 11 | Bezpieczeństwo |  |
| 12 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 13 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DispalyPort 3 m). |  |

| Specyfikacja techniczna - Tablet |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Przekątna ekranu | 7,9”-9” |  |
| 2 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 |  |
| 3 | Parametry wyświetlacza | Technologia wyświetlacza IPS/LCD TFT, pojemnościowy |  |
| 4 | Sposób obsługi | Dotykowy multitouch |  |
| 5 | System operacyjny | Android 9 lub równoważny |  |
| 6 | Procesor | Czterordzeniowy |  |
| 7 | Pamięć wewnętrzna | 64GB |  |
| 8 | Czytnik kart pamięci | Tak microSD |  |
| 9 | Modem | Wbudowany LTE |  |
| 10 | WIFI | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |  |
| 11 | Nawigacja satelitarna | Tak |  |
| 12 | Pojemność baterii | 5000 mAh |  |
| 13 | Wodoszczelność i pyłoodporność | Tak IP67 lub równoważny |  |
| 14 | Wzmocniona konstrukcja | Tak |  |
| 15 | Kamera przód | 5 Mpix |  |
| 16 | Kamera tył | 13Mpix |  |
| 17 | Pamięć operacyjna(RAM) | 4GB |  |
| 18 | Wzmocniona obudowa | TAK |  |
| 19 | Akcesoria | Dołączone dedykowane etui ochronne w kolorze czarnym |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.6 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 6

| Specyfikacja techniczna - Stacja robocza typ 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Płyta główna |  |
| 2 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 5 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 19 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 6 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 7 | Typ procesora | Ośmiordzeniowy |  |
| 8 | Pamięć operacyjna |  |
| 9 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 10 | Obsługa pamięci | 128 GB |  |
| 11 | Kontroler dysków |  |
| 12 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| 13 | Dyski twarde |  |
| 14 | Ilość | 2 |  |
| 15 | Łączny rozmiar | 2,5TB |  |
| 16 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB, SATA III 7200 ob./min |  |
| 17 | Porty wejścia/wyjścia |  |
| 18 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 19 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 20 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| 21 | Akcesoria w zestawie |  |
| 22 | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
| 23 | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 25 | Kamerka USB | Kamerka USB: - Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 przy 30 klatkach; - Kompresja wideo H.264; - Mikrofon wbudowany; - Klips montażowy uniwersalny; - Interfejs USB; |  |
| 26 | Karta sieciowa |  |
| 27 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 28 | Ilość | 1 |  |
| 29 | Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN |  |
| 30 | Przewód |  |
| 31 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| 32 | Karta graficzna |  |
| 33 | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 4 GB GDDR5, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. |  |
| 34 | Ilość | 1 |  |
| 35 | Ilość obsługiwanych monitorów | 2 |  |
| 36 | Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe |  |
| 37 | Karta dźwiękowa |  |
| 38 | Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97 HD Audio |  |
| 39 | Obudowa |  |
| 40 | Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) |  |
| 41 | Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep wykonany przez producenta sprzętu (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem. (przykładowa plomba http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82 ) |  |
| 42 | Bezpieczeństwo i monitorowanie |  |
| 43 | Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy |  |
| 44 | Preinstalowane programowanie |  |
| 45 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 46 | Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji. |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 27”4K |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 27” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,1554 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 3840 x 2160 (4K) |  |
| 4 | Kąt widzenia obrazu | 178/178 stopni |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy [msec] | 6 |  |
| 6 | Jasność [Cd/m2] | 300 |  |
| 7 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 8 | Inne | Monitor z podstawą umożliwiającą regulację wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. |  |
| 9 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |
| 10 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1 , USB 3.0 typu downstream /2 |  |
| 11 | Bezpieczeństwo |  |
| 12 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 13 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DispalyPort 3 m). |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.7 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 7

| Specyfikacja techniczna - ploter |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rozmiar / Format | Co najmniej 1117,6 mm (44”,A0++) |  |
| 2 | Interfejsy komunikacyjne | USB, LAN / Ethernet |  |
| 3 | Pamięć RAM | Co najmniej 2 GB |  |
| 4 | Podstawa z koszem na wydruki | Tak |  |
| 5 | Pojemność dysku | Co najmniej 300 GB |  |
| 6 | Rozdzielczość druku [dpi] | Co najmniej 2400x1200 |  |
| 7 | Liczba dysz na głowicy | Co najmniej 2000 |  |
| 8 | Minimalna szerokość linii | nie więcej niż 0,02 mm |  |
| 9 | Precyzja linii | +/- 0,1 % |  |
| 10 | Ilość pojemników z tuszem | Co najmniej 5 sztuk |  |
| 11 | Rodzaj atramentu | Pigmentowe/barwnikowe |  |
| 12 | Ilość podajników rolkowych | 2 |  |
| 13 | Rodzaj nośników | Papier zwykły, Papier powlekany, Papier samoprzylepny, Papier fotograficzny, Folia, Kalka techniczna |  |
| 14 | Maksymalna wielkość kropli | 6 pl |  |
| 15 | Maksymalna grubość nośnika | 0,8 mm |  |

| Specyfikacja techniczna - skaner szerokoformatowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Parametry minimalne | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Skaner szerokoformatowy | Minimalne parametry |  |
| 2 | Minimalna szerokość skanowania | co najmniej 1189 mm (format A0 w poziomie) |  |
| 3 | Długość skanowania | co najmniej o długości 17m |  |
| 4 | Grubość skanowanych oryginałów | nie mniej niż 2 mm |  |
| 5 | Rozdzielczość optyczna skanera | nie mniejsza niż 1200x600 dpi dla całego obszaru skanowania |  |
| 6 | Rejestracja w kolorze | 24-bitowa |  |
| 7 | Rejestracja w skali szarości | 8-bitowa |  |
| 8 | Szybkość skanowania w kolorze | nie wolniej niż 16 m/min dla 200dpi 24bit RGB |  |
| 9 | Interfejsy | USB 3.0 lub karta sieciowa Ethernet RJ45 |  |
| 10 | Skanowanie mediów | Papier i folia o zmiennych gęstościach optycznych tła i rysunku (wszelkiego rodzaju mapy, przekroje, profile itp.) |  |
| 11 | Przetwarzanie | Skanowanie obrazem do góry |  |
| 12 | Funkcje skanera i oprogramowania | Oświetlenie LED, automatyczne rozpoznawanie wymiaru oryginału, ze względu na bezpieczeństwo dokumentów skaner musi posiadać system rolek zapewniający łagodny transport oryginałów, kadrowanie, przycinanie i prostowanie, oprogramowanie w polskiej wersji językowej, skaner ze stojakiem podłogowym oraz z koszem, arkusz kalibracyjny Nazwa oprogramowania: …………………………………. |  |
| 13 | Formaty wyjściowe | TIFF, TIFF (z kompresją LZW), TIFF WIELOSTRONICOWY, JPG, PDF, PDF WIELOSTRONICOWY |  |
| 14 | Kontroler skanera | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 13 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 32 GB DDR4 ECC; ilość złącz wystarczająca do jednoczesnej pracy skanera i pracy w sieci lokalne; min. 4 x USB 2.0; min. 4 x USB 3.0; karta sieciowa Ethernet 100/1000 RJ 45; dyski: 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB SSD SATA; Karta graficzna nie zintegrowana z płytą główną z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 4 GB GDDR5 własnej pamięci, liczba rdzeni/procesorów min. 640, 2 złącza cyfrowe DVI i/lub DP (1.2) i/lub mini DP (1.2) i/lub HDMI; klawiatura; mysz; 2 x monitor min. 23,8” Panoramiczny matryca IPS rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz, Podświetlanie LED, czas reakcji matrycy 5ms; Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6; System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 15 | Inne | Instalacja i konfiguracja sprzętu, szkolenie z obsługi skanera i oprogramowania |  |
|  | Certyfikaty | Oznakowanie produktu znakiem CE |  |
| 16 |  | Deklaracja Zgodności CE |  |
| 17 | Gwarancja | Min. 24 miesiące jednak nie krócej niż okres gwarancji producenta, naprawy i przeglądy wykonywane u Zamawiającego: przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, w trakcie trwania gwarancji kalibracja i konserwacja sprzętu 2 razy/rok (1 raz na pół roku) w siedzibie Zamawiającego |  |
| 18 | Dokumentacja | Dokumentacja techniczna (w języku polskim lub ewentualnie angielskim) wraz z certyfikatami (w języku polskim lub ewentualnie angielskim) |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

My niżej podpisani ………………………………….….……………..…………………………………………………….................

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

posiadając upoważnienie do reprezentowania:

…………………………….………………………………….……………………………………………….………………..…………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

zostanie udzielone zamówienie publiczne pn. dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerów, peryferii komputerowych, ploterów i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (oznaczenie sprawy: EZP.26.56.2022), do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………

W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: …………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

      - odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………

      - odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- sposób - ………………………………………...………………………………………………………………………………….

- okres - …………………………………………………………………………………………………….………..………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 5 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu pn. dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerów, peryferii komputerowych, ploterów i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (oznaczenie sprawy: EZP.26.56.2022), oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.