KOMENDA WOJEWÓDZKA                                  		     Warszawa, dnia 12.07.2023 r.

# PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Warszawie

ul. Domaniewska 40,  02-672 Warszawa

WL.2371.1.13.2023

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Dostawa 2 sztuk zdalnie sterowanych pojazdów do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń CBRNE wraz z platformą do ich transportu”.

Nr sprawy: WL.2371.1.2023.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

Treść pytania:

„Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania techniczne) Punkt 1.1 Czy Zamawiający dopuści robota spełniającego zadanie – gaszenie pożarów i likwidacja zagrożeń CBRNE, o następujących parametrach:

1. maksymalna wysokość 1300 mm i szerokość 1300 mm,

2. pokonywanie:

• stopnia o wysokości 150 mm w górę i dół,

• zbocza o kącie nachylenia 30°.

3. klasa ochrony podwozia IP 65, bez klasy ochrony dla całego pojazdu,

4. możliwość ciągnięcia lub przepychania przedmiotów przy użyciu ramy,

5. wymiana baterii po wyłączeniu robota,

6. system awaryjnego wyłączenia przy użyciu przycisków na pulpicie sterowniczym,

7. sterowanie radiowe o zasięgu 250 m, kabel RS-232 o długości 10 m,

8. bez funkcji nagrywania i odtwarzania zarejestrowanego z poziomu urządzenia sterującego, 9. dwa szperacze oświetleniowe, 8000 lm każdy, kąt nachylenia -30° / +60°,

10. system mocowania kamery i oświetlenia pozwalający na ich obrót w zakresie -30° / +60°, 11. kamera HD z zoom x 8,

12. działko wodno-pianowe o wydajności 600 – 2500 l/min.

Odpowiedź na pytania:

Ad.1: Ze względu na najczęściej spotykaną szerokość otworów drzwiowych Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.2: Ze względu na wysokość stopni i kątów schodów Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.3: Ze względu warunki termiczno-wilgotnościowe pracy Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.4: Zapis pytania nie jest precyzyjny. Wyjaśniamy, że Zamawiający dopuści robota posiadającego możliwość ciągnięcia lub przepychania przedmiotów o ciężarze 
min. 500 kg, przy wykorzystaniu zdalnie regulowanych/ego elementów/u w poziomie. Element/elementy muszą być specjalnie do tego wykonane i przygotowane, gwarantując prawidłową pracę, a także niwelując możliwość uszkodzenia robota i przedmiotów przepychanych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 5:  Ze względu na taktykę działań Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.6: Ze względu bezpieczeństwo ratowników Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.7: Ze względu na taktykę działań Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
dot. minimalnego zasięgu radiowego. Kabel o długości 10m do transmisji przewodowej spełnia zapisy SWZ.

Ad.8 Zapisy SWZ ze względu na taktykę działań to absolutne minimum. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 9: Ze względu na taktykę działań Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 10: Ze względu na taktykę działań Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.