Załącznik 8.1 do SWZ

DZP/13/2023

1.A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNYCH    ( PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO ) (stanowi treść oferty).

Część nr 1. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą fabrycznie nowych, funkcjonalnie zintegrowanych, automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego) oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych przez okres 48 miesięcy.

| LP | PARAMETRY WYMAGANE Niespełnienie wszystkich parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty. | WYMAGANA ODPOWIEDŹ- TAK | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974), - o ile dotyczy. | TAK |  |
| 2 | Niespełnienie wszystkich parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |
| 3 | Panel oznaczeń wymaganych musi być dostępny w dniu otwarcia ofert na obu oferowanych systemach. | TAK |  |
| 4 | Analizatory i odczynniki nie muszą pochodzić od tego samego dostawcy. | TAK |  |
| 5 | Dwa fabrycznie nowe, zintegrowane systemy immunochemiczno-biochemiczne. | TAK |  |
| 6 | Oba moduły każdego systemu zintegrowane w sposób umożliwiający wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności przenoszenia jej pomiędzy nimi. | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru trybu pracy : pilny, pacjent po pacjencie oraz w serii. | TAK |  |
| 8 | Stacja uzdatniania wody jako inegralna składowa każdego systemu w sytuacji, gdy system jej wymaga. | TAK |  |
| 9 | UPS-y umożliwiające pracę każdego systemu, w przypadku spadku bądż zaniku napięcia, do chwili ukończenia wszystkich rozpoczętych testów. | TAK |  |
| 10 | Zarządzanie i sterowanie obydwoma systemami z jednego stanowiska operatorskiego. | TAK |  |
| 11 | Możliwość ciągłego podawania próbek oraz odczynników dla analizatora głównego bez koniecznoći przerywania pracy systemu. | TAK |  |
| 12 | Możliwość używania do badań probówek zamkniętych systemów pobrań będących w ofercie firm, których wyroby są dostepne na rynku polskim, w tym szczególnie firmy Becton Dickinson. Wykonawca dokona w trakcie instalacji analizatorów niezbędnych modyfikacji ustawień, by spełniały one ten warunek. | TAK |  |
| 13 | Odczynniki i płyny systemowe identyczne dla obu systemów. | TAK |  |
| 14 | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy wszystkich analizatorów wchodzących w skład systemów. | TAK |  |
| 15 | Automatyczna internetowa aktualizacja bazy danych analizatorów dotycząca aplikacji, metodyki oznaczeń oraz kalibratorów i kontroli. | TAK |  |
| 16 | Zasilanie 220 - 230 V | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J. Włączenie w ramach umowy analizatorów do zewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości wszystkich wymaganych parametrów ze statystycznym opracowaniem wyników. | TAK |  |
| 18 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LSI(IM) Zamawiąjacego ( wykupienie licencji na aparaty od operatora systemu + podłączenie ). | TAK |  |
| 19 | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | TAK |  |
| 20 | Gotowość do pracy - 24 godz. / dobę | TAK |  |
| 21 | Identyfikowanie odczynników i wszystkich rodzajów próbek ( wewnętrzne czytniki kodów paskowych ) w oparciu o kody kreskowe i/lub RFID. | TAK |  |
| 22 | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych : probówki zamkniętego systemu pobrań, próbek wtórnych, mikropojemników ( noworodki ). | TAK |  |
| 23 | Możliwość wykonania badań w trybie "pilne" z dowolnej próbki. | TAK |  |
| 24 | Priorytetowe oznaczanie próbek "pilnych" ograniczone czasowo wyłącznie metodyką testu. | TAK |  |
| 25 | Możliwość programowania kolejności wykonywania badań ( biochemia ↔ immunochemia ). | TAK |  |
| 26 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
| 27 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK |  |
| 28 | Monitorowanie zużycia płynów systemowych. | TAK |  |
|  | PARAMETRY WYMAGANE DLA MODUŁÓW BIOCHEMICZNYCH |  |  |
| 29 | Możliwości analityczne : | TAK |  |
| a | Substraty, enzymy, jony. | TAK |  |
| b | Białka specyficzne. | TAK |  |
| c | Monitorowanie leków. | TAK |  |
| d | Substancje uzależniające. | TAK |  |
| e | Trucizny. | TAK |  |
| 30 | Termostatowane miejsca na odczynniki. | TAK |  |
| 31 | Czujnik obecności skrzepu. | TAK |  |
| 32 | Kuwety pomiarowe jednorazowe lub wielokrotnego użytku automatycznie myte i sprawdzane przez analizator. | TAK |  |
| 33 | Możliwość wykonywania badań w : surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo - rdzeniowym, płynach z jam ciała, hemolizacie krwi pełnej, płynach dializacyjnych. | TAK |  |
| 34 | Możliwość kontroli jakości wszystkich parametrów w oparciu o co najmniej 2 różne poziomy surowic kontrolnych ( prawidłowy i patologiczny ). | TAK |  |
| 35 | Wbudowany program kontroli jakości, możliwość graficznego przedstawienia rezultatów kontroli jakości, możliwość zastosowania reguł Westgarda. | TAK |  |
| 36 | Kontrola w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 37 | Kontrola skumulowana. | TAK |  |
| 38 | System usuwania i magazynowania odpadów zgodny z obowiązujacymi regulacjami prawnymi. | TAK |  |
|  | PARAMETRY WYMAGANE DLA MODUŁÓW IMMUNOCHEMICZNYCH |  |  |
| 39 | Detektor skrzepów. | TAK |  |
| 40 | Identyfikowanie odczynników i wszystkich rodzajów próbek ( wewnętrzne czytniki kodów paskowych ) w oparciu o kody kreskowe i/lub RFID. | TAK |  |
| 41 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
| 42 | Eliminacja błędu kontaminacji w trakcie dozowania. | TAK |  |
| 43 | Termostatowane miejsca na odczynniki. | TAK |  |
|  | SERWIS |  |  |
| 44 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 45 | Czas reakcji serwisu - max. 60 min. od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 46 | Czas przystąpienia do naprawy - max. 1 dzień roboczy od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 47 | Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) - podać numer kontaktowy. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego numeru w przypadku każdorazowej jego zmiany. | TAK |  |
| 48 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników ( czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych ) na koszt oferenta. | TAK |  |
| 49 | System usuwania i magazynowania odpadów zgodny z obowiązujacymi regulacjami prawnymi. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 50 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy dzierżawy wyspecyfikowanej lodówki laboratoryjnej do przechowywania zakupionych odczynników. Lodówka zostanie zainstalowana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, co zostanie poświadczone stosownym wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | TAK |  |
| 51 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy dzierżawy wyspecyfikowanej wirówki laboratoryjnej do odwirowywania materiału od pacjentów. Wirówka zostanie zainstalowana i zaprogramowana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, co zostanie poświadczone stosownym wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania min. 2 różnych programów dla wirowania probówek. | TAK |  |
| 52 | Zamawiający wymaga zainstalowania dwóch klimatyzatorów naściennych typu SPLIT o wydajności umożliwiającej utrzymanie optymalnej temperatury otoczenia analizatorów i komfortu pracy operatora. | TAK |  |
| 53 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy czterech pojemników do transportowania pojedyńczych zamrożonych probówek o dług. max. 105 mm i średnicy max. 16 mm w pozycji stojącej w temperaturze co najmniej - 12 °C przez min. 24 godz. . | TAK |  |
| 54 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy, dla potrzeb kontroli jakości badań, w pierwszym miesiącu trwania umowy walidowanych, zmiennopojemnościowych pipet o pojemności 100 µl - 1000 µl i o pojemności 1000 µl - 5000 µl ( po 1 szt. z każdego typu ) | TAK |  |
| 55 | Wykonawca dokona w ramach umowy wszelkich adaptacji w pracowni immunobiochemii, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. Zakres prac, które uzna za konieczne wymieni w ofercie. Wykonawca uwzględni konieczność funkcjonowania pracowni w trybie pracy 24/7 podczas prac adaptacyjnych. Wszelkie ewentualne zmiany projektu przedstawionego w ofercie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i uzyskać akceptację Zamawiającego. | TAK |  |
| 56 | Oferent dostarczy materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości wszystkich parametrów biochemicznych moczu wymienionych w arkuszu cenowym. | TAK |  |
| 57 | Wykonawca dokona podłączenia wszelkich oferowanych urządzeń z poszanowaniem właściwych przepisów prawa, mając na uwadze w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników laboratorium. Wszelkie prace adaptacyjne wynikające z zaleceń producentów urządzeń wykona własnymi siłami z użyciem własnych środków. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

1B.FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA LODÓWKI LABORATORYJNEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH (stanowi treść oferty).

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE DLA LODÓWKI LABORATORYJNEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH | WYMAGANA ODPOWIEDŹ - TAK | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność nie mniejsza niż 350 l. | TAK |  |
| 2. | Wymuszony obieg wewnętrzny powietrza. | TAK |  |
| 3. | Drzwi zaopatrzone w zamek. | TAK |  |
| 4. | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 5. | Agregat hermetyczny. | TAK |  |
| 6. | Zakres temperatur wewnątrz lodówki nie mniejszy niż +2°C - +14°C. | TAK |  |
| 7. | Zewnętrzny wyświetlacz temperatury. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne odszranianie. | TAK |  |
| 9. | Kółka do przemieszczania przytwierdzone na stałe. | TAK |  |
| 10. | Akustyczny i wizualny system alarmowy. | TAK |  |
| 11. | Uszczelka magnetyczna drzwi. |  |  |
| 12. | Oświetlenie wewnętrzne z niezależnym wyłącznikiem. | TAK |  |
| 13. | Ażurowe półki pokryte plastikiem. | TAK |  |
| 14. | Ilość półek – min. 5. | TAK |  |
| 15. | Lodówka całkowicie sprawna, objęta gwarancją techniczną Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. Stan techniczny potwierdzony orzeczeniem serwisu. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

1C. FORMULARZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ (stanowi treść oferty).

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE DLA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna stołowa z chłodzeniem wraz z kompletnym wyposażeniem, niezbędnym do odwirowywania materiału badanego pozyskanego od pacjentów, umożliwiającym podjęcie pracy bez konieczności zamawiania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
| 2. | Napęd nie wymagający konserwacji. | TAK |  |
| 3. | Wyświetlacz cyfrowy. | TAK |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania min. 2 różnych programów działania. | TAK |  |
| 5. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 6. | Wirnik horyzontalny, umożliwiający wirowanie standardowych probówek zamkniętych systemów pobrań i probówek wirowniczych z PS – o pojemności 9 - 11 ml. | TAK |  |
| 7. | Prędkość maksymalna – nie mniej niż 4500 obr. / min. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne przeliczanie RCF. | TAK |  |
| 9. | Wirnik, kubki i przystawki przystosowane do sterylizacji ( co najmniej 120ºC przez 20’ ). | TAK |  |
| 10. | Zasilanie min. 220 – 230 V. | TAK |  |
| 11. | System blokowania pokrywy w trakcie pracy wirówki ( automatyczne otwieranie pokrywy po zakończonym wirowaniu sygnalizowane dźwiękiem ). | TAK |  |
| 12. | Układ zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem pokrywy. | TAK |  |
| 13. | Obudowa w kolorze jasnym. | TAK |  |
| 14. | Listwa zabezpieczająca przed nagłymi zmianami napięcia jako integralna część zestawu. | TAK |  |
| 15. | Instalacja – na koszt i siłami Wykonawcy. | TAK |  |
| 16. | Gwarancja – przez cały okres trwania umowy na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. | TAK |  |
| 17. | Urządzenie musi spełniać wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974) | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.