ZAKRES 2                                                                                                                                                                                            Załącznik 1B

WARUNKI KONIECZNE DLA APARATU DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do barwienia: |  |
|  | Dzierżawa na okres 24 miesięcy aparatu do barwienia preparatów metodą Grama nie starszego niż rok produkcji 2020. |  |
|  | Aparat w pełni automatyczny wykonujący barwienie i suszenie preparatów. |  |
|  | Szkiełka z preparatami umieszczane są w odseparowanych od siebie na rotorze minimum 12 miejscowym. |  |
|  | Oprogramowanie aparatu do barwienia preparatów metodą Grama w postaci graficznej lub tekstowe w języku polskim. |  |
|  | Barwienie preparatów wykonane w metodzie natryskowej nanoszenia barwnika na preparat w systemie zamkniętym bez kontaktu operatorem. |  |
|  | Programowanie objętości nakładanego barwnika i płynu Lugola w zależności od grubości preparatu. |  |
|  | Zużyte odczynniki gromadzone automatycznie w specjalnym pojemniku zgodnie z dyrektywą unijną 67/548/EEC i 1999/45/EC i późniejsze. |  |
|  | Wybór barwnika kontrastowego: safranina lub fuksyna. |  |
|  | Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach. |  |
|  | Programowanie aparatu na określoną ilość preparatów poddawanych barwieniu w cyklu barwienia. |  |
|  | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużytych odczynników do grubości preparatu. |  |
|  | Monitorowanie w aparacie poziomu zużycia odczynników. |  |
|  | Daty ważności odczynników nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. |  |
|  | Odczynniki nie są sklasyfikowane jako mutagenne, kancerogenne, teratogenne. |  |
|  | Materiały mają być dostarczone na koszt sprzedającego sukcesywnie w terminie podanym przez kupującego przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez nabywcę na bieżąco. Termin dostawy materiałów: każdorazowo w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. |  |
|  | Ogólne: |  |
|  | Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną 2 razy w roku: sprawdzian Labquality w zakresie: barwienie metodą Gram. |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej usługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonywane przez użytkownika. | Nr telefonu: ............. . E-mail: .......... . |
|  | Wykonawca posiada serwis techniczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Serwis techniczny obejmuje usuwanie awarii, które pojawią się w czasie pracy urządzenia. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia usterek za pomocą telefonu, faxu, poczty elektronicznej. | Nr telefonu: ............. . E-mail: .......... . |

## Proszę o potwierdzenie, na wezwanie Zamawiającego materiałami merytorycznymi (zaznaczenia w tekście wraz z podaniem numeru strony oferty) spełnienie wymagań granicznych dla punktów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ………………………………… data …………………………….. 	                              pieczęć i podpis Wykonawcy