Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

Koparka kołowa obrotowa wraz z osprzętem

marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w mth)

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Szerokość transportowa nie większa niż 2,55 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 2 | Długość transportowa nie większa niż 8,10 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 3 | Wysokość transportowa nie większa niż 3,15 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 4 | Minimalny zasięg ramienia 8,40 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 5 | Zbiornik paliwa o pojemności ok. 230 l (należy podać konkretny parametr) |  |
| 6 | Waga 13,5 – 15 ton (należy podać konkretny parametr) |  |
| 7 | Ramię trzy razy łamane |  |
| 8 | Pług |  |
| 9 | Stabilizatory osi |  |
| 10 | Fabryczna pełna linia hydrauliczna dwukierunkowa (do łyżki skarpowej, wiertła oraz młota) |  |
| 11 | Koparkowe szybkozłącze hydrauliczne |  |
| 12 | Pełne oświetlenie drogowe i robocze |  |
| 13 | Lusterka drogowe |  |
| 14 | Wszystkie szyby bez pęknięć i stłuczeń |  |
| 15 | Centralne smarowanie |  |
| 16 | Pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (lampa błyskowa koloru pomarańczowego) |  |
| 17 | Kamera cofania |  |
| 18 | Szybkozłącze z głowicą obrotową rototilt |  |
| 19 | Podwójne złącze z możliwością kopania bez rototilt |  |
| 20 | Łyżka skarpowa o szerokości ok. 2,0 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 21 | Fabryczna instalacja elektryczna i hydrauliczna do zasilania osprzętu (np. rototiltu, układarki do kostki) |  |
| 22 | Funkcja pływającego ramienia podczas jazdy |  |
| 23 | Błotniki kół |  |
| Skrzynia biegów |
| 24 | Min. 2 biegi w przód, 2 w tył |  |
| 25 | Tryb wolnej jazdy |  |
| Silnik |
| 26 | Wysokoprężny, czterocylindrowy chłodzony cieczą o min. 95 kW (należy podać konkretny parametr) |  |
| 27 | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 4,4 litra (należy podać konkretny parametr) |  |
| 28 | Spełniający normy emisji spalin co najmniej STAGE III |  |
| Układ jezdny |
| 29 | Napęd na cztery koła 4x4 |  |
| 30 | Podwójne opony pneumatyczne 10.00 x 20 |  |
| 31 | Opony nie powinny przekraczać 40 % zużycia |  |
| 32 | Możliwość jazdy za pomocą pedałów, joysticków i kierownicy |  |
| Kabina |
| 33 | Stacyjka z kompletem kluczyków |  |
| 34 | W pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa |  |
| 35 | Lusterka zewnętrzne |  |
| 35 | Uchylne szyby |  |
| 36 | Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja |  |
| 37 | Spełniająca standardy ROPS/FOPS |  |
| Układ hydrauliczny |
| 38 | Wysokociśnieniowa linia hydrauliczna do młota |  |
| 39 | Układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym dostosowanym do zamawianego osprzętu (rototilt, młot hydrauliczny, łyżka skarpowa, itp.) |  |
| Sterowanie |
| 40 | Co najmniej jedna oś skrętna |  |
| 41 | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie) |  |
| 42 | Sterowanie osprzętem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków, pedałów |  |

* wypełnia Wykonawca

Oświadczam(y), iż oferowana koparka posiada udokumentowaną wymianę płynów eksploatacyjnych (tj. filtrów, olejów, płynów, itp.) umożliwiającą bezobsługową pracę przez minimum połowę interwału wymiany (obsługi eksploatacyjnej).

........................................................

(miejscowość i data )