Postępowanie nr 14 Z PN 21

Załącznik nr 1-1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET 1:   Przedmiot zamówienia: Mikroskop dla Zakładu Patomorfologii     (CPV: 38510000-3).

Producent: …………………………..

Oferowany model: ……………………..

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego określić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Statyw mikroskopu w układzie prostym (upright) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym | TAK | - | - |
| 2 | Ergonomiczna baza mikroskopu o optyce korygowanej na pole widzenia min. 25mm, z zakresem przesuwu stolika w osi Z minimum 20mm | TAK | - | - |
| 3 | Ergonomiczny tubus binokularowy o zmiennym kącie nachylenia okularów w zakresie 0 – 30 stopni i płynnej regulacji rozwarcia źrenic | TAK | Powyżej zakresu 0 – 30 stopni – 10 pkt Zakres 0 – 30 stopni – 0 pkt |  |
| 4 | Dwa okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej min. FN=25 mm , regulacja dioptrii w obu okularach | TAK | - | - |
| 5 | Rewolwer obiektywowy pięciopozycyjny | TAK | - | - |
| 6 | Stolik przedmiotowy ze zintegrowanym, odpornym na zarysowania wkładem ceramicznym w miejscu powierzchni roboczej stolika, śruba przesuwu w osi X-Y z możliwością montażu z lewej lub prawej strony stolika (bez konieczności wymiany lub obrotu stolika, łatwa wymiana przez użytkownika), zakres przesuwu preparatu min.76mm x 52mm, uchwyt preparatu umożliwiający montaż dwóch szkiełek mikroskopowych, komór Kova, Fuchs-Rosenthal’a czy płytek Makler’a lub równoważne | TAK | - | - |
| 7 | Możliwość regulacji wysokości położenia śrub mikro/makro na statywie mikroskopu. | TAK | - | - |
| 8 | Śruba mikro wyskalowana z dokładnością 1 μm, ruch stolika nie większy niż 0,35 mm na obrót śruby mikro. | TAK | - | - |
| 9 | Przy użyciu śruby makro, ruch stolika nie mniejszy niż 3 mm / obrót śruby makro. | TAK | - | - |
| 10 | Ustawienie blokady śruby ostrości w górnym położeniu stolika. | TAK | - | - |
| 11 | Oświetlenie energooszczędne LED, stała temperatura barwowa 4500K, o żywotności co najmniej 45 000 h pracy | TAK | Powyżej 45 000 h – 10 pkt 45 000 h – 0 pkt |  |
| 12 | Kondensor o aperturze numerycznej 0,9 do pracy z obiektywami o powiększeniach 1,25-100x, posiada miejsce dla wsuwek dla kontrastu fazowego, ciemnego pola oraz polaryzacji | TAK | - | - |
| 13 | Zestaw 4 obiektywów o standardowej długości parafokalnej 45mm oraz następujących parametrach minimalnych: Obiektyw plan achromatyczny 5x, apertura numeryczna 0,12; zakres pracy 14 mm Obiektyw semi plan apochromatyczny (fluorytowy) 10x, apertura numeryczna 0,30, zakres pracy min. 11 mm Obiektyw plan apochromatyczny 20x, apertura numeryczna 0,75, zakres pracy 0,62 mm Obiektyw plan apochromatyczny 40x; apertura numeryczna 0,95, zakres pracy 0,17 mm, z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie 0,11-0,23mm | TAK | - | - |
| 14 | Ergonomiczna płyta pod mikroskop pozwalająca na zmianę wysokości oraz pochylanie całego statywu mikroskopowego w zakresie minimum od 35 do 70 mm | TAK | Powyżej zakresu 35-70 mm – 10 pkt. Zakres 35-70 mm – 0 pkt. |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o kontrast polaryzacyjny , ciemnego pola lub oprzyrządowanie do obrazowania fluorescencji. Możliwość doposażenia o kamerę wraz z oprogramowaniem. | TAK | - | - |
| 16 | Wbudowane w statyw mikroskopu miejsce na baterie/akumulator, umożliwiające pracę mikroskopu w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK | - | - |
| 17 | Mikroskop posiada certyfikat in vitro | TAK | - | - |
| II. GWARANCJA |  |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |