- AE/ZP-27-13/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry laktatora 2 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry laktatora 2 szt. |
|  | Laktator fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
|  | Laktator dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Elektryczny laktator szpitalny; praca laktatora sterowana czipem zewnętrznym | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz |  |  |
|  | Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | TAK |  |
|  | Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na czipie zewnętrznym | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem. | TAK Punktacja: Zaoferowany laktator nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Zaoferowany laktator posiada opisaną możliwość - 10 pkt. |  |
|  | Program do inicjacji/stymulacji laktacji (przeznaczony dla matek wcześniaków, z opóźnioną laktacją, po szczególnie trudnych porodach). | TAK |  |
|  | Program do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie. | TAK |  |
|  | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie min. od -50 do -250 mmHg. | TAK |  |
|  | Szybkość pracy w zakresie min. od 34 do 120 zassań na minutę. | TAK |  |
|  | Laktator kompatybilny z jednorazowymi i wielorazowymi zestawami osobistymi posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Głośność laktatora max 60 dB. | TAK Punktacja: Warunek max.- 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Waga urządzenia max. 3 kg (bez wózka jezdnego) | TAK |  |
|  | Obudowa laktatora z górnym uchwytem i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania). | TAK |  |
|  | Uchwyt na min. dwie butelki. | TAK |  |
|  | Wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty