Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 0504-08 | Przełożenie gąsiorów ceramicznych - zakłada się wykorzystanie istniejących gąsiorów w 95 %. Nowy materiał 5% na uzupełnienia-gąsiory. | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 2 | KNR-W 4-01 0504-04 | Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki- rozebranie pokrycia z dachówki w sposób umożliwiający ponowne jej wbudowanie, zakłada się wykorzystanie istniejącej dachówki w 97%. Wykonawca zabezpiecza 3% nowej dachówki na uzupełnienia. Dachówkę należy co trzecią mocować wkrętem do łat. | m2 |  |  |
|  |  | 1850 | m2 | 1850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1850.000 |
| 3 | KNR 4-01 0414-10 analogia | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm - przyjęto 10% wymiany łat | m2 |  |  |
|  |  | 185 | m2 | 185.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.000 |
| 4 | KNR 4-01 0531-02 analogia | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, lukarn itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówkami płaskimi- sprawdzenie szczelności obróbek i dokonanie naprawy. Przyjęto 5 % obróbek. | m2 |  |  |
|  |  | 15 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 5 | KNR K-05 0208-01 | Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 6 | KNR K-05 0208-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 7 | KNR K-05 0207-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - demontaż i ponowny montaż płotków śnieżnych R=1,2 | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 8 | KNR 2-15 0209-06 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm - polaczenie rur wywiewnych z pionem kanalizacyjnym przy wyprowadzeniu na dach i uszczelnienie na przejściu przez pokrycie dachówkowe | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 9 | KNR-W 2-02 0612-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie od spodu między krokwiami wełna mineralna izolacyjna ,niepalna, gr.15 cm, zabezpieczona sznurkiem. | m2 |  |  |
|  |  | 1850 | m2 | 1850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1850.000 |
| 10 | KNR 4-03 0706-04 analogia | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji- D I M: Instalację odgromową należy zdemontować i ponownie zamontować zachowując przebieg trasy instalacji odgromowej przed naprawą dachu | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 11 | KNR 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką - demontaż i ponowny montaż | szt. |  |  |
|  |  | 125 | szt. | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 12 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 8 | pomiar. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 13 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 8 | pomiar. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 14 | KNR K-05 0102-01 analogia | Mocowanie folii dachowej na krokwiach - naprawa folii dachowej w miejscach uszkodzonych od strony strychu-przyjęto 10% powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 1850*10% | m2 | 185.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.000 |
| 15 | KNR-W 4-01 0541-08 | Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem | m2 |  |  |
|  |  | 1850 | m2 | 1850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1850.000 |
| 16 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - wywóz odpadów z rozbiórki i utylizacja | m3 |  |  |
|  |  | 5 | m3 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |