Załącznik do wyjaśnienia

Zmieniony formularz

Nazwa i adres wykonawcy:

……………………………………..

……………………………………..

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI II  ZAMÓWIENIA

2. Kosiarki z ramieniem i głowicą koszącą  …………………………………………………………………………………………………………………………

- (marka/ model/ typ/ rok produkcji oferowanej Kosiarki z ramieniem i głowicą koszącą  
 – wpisuje wykonawca)

| Lp. | Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia wykonawca wpisując „jak obok” lub „tak”) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Kosiarka z ramieniem przystosowana do pracy z ciągnikiem o mocy 100-120 KM: |  |
| 2. | - moc kosiarki – na pompie hydraulicznej– powyżej 50 KM; |  |
| 3. | - ciśnienie (układ) powyżej 190 Bar; |  |
| 4. | - połączenie ramion kute lub odlewane, jak najmniej awaryjne (trwałe, które gwarantują sztywność połączeń)umożliwiające prace z głowicą powyżej 300 kg wagi na pełnym zasięgu ramienia, powyżej 6 m. |  |
| 5. | Ramię wewnętrzne o wysówie powyżej 0,5m , które umożliwia zwiększenie zasięgu kosiarki; |  |
| 6. | - przepływ w pompie min. 120 l/min. |  |
| 7. | - waga powyżej 900 kg |  |
| 8. | Głowica: |
| 9. | - ciśnienie pracy w układzie ponad 190 Bar |  |
| 10. | - szerokość głowicy do wycinania krzaków i traw – 110-120 cm. Głowica powinna posiadać noże nie uszkadzające wału roboczego, nie obijające się o wał podczas pracy, rozdrabniające krzaki i gałęzie o średnicy do 15 cm. |  |
| 11. | - głowica przystosowana do zamontowania na ramieniu hydraulicznym objętym niniejszą specyfikacją |  |
| 12. | - łożyska baryłkowe o średnicy czopów 60-80 mm na wale tnącym |  |
| 13. | - obroty wału min.. 3100 obr/min |  |
| 14. | - zasilanie – hydrauliczne |  |
| 15. | - waga powyżej 300 kg |  |
| 16. | - łożyska typu baryłkowego na wale podporowym |  |
| 17. | - przekładnia pasowa |  |
| 18. | - Łańcuchy ochronne na przedniej klapie głowicy tnącej |  |
| 19 | Bezpiecznik najazdowy obrotu ramienia min. 90° |  |
| 20 | Sterowanie ramieniem za pomocą joysticka elektronicznego |  |
| 21 | Chłodnica oleju sterowana elektronicznie zastosowana w kosiarce do pracy w trudnych warunkach |  |

Inne parametry uszczegółowiające oferowanego agregata uprawowo – siewnego (dopisać w razie potrzeby):

- …

- …

- …

*) Wykonawca wypełnia wszystkie pola w kolumnie pt. Rozwiązania oferowane. Proponowane przez wykonawcę rozwiązania nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań określonych 
w kolumnie pt. Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferowane rozwiązanie jest takie samo jak określone w kolumnie pt. Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca może wpisać „jak obok” lub „tak”. Jeśli parametr opisują sformułowania: min., max, ±, w przedziale itp. – wówczas wykonawca precyzyjnie wpisuje cechę oferowanej maszyny np. długość transportowa 6 m, ładowność 8 ton.

Plik podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba/osoby uprawniona/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.