# SKF Polska S. A.					Poznań, 2021-07-21

ul. Nieszawska 15

61-022 Poznań

Wymagania techniczne

dla projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie ogólnobudowlanym, technologicznym, wentylacyjnym, sanitarnym 
i elektrycznym dla rozszerzenia linii maszyn F&OD 
w hali B-2.

- Cel zadania:

Celem zadania jest opracowanie projektu umożliwiającego wykonanie prac dla przygotowania insfrastruktury dostosowanej do nowej lokalizacji maszyn szlifierskich obróbki wałeczków sferycznych w hali B-2 oraz dostosowania budynku do potrzeb sanitarnych po wykonanych zmianach.

- Przedmiot zadania:

Przedmiot zadania został podzielony na trzy zakresy obszarowe, wskazane na rzucie hali B-2 (Załącznik 1):

- Zakres dotyczący nowego pomieszczenia śniadań, dostosowanego z obecnie istniejącej szatni damskiej na II piętrze antresoli – osie słupów I-Ł / 10-12;

- zakres dotyczący przygotowania miejsca i infrastruktury dla nowych maszyn i urządzeń obróbki szlifierskiej, dostosowanego z istniejących pomieszczeń śniadalni, trawialni oraz części magazynu wydajni narzędzi;

- zakres dotyczący przystosowania piwnic do szatni męskich oraz przeniesienia szatni damskich w piwnicy budynku obróbki wałeczków.

Poniżej przedstawione są szczegółowe wytyczne do poszczególnych zakresów.

  - Pomieszczenie śniadań na antresoli w osiach słupów I-Ł / 10-12

    - Opracowanie projektu budowlanego wyburzenia ścian działowych oraz sanitariatów, a także remontu pomieszczenia obecnej szatni damskiej na potrzeby pokoju śniadań.

    - Opracowanie projektu przeniesienia pokoju śniadań do nowopowstałego pomieszczenia. Obecnie pokój śniadań znajduje się w obrębie osi słupów 5-6 / B-C. W zakresie projektu należy uwzględnić aspekty sanitarne (woda, prąd, oświetlenie – w tym awaryjne, umywalki, zlewozmywaki, miejsce na kuchenki mikrofalowe i czajniki), oraz przeniesienie wentylacji i klimatyzacji z obecnie wykorzystywanego pomieszczenia. W Załączniku 4 przedstawiony został projekt obecnego pokoju śniadań i trawialni.

    - Opracowanie projektu dla wyjścia awaryjnego, w tym weryfikacja możliwości wykorzystania istniejącego balkonu wewnątrz hali (Zdjęcie 1, 2), wraz z doborem schodów awaryjnych z balkonu na poziom „0”.

  - Infrastruktura do nowych maszyn i urządzeń w osiach słupów A-C / 5-7

    - Opracowanie projektu budowlanego:

      - Demontażu ścian działowych umożliwiających rozszerzenie obszaru produkcyjnego w osiach słupów A-C / 5-7 (załącznik 1 – Rzut hali w zakresie przebudowy). Projekt musi uwzględniać zmianę mocowania istniejącej infrastruktury rurowej i elektrycznej, która obecnie mocowana jest do ściany działowej: szynoprzewodów, instalacji sprężonego powietrza, wody chłodzącej piec hartowniczy, instalacji tryskaczowej (Zdjęcie 3, 4, 5).

      - Przedłużenia istniejących kanałów technologicznych podposadzkowych dla prowadzenia mediów: chłodziwa, sprężonego powietrza i energii elektrycznej do nowych maszyn. Należy zweryfikować poziomy instalacji powrotnej chłodziwa w celu zachowania spadku grawitacyjnego w kierunku stacji centralnej filtracji B-26. W zakresie obszaru produkcyjnego należy uwzględnić zasypanie istniejącej części piwnicy. Załącznikiem 2 do Wymagań technicznych jest projekt kanałów podposadzkowych w istniejącej części produkcyjnej budynku.

      - Zabudowy nowego pomieszczenia wydajni narzędzi ścianą działową oraz drzwiami na obszar produkcyjny.

    - Opracowanie projektu sanitarnego instalacji technologicznych:

      - Emulsja chłodząco-smarującej o stężeniu do 5% – zasilanie 
z centralnej stacji filtracji zlokalizowanej w budynku B-26
i powrót z nowych maszyn obróbki szlifierskiej – 4 szt.,

      - Sprężone powietrze – zasilanie z wewnętrznego pierścienia sprężonego powietrza do maszyn.

Projekty instalacji muszą uwzględniać zastosowane technologie w istniejącym rozwiązaniu.

    - Opracowanie projektu elektroenergetycznego:

      - Dla linii nowych maszyn – zasilanie prowadzone w kanałach kablowych równolegle z kanałem technologicznym, ze względu na obecność suwnicy.

      - Rozszerzenie oświetlenia ogólnego LED o nowy obszar produkcyjny nad maszynami.

    - Opracowanie projektu rozszerzenia wentylacji ogólnej wraz z ogrzewaniem dla obszaru A-C / 5-7. W Załączniku 3 przedstawiony został projekt obecnej wentylacji ogólnej.

    - Opracowanie projektu technicznego dla suwnicy ABUS o udźwigu 500 kg operującej nad maszynami w zakresie planowanej rozbudowy w osiach słupów A-C / 5-7.

    - Opracowanie projektu przeniesienia trawialni do nowego pomieszczenia nad pokojem śniadań. Szczegóły obecnej trawialni zawiera projekt z Załącznika 4.

  - Przystosowanie piwnic do szatni męskich oraz przeniesienia szatni damskich w piwnicy budynku obróbki wałeczków:

    - Opracowanie projektu budowlanego dla wyburzenia ścian w piwnicy budynku B-2, zgodnie z koncepcją zaznaczoną w Załączniku 1.

    - Opracowanie projektu sanitarnego wod-kan-CO dla nowych pomieszczeń i sanitariatów, dostosowanych do liczby pracowników, w szczególności dla rozszerzonej strefy szatni męskiej. Sprawdzenie zgodności ilości sanitariatów w planowanej części szatni damskiej.

    - Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń nowopowstałej szatni męskiej.

    - Opracowanie koncepcji optymalnego ustawienia szafek w szatni, z uwzględnieniem liczby pracowników oraz obowiązującymi przepisami.

- Pozostałe wymagania

  - W ramach projektu należy zwertyfikować załączoną koncepcję ustawienia maszyn i urządzeń oraz zapewnić niezbędne uzgodnienia pod względem BHP, ppoż oraz sanitarnym.

  - Dokumentacja projektowa musi być dostarczona w wersji papierowej 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej. Wszystkie rysunki dostarczone w formacie CAD.

  - W zakresie projektu należy opracować plan BIOZ.

Zapraszamy do wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem obecnym i proponowaną koncepcją.

- Załączniki

- Rzut hali w zakresie przebudowy

- Projekt kanałów podposadzkowych

- Projekt wentylacji ogólnej

- Projekt przeniesienia trawialni i pokoju śniadań

- Zdjęcie 1

- Zdjęcie 2

- Zdjęcie 3

- Zdjęcie 4

- Zdjęcie 5