OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zasypanie  podziemnych zbiorników MPS (20 szt.) i komór ( 4 szt.) 
w Podebłociach  w kompleksie wojskowym nr 0315, gm. Trojanów na działce 
o numerze ewidencyjnym 1655/1 obręb 0017 Podebłocie.

I. OGÓLNY ZAKRES PRAC Z PODZIAŁEM NA OBSZARY DZIAŁANIA

    - Przewiduje się wykonanie następujących rodzajów prac:

- Wykonanie rozbiórki murów z cegły pełnej studzienek wejściowych 
do komór,

- Wykonanie podparcia i rozbiórki części stropów komór,

- Wycinka drzew i karczowanie gęstych krzaków,

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, odkopanie zbiorników MPS i zasypanie zbiorników oraz komór, zasypanie wykopów z zagęszczeniem i rozściełanie ziemi urodzajnej z zasianiem trawy,

- Wywóz gruzu z rozbiórki murów i części stropów komór,

- Wywóz złomu z konstrukcji stalowej zadaszenia wejścia do komór, drabin oraz włazów i rur przy zbiornikach MPS,

- Uporządkowanie terenu, plantowanie i zasianie trawy na terenie obok zbiorników i komór.

Rozliczenie zadania nastąpi kosztorysem powykonawczym.

### Ustalenia wykonawcze.

Podstawą merytoryczną wykonywanej roboty budowlanej są zatwierdzone przez Zamawiającego następujące dokumenty:

- opis przedmiotu zamówienia,

- zakres robót do wykonania (przedmiar robót);

- kosztorys ofertowy uproszczony (który winien sporządzić Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt na podstawie zakresu robót otrzymanego od Zamawiającego z zachowaniem stawki roboczogodziny 
i wskaźników narzutów z oferty) przed przystąpieniem do robót.

    - Ze względu na charakter obiektu, sposób realizacji, WYKONAWCA 
ma zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa osób znajdujących 
się w obiekcie i wokół niego zgodnie z wymogami bhp. i p.poż.

    - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Uregulowania należności za zużytą energię elektryczną na podstawie
odrębnej umowy, zawartej z Zamawiającym oraz za pozostałe media 
na podstawie umowy zawartej z Jednostką Wojskową.

- Wystąpienie, w celu zawarcia umowy, o których mowa 
w pkt. 1), nie później niż w terminie do 30 dni od daty wprowadzenia 
na budowę.

- Zamontowania na własny koszt podliczników na podstawie, których nastąpi rozliczenie mediów, a w przypadku braku takiej możliwości, spisania z Jednostką Wojskową notatki określającej szacunkową ilość poszczególnych mediów.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie zwrotnych przepustek, podając wykaz osobowy pracowników 
oraz samochodów, w celu umożliwienia wejścia na teren obiektu objętego realizacją przedmiotu umowy.

Teren związany jest dostępem informacji niejawnych.

- WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

- Wykonawca wyznacza osobę współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo budowlane:

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska 
 w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych 
i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów 
na odpady.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.1987), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów, w tym transport na magazyn, lub do utylizacji leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju  i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT (posiadając aktualne przeglądy 
i niezbędne instrukcje użytkowe).

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych 
oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia 
prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka 
i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku 
 do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub zanieczyszczenia środowiska należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy 
ze strony Zamawiającego  w celu podjęcia działań naprawczych.

- W przypadku zaistnienia zanieczyszczenia środowiska np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną 
i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń 
lub zanieczyszczenia środowiska przeprowadzane są przez Wykonawcę 
i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie prowadzonych prac oraz obligatoryjnego stosowania środków ochrony indywidualnej przez swoich pracowników.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania 
do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI 
WW. ROBÓT.

    - Pracownicy WYKONAWCY realizujący przedmiot umowy są zobowiązani 
do posiadania pisemnego upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

    - Winien posiadać pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, mogących
 samodzielnie realizować roboty budowlane – minimum 6 osób - kierownik robót, operator koparki, pracownik obsługujący elektro-narzędzia, kierowca samochodu ciężarowego.

    - Wykonawca w razie potrzeby zleci podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy w terminie obowiązywania umowy, w zakresie robót budowlanych, wymienionych w rozdz. I w pkt. 1.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
na etapie podpisania umowy będzie musiał wykazać dokument ubezpieczenia budowy.

    - Roboty wymienione w rozdziale I pkt.1 mogą być realizowane 
w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w dni powszednie i uznaniowo w soboty z wyłączeniem świąt państwowych i dni ustawowo uznanych 
jako wolne od pracy (nie dotyczy awarii).

# Footnotes

W przypadku powstania odpadów typu złom metalowy, drewno Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego i postępować wg jego wytycznych