Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 206/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowego generatora zimnej plazmy do Laboratorium Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Generator zimnej plazmy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zasilanie w gazy: powietrze, azot, inne Generatory o różnej długości przewodów łączących głowicę Zastosowanie w produkcji żywności, ewentualnie działanie na powierzchni innych materiałów Zasilanie 230V Interfejs dotykowy Moc plazmy 700 do 1100 W Odległość umiejscowienia głowicy od powierzchni: 5mm do 40 mm Zakres oddziaływania plazmy: 5mm do 20mm w zależności od rodzaju materiału |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)