Załącznik nr 1

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów celem zdobycia informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgadniać z Kierownikiem SOI 1 na 1 dzień przed planowanymi przeglądami.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu atestowanej folii zewnętrznej dla jednostki będącej na zaopatrzeniu 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu.

Charakterystyka foli przeciwsłonecznych:

- transmisja światła widzialnego  (VLT)  - 71%

- redukcja całkowitej energii słonecznej  (TSER)  -  52%

- redukcja UV (UV) – 99,90 %

- redukcja promieniowania podczerwonego (IR) – 97%

- współczynnik przenikania energii słonecznej (G) – 0,48

- kolor – lekko niebieska

- warstwa utwardzająca-twarda powłoka odporna na zarysowania

- Szacunkowe potrzeby Zamawiającego :

- Regionalne Centrum Informatyki Wrocław – ul. Pretficza 24 Wrocław

bud. nr 1:

| Przeznaczenie | szer. (cm) | wys. (cm) | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pomieszczenie nr 2 | 70 | 50 | 6 | 2,1 |

Razem: 2,1 m2

bud. nr 2:

| Przeznaczenie | szer. (cm) | wys. (cm) | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pomieszczenie nr 13 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 14 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 15 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 16 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 17 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 18 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 19 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 20 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 22a | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 23 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 30 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |
| pomieszczenie nr 31 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |
| pomieszczenie nr 32 | 50 50 | 90 61 | 3 3 | 1,35 0,91 |
| pomieszczenie nr 33 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |
| pomieszczenie nr 34 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |
| pomieszczenie nr 35 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |
| pomieszczenie nr 36 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |
| pomieszczenie nr 37 | 50 50 | 90 61 | 2 2 | 0,9 0,9 |

Razem: 37,46 m2

bud. nr 3:

| Przeznaczenie | szer. (cm) | wys. (cm) | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pomieszczenie nr 2 | 46 | 34 | 9 | 1,4 |
| pomieszczenie nr 3 | 46 | 34 | 9 | 1,4 |
| pomieszczenie nr 4 | 46 | 34 | 9 | 1,4 |
| pomieszczenie nr 5 | 40 | 34 | 9 | 1,22 |
| pomieszczenie nr 6 | 40 | 34 | 27 | 3,67 |
| pomieszczenie nr 7 | 50 | 34 | 27 | 4,59 |
| pomieszczenie nr 9 | 50 | 34 | 36 | 6,12 |
| pomieszczenie nr 105 | 40 | 34 | 12 | 1,63 |
| pomieszczenie nr 106 | 40 | 34 | 12 | 1,63 |
| pomieszczenie nr 107 | 40 | 34 | 12 | 1,63 |
| pomieszczenie nr 109 | 40 | 34 | 24 | 3,26 |
| pomieszczenie nr 110 | 40 | 34 | 12 | 1,63 |
| pomieszczenie nr 111 | 40 | 34 | 12 | 1,63 |
| pomieszczenie nr 112 | 40 | 34 | 18 | 2,44 |
| Korytarz I pietro | 45 | 136 | 3 | 1,83 |

Razem: 35,48 m2

- Regionalne Centrum Informatyki Wrocław – ul. Gajowicka 118-120 Wrocław bud. nr 1:

| Przeznaczenie | szer. (cm) | wys. (cm) | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pomieszczenie nr 10 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 11 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 12 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 13 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 14 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 18 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 19 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 20 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 21 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 109 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 110 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 111 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 112 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 113 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 117 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 118 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 119 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |
| pomieszczenie nr 120 | 67 | 154 | 3 | 3,09 |

Razem: 55,62  m2