PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

I. Nazwa inwestycji: 	Budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtd 12J do stacji transformatorowej 15kV/0,4kV ST ,,N-2”

II. Adres inwestycji		przy budynku ul. Prawocheńskiego 19

10-759 Olsztyn

III. Nazwa i kod CPV:

IV. Inwestor			Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Oczapowskiego 2, 10-759 Olsztyn

V. Imię i nazwisko osób opracowujących program:

Sporządzający -   Marcin Kwiecień

VI. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI					3

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA					3

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO			3

1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE					4

1.3.1. Przeznaczenie i sposób użytkowania						4

1.3.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu				4

1.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		5

1.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych		5

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI					8

1.6.  ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH			8

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA								9

2.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI							9

2.2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PROJEKTÓW

I UZGODNIEŃ									9

# 2.3. PRZEPISY PRAWNE									10

1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji,

- budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtd 12J z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz nawiązaniem do istniejącej sieci światłowodowej,

- wykonanie połączeń istniejącej sieci optycznej na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w celu poprawnego skonfigurowania i umożliwienia uruchomienia usługi transmisji,

- wykonanie kompletnych pomiarów transmisyjnych oraz reflektometrycznych dla długości fali 1310nm i 1550nm oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Obiekt stacji transformatorowej zlokalizowany jest w pobliżu budynku przy ulicy Prawocheńskiego 19 w Olsztynie na działce nr 1/10 obręb 54. W pobliżu obiektu przebiega istniejąca kanalizacja teletechniczna.

1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.3.1. Przeznaczenie i sposób użytkowania

Zasadniczym przeznaczeniem wykonania przyłącza jest poprawa funkcjonalności i monitorowania stacją transformatorową.

1.3.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu

- budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtd 12J od istniejącego zakończenia optycznego do stacji transformatorowej o długości trasowej ok. 20m przy wykorzystaniu istniejących zasobów teletechnicznych,

- budowa rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 o długości maksymalnej do 20m od istniejącego zakończenia optycznego do budynku stacji transformatorowej,

- zakończenie kabla światłowodowego na przełącznicy skrzynkowej złączami typu SC/APC.

1.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Obiekt jakim jest istniejąca kanalizacja teletechniczna nie  posiada rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy winny być opracowane zgodnie z § 4.2 i § 12 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.6.  ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

Zamówienie obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej/powykonawczej,

- budowę kabla światłowodowego Z-XOTKtd 12J od istniejącego zakończenia optycznego do stacji transformatorowej o długości trasowej 20m przy wykorzystaniu istniejących zasobów teletechnicznych,

- zakończenie kabla światłowodowego na przełącznicy skrzynkowej złączami typu SC/APC,

- wykonanie kompletnych pomiarów transmisyjnych oraz reflektometrycznych dla długości fali 1310 nm i 1550 nm.

Należy uwzględnić kompletny montaż traktu światłowodowego wraz z istniejącą infrastrukturą umożliwiający zestawienie transmisji nowego punktu optycznego zlokalizowanego w stacji transformatorowej.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI

Finasowanie ze środków własnych UWM w Olsztynie.

2.2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PROJEKTÓW I UZGODNIEŃ

- Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Wskazanie dokładnie linii istniejącej kanalizacji światłowodowej na mapach   – zostanie przekazane  po wyłonieniu firmy realizującej

# 2.3. PRZEPISY PRAWNE

# Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Plan sytuacyjny