Część 1: pH-metr do mięsa wraz z zapasowymi elektrodami i wyposażeniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | pH-metr do mięsa z wyposażeniem: do pomiaru pH mięsa w płatach, filetach kompaktowy, wodoszczelny elektroda zintegrowana z czujnikiem temperatury końcówka pomiarowa zakończona nożem ze stali nierdzewnej elektroda pH ze zdejmowanym ostrzem zapasowa elektroda roztwór buforowy kalibracyjny pH4 (500 ml) roztwór buforowy kalibracyjny pH7 (500 ml) roztwory do czyszczenia elektrody walizka transportowa instrukcja obsługi w języku polskim mieszadło magnetyczne z min. jednym mieszadełkiem (maksymalna pojemność mieszania 1 litr; zakres prędkości 100-1000 rpm; zasilanie 220/240 V, 50/60 Hz) Zakres pomiarowy: pH: 0-16; temp.: -5 do +105°C Rozdzielczość: 0,01 pH, 0,1°C Dokładność: ±0,02 pH, ±0,5°C (w temp. -5 do +60°C) Kompensacja temperatury: automatyczna Zasilanie bateryjne, baterie w zestawie |  | 1 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część 2: Dygestorium ceramiczne kwasoodporne z opcjami dodatkowymi + montaż/instalacja w pomieszczeniu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Dygestorium nastołowe: Max. wym. zewn. 1500 x 700 x 1300 mm (dł x gł. x wys) (max. wys. przy otwartym oknie 1500 mm). Bez dolnego stelaża i szafki, ustawiane bezpośrednio na blacie istniejącego stołu roboczego. Blat wykonany z litej ceramiki technicznej LTC wielkogabarytowej z podniesionym dookoła obrzeżem (szer. robocza blatu min. 900 mm, gł. min. 600 mm). Blat o najwyższej odporności chemicznej (poza HF). Komora robocza: boki przeszklone, tylna ściana od wewnątrz wyłożona chemoodporną wykładką; od frontu okno na przeciwwagach (szkło hartowane bezpieczne). Wentylacja dygestorium oparta na zasadzie wentylacji stropowej, układ wentylacji wykonany (łącznie z dyfuzorem dachowym i króćcem wentylacyjnym podłączeniowym) z chemoodpornego polipropylenu. Wylot kanału wentylacyjnego Ø 198 (na spiro Ø 200 mm), długość dołączonego przewodu wentylacyjnego odprowadzającego ok. 1500 mm. Stelaż/konstrukcja dygestorium wykonana z profilu stalowego 30x30 mm malowanego proszkowo farbą epoksydową. Wyposażone w instalacje : 1x zlewik z polipropylenu umieszczony na tylnej ścianie dygestorium 1x wylewka wody zimnej zabudowana nad zlewikiem na ścianie tylnej 1x zawór wodny zabudowany w panelu instalacyjnym pod blatem instalacja kanalizacyjna Ø 50 mm 1 x gniazdo elektryczne 230 V sterowanie oświetlenia komory roboczej instalacja elektryczna z zerowaniem 230 V, 50 Hz lampa oświetleniowa okno na przeciwwagach – okienny system pozwalający na ustawienie okna w dowolnym położeniu /góra-dół/ i zapobiegający niekontrolowanemu opadnięciu okna, szyba: szkło hartowane, bezpieczne czujnik (miernik) przepływu powietrza z wyświetlaczem wskazującym bieżący przepływ w m3/h z sygnalizacja akustyczną i optyczną + podtrzymanie akumulatorowe i sonda termiczna. wentylator dwustopniowy + przełącznik pracy wentylatora z regulacją: „0” – wentylator wyłączony „1” - wentylator załączony (1 bieg) wydajność wentylatora min. 580 m3/h „2” – wentylator załączony (2 bieg) wydajność wentylatora min. 1090 m3/h Oznaczenia „0”, „1” i „2” są przykładowe – wykonawca może zastosować inne oznaczenia odpowiadające prędkości pracy wentylatora. Poziom hałasu wentylatora max. 50 [dB(A)] |  | 1 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część 3: System Digital PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Urządzenie z płaskim blokiem do umieszczenia statywu, który może pomieścić do 24 chipów, każdy z 20 000 naczyń reakcyjnych do reakcji digital PCR. Zakres temperatury na bloku: 4-99,9°C. Możliwość rozbudowy termocyklera w bloki: 96 dołkowy na probówki 0,2 ml, 2 x 96 dołkowy na probówki 0,2 ml, 384 dołkowy na probówki 0,2 ml; do reakcji odwrotnej transkrypcji. Źródło wzbudzania fluorescencji – dioda LED. Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM, VIC, ROX. Program kalkulujący automatycznie udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej. Możliwość zastosowania barwnika ROX™ i jego dostępność w zestawach oferenta służących do składania reakcji real-time PCR. Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego do szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji odczytu fluorescencji bez konieczności sterowania z komputera; odczyt fluorescencji z 1 chipu w czasie do 1 min. Minimalnie wymagane funkcje: zbieranie danych, automatyczne wykrywanie naczyń z reakcją pozytywną/ negatywną/ niewypełnionych, automatyczne przeliczanie danych na liczbę kopii na µl (absolute quantification and rare allele detection), program do obliczeń z uwzględnieniem modelu Poissona, możliwość przechowywania danych na indywidualnym koncie w chmurze. Aparat wyposażony w port umożliwiający export danych z aparatu nośnikami typu USB Flash Drive, jak również: LAN, wireless. Możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu. Certyfikat CE. |  | 1 szt. |  |  |

Ponadto zapewnimy:

- Szkolenie aplikacyjne min. 1-dniowe - w siedzibie Zamawiającego dla 3 osób.

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część 4: Systemu Real-Time PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | System amplifikacji DNA z co najmniej czterokanałową detekcją w czasie rzeczywistym. Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników między innymi: FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET Blok grzejny 96-cio dołkowy na próbówki, paski probówek, płytki 0,1 ml Naczynia reakcyjne: płytki 96-cio dołkowe, probówki 0,1 ml pojedyncze, probówki 0,1 ml w paskach. Zakres objętości reakcyjnych: 10– 30 µl. Zakres temperatur: 4 - 100°C. Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu. Możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR, jako pasywnej kontroli wewnętrznej. Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z miksu: para primerów oraz jedna sonda pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Aparat wyposażony w port USB, LAN oraz WIFI umożliwiający import lub export danych z aparatu. Oprogramowanie zapewniające: kontrolę aparatu zbieranie i przechowywanie danych automatyczne wykreślanie krzywej standardowej oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych oznaczanie względne ekspresji genów oznaczanie jakościowe (+/-) analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli) analizę krzywych dysocjacji stosowanie kontroli wewnętrznej umożliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu automatyczną kalkulację w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończonym runie, czy np. o pojawiających się problemach analiza HRM. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Bezpłatny, telefoniczny dostęp do autoryzowanego działu technicznego wsparcia aplikacyjnego w języku polskim, przez 5 dni w tygodniu od godz. 8:30 do 16:30. Aparat dostarczany wraz z stacją roboczą w postaci komputera , typu laptop, oprogramowania Windows lub równoważne, pakietem startowym odczynników Wraz z aparatem użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi „chmury” (cloud) służącej do przechowywania i analizy danych, aparat może samodzielnie wysyłać dane do chmury Blok grzejny 96-cio dołkowy pracujący w wersji standardowej (czas reakcji 2h) oraz Fast (czas reakcji ok. 40 min). |  | 1 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………